## Slide 1: Zrcadlovka
Bezzrcadlovka
vs

## Slide 2
1826- Joseph Nicéphore Niépce- na vyleštěnou cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem asfaltu (čas expozice 8h za slunného dne)
1975- první digitální fotoaparát
1991- první zrcadlovka
1999- první digitální zrcadlovka- Nikon D1
2008 první bezzrcadlovka + dřívější prototypy

## Slide 3
skrz clonu projde světlo přenášející obraz →zrcátko → optický hranol → (soustava dalších zrcátek) otočení obrazu → optický hledáček → pozorování skutečné fotografované scény v reálném čase
stisk spouště →EXPOZIČNÍ PROCES = sklopení zrcátka → odhalení závěrky → světlo dopadá na světlocitlivý materiál (dříve kinofilmové pole) → přenos dat ze snímače přes vyrovnávací paměť do procesoru → uložení na paměťové médium
clonového číslo- regulace množství světla procházejícího objektivem + hloubka ostrosti
čas expozice = doba otevření závěrky
citlivost, tedy ISO (dříve ASA, DIN atd.) - digitální senzor umístěn napevno a citlivost na světlo se řídí zvýšením elektrického náboje na něm → změna před každou fotografií + zvýšení hodnoty citlivosti

## Slide 4
částečně vychází z klasické DSLR- tělo a výměnný objektiv
chybí šachta na zrcátko → světlo dopadá rovnou na snímač
→ nemůže mít optický hledáček neexistuje obraz v reálném čase → → u menších zadní displej, větší mají elektronický hledáček= „druhý displej“
..to nemá vliv na samotnou obrazovou kvalitu..
Pozměněny jen kosmetické prvky
princip clony, času expozice a citlivosti je stejný
o kvalitu se (stejně jako u DSLR) stará snímač, procesor a použitý objektiv
→ výrazné ZMENŠENÍ → SNÍŽENÍ HMOTNOSTI
Notes: Princip zrcadlovky je v podstatě velmi prostý. Jde o systém, který tvoří tělo a optická soustava objektivu. Ten je výměnný a skrze clonu jím projde světlo, které přenáší obraz. V těle fotoaparátu dopadne na zrcátko a od něj se pak odrazí na optický hranol, případně soustavu dalších zrcátek. Zde se obraz přenášeným světlem znovu otočí, abychom ho neviděli vzhůru nohama a odtud následně pokračuje dále do optického hledáčku. Díky tomu vidíme skrze objektiv scénu, kterou fotografujeme, a to v reálném čase.
Možná teď přemýšlíte nad tím, jak může fotoaparát zachytit obraz, když jím světlo doslova proletí. Ano, máte pravdu, v této fázi k následnému uchování obrazu skutečně dojít nemůže. Nejprve je potřeba stisknout spoušť a až v té chvíli dochází k celému expozičnímu procesu. Po stisknutí spouště se sklopí zrcátko do horizontální polohy a přestane odklánět světlo do hledáčku. Za zrcátkem je schována závěrka, která se vzápětí otevře a dovolí světlu dopadnout na snímač, dříve kinofilmové pole, nebo jiný světlocitlivý materiál. A to je přesně ten magický okamžik, kdy vzniká samotná fotografie. Ze snímače nyní již obrazová data putují přes vyrovnávací paměť do procesoru a následně se uloží na paměťovou kartu, případně jiné médium.

## Slide 5
Vysoký výkon – malé rozměry
Elektronický hledáček- focení na slunci
  Celé menu v hledáčku
  Náhled expozice- jak bude foto vypadat vím před vyfocením
Menší baterie, nižší výdrž
Ostření- snímač X pokročilé AF senzory
Mechanická závěrka vs elektronická- až 4x vyšší rychlost + bezhlučné (koncerty, svatby, zvěř…) + elektronická šetří tu mechanickou
Mechanický stabilizátor snímače- stabilizovaný snímač X optické stabilizace v objektivech
Bezzrcadlovka miláčkem videomakerů
Velikost snímače → full-frame snímače → třída profesionálních bezzrcadlovek → velikost a váha

## Slide 7
Děkuji za pozornost