## Slide 1
NUMERICKÁ APERTURA
numerická apertura
zvětšení

## Slide 2: NUMERICKÁ APERTURA (NA):
Ernst Karl Abbe - zakladatel teorie optických přístrojů, tzv. Abbeho zákon – vztah mezi vlnovou délkou a maximálním rozlišením mikroskopu
bezrozměrná hodnota
udává účinnou světelnost mikroskopu (jeho schopnost shromažďovat světlo a rozlišovat jemné detaily vzorku v pevné vzdálenosti objektu)
je dána vztahem:
NA = n . sin α
n…. index lomu prostředí (mezi objektivem a preparátem)
α…. úhel mezi středním a okrajovým paprskem světla vstupujícího do objektivu
Pozn.: Numerická apertura vzhledem k bodu P závisí na polovičním vrcholovém úhlu θ maximálního světelného kužele, který může do čočky vstoupit nebo z ní vystoupit.

## Slide 3
NA je tím větší, čím větší je sinus vrcholového úhlu kuželu paprsků, které může objektiv zpracovat a u nejkvalitnějších objektivů bývá asi 1,3 až 1,4
suché objektivy mají maximální dosažitelnou NA = 0,95, vyšší NA lze získat zvýšením indexu lomu zobrazovacího média (n) mezi vzorkem a přední čočkou objektivu - např.: voda (n = 1,33), glycerin (n = 1,47) a imerzní olej (n = 1,51)
lepší kvalitu má ten objektiv (při totožném zvětšení), který má vyšší numerickou aperturu

## Slide 4
při změně objektivu je vhodné upravit NA kondenzoru aperturní clonou: NA kondenzoru = 80% NA objektivu
s rostoucí numerickou aperturou objektivu hloubka ostrosti klesá
definice rozlišovací schopnosti: a = 0,61 λ/(n . sin α), kde n . sin α = NA (numericku apertura), λ je vlnová délka procházejícího světla, tj. zvýšení rozlišení = snížení λ nebo zvýšení NA, resp. n (imerzní olej)

## Slide 5: POUŽITÉ ZDROJE
https://www.microscopyu.com/microscopy-basics/numerical-aperture
https://www.sci.muni.cz/~anatomy/mikroskop/olympus_clony.html
http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/print/basics/resolution-print.html
http://regent.jcu.cz/blt-2.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Numerická_apertura