## Slide 1: Makrofotografie – doporučené vybavení
Vladislav Rakultsev

## Slide 2: Makrofotografie
Makrofotografie je fotografický postup, umožňující pořízení snímků s více podrobnostmi předmětu, než dokáže rozeznat lidské oko.
Makrofotografický snímek je snímek zvětšený v měřítku 1:1 až 30:1.

## Slide 3: Vybavení – fotoaparát, objektiv
Lepších výsledků lze dosáhnout zrcadlovkou než kompaktem, protože se dá použít různé objektivy, předsádkové čočky, mezikroužky, atd.
Vhodný pro makrofotografie objektiv se vyznačuje ostrou kresbou i při velkých clonách, vysokou světelností a optimalizací ostření na krátké vzdálenosti. Existují ale objektivy s různou ohniskovou vzdáleností: pro fotografování objektů jako např. motýlů se používají objektivy s větším ohniskem; pro nepohyblivé objekty (např. květiny) – s menším

## Slide 4: Vybavení – doplňky
Předsádkové čočky – lupy, které se nasazují před objektivem a přibližují objekt. Neovlivňují světelnost, ale může docházet ke zhoršení optické vady objektivu.

## Slide 5: Vybavení – doplňky
Mezikroužky – nasazují se mezi tělo a objektiv. Slouží k oddálení objektivu od těla aparátu, čímž se výrazně zkrátí zaostřovací rozsah objektivu. Dochází ale ke snížení světelnosti.
Makroměch – funguje obdobně jako mezikroužek, jen s tím rozdílem, že má plynule nastavitelnou délku.

## Slide 6: Vybavení – doplňky
Reverzní kroužek a objektiv: pomocí reverzního kroužku lze k objektivu fotoaparátu připevnit druhý objektiv obráceně. Umožňuje velké zvětšení. Proti obyčejné předsádkové čočce eliminuje optika reverzního objektivu barevnou vadu.

## Slide 7: Vybavení – navíc
Blesky
Stativ

## Slide 8: Děkuji za pozornost!