## Slide 1: STORM
Stochastic Optical Reconstruction Microscopy

## Slide 2: Super-Resolution Microscopy
Super-rezoluční techniky mikroskopie
optická mikroskopie
pod 250 nm
SIM (Structured Illumination Microscopy)
STED (Stimulated emission depletion)

## Slide 3: STORM
fotopřepínatelné fluorofory !
  dvě barvy: aktivátor + reportér
  aktivace: barvivo „krátké vlnové délky“
  detekce: barvivo „delší vlnové délky“
silný impuls laseru → vybělíme reportéry → slabý krátký
  záblesk laseru → aktivace aktivátorů → aktivace molekul
  (stochasticky) → emise pouze z aktivovaných míst →
  → záznam do softwaru → opakování více než 1000x →
  → zjištění středového bodu

## Slide 4: Abbeho teorie
každý bod osvětleného objektu se stává zdrojem sekundárních sférických vln,
  které nakonec prochází do obrazové roviny a jejich interferencí dochází ke vzniku
  zvětšeného obrazu pozorovaného objektu

## Slide 5: STORM
lokalizace jednotlivých molekul
ve stavu fluorescence vždy jen malý podíl fluoroforů → dojde k vybělení → do stavu schopného fluorescence další malá část fluoroforů → snímání → vybělení → neustálé opakování tohoto postupu
bodová rozptylová funkce → matematické určení středu → přiřazení dané souřadnice fluoroforu
ROZPTYLOVÁ FUNKCE:

## Slide 8: STORM
Využití:
buněčná biologie
neurovědy
Výhody:
rozlišení 20 nm
vícebarevné snímky
živé preparáty
Nevýhody:
delší čas snímání
DALŠÍ STORM TECHNIKY:
dSTORM
3D STORM

## Slide 9: Děkuji!
Helena Szostková