## Slide 1: Elektrody ve službách výzkumu biopolymerů, klinické a environmentální analýzy: Jak si správně vybrat aneb pár příběhů mezi rtutí a diamanty
Karolina Schwarzová
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Miroslav Fojta
Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.; CEITEC, Masarykova univerzita

## Slide 2
Elektrochemické metody … polarografie
-I
-E
Cd0
Cd2+
2e-
identifikace elektrochemicky aktivní látky
(co to je)
kvantifikace
(jaká je koncentrace)
kapající rtuťová elektroda
Nobelova cena 1959
Jaroslav Heyrovský

## Slide 3
-I
-E
Cd2+
Cd0
2 e-
měření na stacionárním povrchu
visící rtuťová kapková elektroda
jakékoli pevné elektrody
Cd2+
Cd0
2 e-
Elektrochemické metody … voltametrie

## Slide 4: Osnova
pracovní elektrody a jejich modifikace
potenciálové okno a čím je omezeno
adsorpce, pasivace, čištění a obnovování povrchu elektrody
  adsorpce jako nepřítel a adsorpce jako kamarád
  strukturní analýza nukleových kyselin pomocí adsorpčně-desorpčních dějů
katalytické vylučování vodíku na rtuti
  využití v elektroanalýze chemicky modifikovaných nukleových kyselin, polysacharidů a glykoproteinů
  elektrochemie peptidů a bílkovin, Brdičkova reakce, katalytické vlastnosti nemodifikovaných proteinů – pík H
pár poznámek k toxicitě rtuti

## Slide 5: Z čeho jsou pracovní elektrody?
rtuťové
pevné kovové (stříbrné, platinové, měděné, zlaté, bizmutové, antimonové)
amalgamové (rtuť + jiný kov)
uhlíkové: různé formy grafitu (sp2 uhlík), diamant (sp3 uhlík)
pastové elektrody
tištěné elektrody
pentilkové tuhy

## Slide 6: Modifikace povrchů elektrod - příklady
polyionty (elektrostatická adsorpce opačně nabitých analytů apod.)
nanočástice, uhlíkové nanoobjekty
vodivé polymery
(např. elektropolymerizovaný
anilín a další aromatické aminy);
„molecular imprinting“
imobilizace „bioreceptorů“ přes
–SH skupiny (obvykle na zlatě)

## Slide 7: Z čeho jsou pracovní elektrody?
rtuťové
pevné kovové (stříbrné, platinové, měděné, zlaté, bizmutové, antimonové)
amalgamové (rtuť + jiný kov)
uhlíkové: různé formy grafitu (sp2 uhlík), diamant (sp3 uhlík)
pastové elektrody
tištěné elektrody
pentilkové tuhy

## Slide 8: Z čeho jsou pracovní elektrody?
rtuťové
pevné kovové (stříbrné, platinové, měděné, zlaté, bizmutové, antimonové)
amalgamové (rtuť + jiný kov)
uhlíkové: různé formy grafitu (sp2 uhlík), diamant (sp3 uhlík)
pastové elektrody
tištěné elektrody
pentilkové tuhy
Méně znamená často více!

## Slide 9: Potenciálové (pracovní) okno
oblast potenciálů, kde „se dá něco změřit“ (za daných podmínek na dané elektrodě)
kde neprobíhají pokud možno žádné jiné elektrochemické děje, než ty, které dávají signál analytu
ani rozklad elektrody
ani rozklad základního elektrolytu (rozpouštědla)
-I
-E
rtuť
uhlík
vyvíjení vodíku
H+ + e- → ½ H2
2 OHˉ - 2e-
→ H2O + ½ O2
Hg - 2e- → + Hg2+
velké vodíkové přepětí na rtuti
jiné materiály se místo anodického rozpouštění pokrývají vrstvou oxidů (např. Au, v podstatě i uhlík) – záleží na podmínkách

## Slide 10: Adsorpce, pasivace a obnovování povrchu
adsorpce je hromadění molekul nějaké látky (plynu, rozpuštěné látky) na povrchu (mezifází), např. elektrody
adsorpce vs. absorpce
fázové rozhraní
aBsorpce
aDsorpce
aDsorpce
aBsorpce

## Slide 11: Adsorpce, pasivace a obnovování povrchu
Adsorpce jako nepřítel:
„adsorption is nightmare of electrochemists“: komplikace při studiu mechanismů elektrodových dějů
adsorpce složek matrice, ve které stanovujeme látku, která nás zajímá, může zcela znemožnit analýzu (např. proteiny v biologických vzorcích)
pasivace elektrody: často v důsledku blokování povrchu adsorbovanými produkty elektrochemických přeměn (ty mohou být polymerní, tudíž jsou adsorbovány silně)

## Slide 12: Adsorpce, pasivace a obnovování povrchu
Obnovování povrchu:
v případě rtuťové kapkové elektrody není problém – nová kapka
pevné elektrody:
  mechanicky (obrousit, přeleštit)
  chemicky (např. „piranha solution“)
  elektrochemicky (anodicky nebo katodicky)
  většinou komplikace

## Slide 13: Adsorpce, pasivace a obnovování povrchu
Adsorpce jako kamarád:
akumulace analytu na povrchu elektrody
na povrchu rtuti se ochotně akumuluje řada organických látek a všechny biopolymery (hydrofobní povrch rtuti ve vodném prostředí: similia similibus solvuntur → hydrofobní molekuly (jejich části) se ochotně z vody adsorbují na rtuť)
o velikosti odezvy rozhoduje koncentrace na povrchu, nikoli koncentrace v roztoku!
dostatečně pevná adsorpce: přenosové (ex-situ) elektroanalytické techniky

## Slide 14: adsorpce DNA a jiných biopolymerů na povrchu elektrod je natolik pevná, že vydrží výměnu média
přenos
přenos
měření v čistém
základním elektrolytu
adsorpce
Adsorptive
Transfer
Stripping

## Slide 15: Adsorpce, pasivace a obnovování povrchu
Adsorpce jako kamarád:
adsorpčně/desorpční děje na povrchu elektrody lze měřit
analyticky užitečné kapacitní (tensametrické) signály
v případě nukleových kyselin na negativně nabitém povrchu rtuti jsou tyto signály vysoce citlivé k jejich struktuře
rozhoduje, které složky DNA se adsorpčně-desorpčních procesů účastní

## Slide 16: Co to jsou nukleové kyseliny?
puriny
thymine (T)
pyrimidiny
cytosine (C)
adenine (A)
guanine (G)
dvoušroubovice DNA
2-deoxyribose
phosphate
nukleotid
párování bází
malý žlábek
velký žlábek

## Slide 17
Emil Paleček (50. léta): objev polarografie DNA
Česká Hlava 2014

## Slide 18: Přehled elektrochemie (přírodních) NK
potential/V vs. SCE
GHMDE
Gox
Aox
CA
-1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5
1
3
Tox
Cox
uhlíkové elektrody
rtuťové elektrody
redukce
adsorpce/desorpce
oxidace
oxidace redukčního produktu

## Slide 19: Podrýváme dogmata…
redukce bází na uhlíku
+ další možnosti detekce produktů redukce nebo oxidace bází
obyčejná grafitová elektroda: „méně je někdy více“…

## Slide 20: Adsorpčně-desorpční procesy DNA na negativně nabitém Hg povrchu
dvoušroubovice
deformovaná dvoušroubovice
jednořetězcová DNA
1
2
3
Píky 2 a 3: informace o struktuře DNA
Složky DNA, které mohou vstoupit do kontaktu
s povrchem elektrody:
cukr-fosfátová páteř
hrany párů bází
nespárované báze
-cukr-fosfátová páteř DNA je negativně nabitá
-báze jsou relativně hydrofobní

## Slide 21: Nucleic acids are electrochemically reducible/oxidizable
at mercury electrodes, bases A,C and G can be reduced; reduction of guanine is chemically reversible
at carbon electrodes, purine bases can be oxidized
sugar residues in nucleic acids can be oxidized at copper electrode

## Slide 22: Nucleic acids are electrochemically reducible/oxidizable
at mercury electrodes, bases A,C and G can be reduced; reduction of guanine is chemically reversible
at carbon electrodes, purine ALL bases can be oxidized OR REDUCED
sugar residues in nucleic acids can be oxidized at copper electrode

## Slide 23: adenine and cytosine are irreversibly reduced
CA

## Slide 24: guanine is reduced at even more negative potentials...

## Slide 25: …and its reduction product yields an anodic peak in cyclic voltammetry
G

## Slide 26: Guanine and adenine residues yield specific oxidation peaks at carbon electrodes
Gox
Aox

## Slide 27: Guanine and adenine residues yield specific oxidation peaks at carbon electrodes

## Slide 28: Reduction DNA signals at the mercury electrodes are strongly influenced by DNA structure
this is due to location of the A and C electroactive sites within the Watson-Crick hydrogen bonding system

## Slide 29: Reduction DNA signals at the mercury electrodes are strongly influenced by DNA structure
square-wave voltammetry

## Slide 30: DNA oxidation at carbon electrodes is less influenced by DNA structure
oxidation sites of guanine and adenine in dsDNA are located closer to the double helix surface and are accessible via the double helix grooves

## Slide 31: DNA oxidation at carbon electrodes is less influenced by DNA structure

## Slide 32: At mercury electrodes in weakly alkaline media, adsorption-desorption (tensammetric) signals of nucleic acids can be detected (e.g., using AC polarography, voltammetry, impedance)
depending on the conditions and on DNA structure, individual components of the polynucleotide chains may be involved in adsorption/desorption processes

## Slide 33: -at moderate ionic strenght, double-stranded DNA yields peak 1 due to desorption/reorientation of DNA segments adsorbed via the sugar-phosphate backbone
background electrolyte
1

## Slide 34
-distorted or regions of double-stranded DNA yield peak 2
(edges of base pairs involved in a stronger adsorption)
2
background electrolyte
2

## Slide 35: single-stranded (denatured) DNA yields peak 1 (due to the sugar-phosphate backbone) and ss-specific peak 3 due to desorption/reorientation of DNA segments adsorbed via freely accessible bases
background electrolyte
3

## Slide 36: Summary of adsorption-desorption processes of DNA on negatively charged Hg surface
double helix
deformed double helix
single-stranded DNA
1
2
3
Peaks 2 and 3: information about DNA structure
DNA components, which may be in contact with electrode surface:
sugar-phosphate backbone
edges of the base pairs
unpaired bases
-sugar-phosphate backbone of DNA is negatively charged
-bases are relatively hydrophobic

## Slide 37
Adsorption/desorption behavior of DNA at electrodes is strongly related to negative charge of its sugar-phosphate backbone (together with a strong adsorption of nucleobases via hydrophobic forces)
peptide nucleic acid: DNA analogue with neutral backbone
DNA
PNA
(decamers, identical base sequence)
AC Z at HMDE

## Slide 38: Modification of DNA in major groove
preparation of functionalized DNA – labeling, studying DNA-protein interactions etc.
bulky aromatic groups bound to bases so that they are accessible through the major groove
affects adsorption-desorption behavior of double-stranded DNA
CFT – extent of modification
1
3

## Slide 39
ssDNA
dsDNA
DNA without breaks
DNA with breaks
intercalation: interaction of DNA with drugs
RNA vs. DNA
superhelical DNA
Structural analysis of nucleic acids using adsorption/desorption
DNA quadruplexes

## Slide 40
guanine tetrad
Effects of DNA structure beyond the duplex: guanine quadruplexes
K+
15-mers with increasing length of dGn stretches
unstructured
negatively charged HMDE
positively charged PGE
Ana Brett et al. (e.g. Anal Chem 2014)

## Slide 41: Katalytické vylučování vodíku na rtuťových elektrodách

## Slide 42: Katalytické vylučování vodíku na rtuťových elektrodách
oblast potenciálů, kde existuje katalyticky aktivní částice (R)
lze měřit díky dostatečně vysokému vodíkovému přepětí (=vysoká aktivační energie pro redukci protonů H+)
katalýza: obecně usnadnění nějakého procesu snížením aktivační energie
katalyzátory elektrochemicky generované v určité oblasti potenciálů
katalyzátor se nepotřebovává → zprostředkuje redukci mnoha protonů → velký elektronový výtěžek → vysoká citlivost
elektroda s nižším vodíkovým přepětím

## Slide 43
Katalytické vylučování vodíku doprovázející redukci komplexů přechodných kovů/jejich aduktů s DNA
osmium
platina

## Slide 44
vývoj semisyntetických organismů schopných replikovat nepřirozené páry bází (Romesberg et al)
rozšíření písmen genetické abecedy na šest
kódování nepřirozených aminokyselin, syntéza nepřirozených proteinů
nová úroveň biotechnologií, vývoj léků
potřeba stanovovat jednoduše, přesně a citlivě malá množství nepřirozených bp v nadbytku normální DNA
elektrochemie na rtuťové elektrodě se ukazuje jako nejlepší volba!
Nepřirozené páry bazí pro rozšíření genetického kódu: extrémně citlivé stanovení pomocí elektrokatalýzy na rtuti

## Slide 45
+1
-1
-2
E/V
-I
W
Y
elektrochemická oxidace tryptofanu, tyrozinu a histidinu
signály peptidů a proteinů obsahujících cystein (cystin)
UHLÍKOVÉ ELEKTRODY
RTUŤOVÉ ELEKTRODY
redukce vazby S-Hg
redukce vazby S-S (cystin)
Brdičkova reakce (v přítomnosti Co)
arginin
prenatriová vlna
pík H
H
katalytické vylučování vodíku
lysin
histidin
Elektrochemie proteinů
-prakticky od objevu polarografie
-odvozena od elektrochemie jejich složek, tj. aminokyselin

## Slide 46: Brdičkova reakce
nutná přítomnost cysteinu a iontů kobaltu
ne úplně pochopený mechanismus: katalytické děje i přímá redukce stabilních komplexů (Cys)nCo(II)
2-3 charakteristické „vlny“, jejich intenzita závisí na počtu cysteinových zbytků, jejich přístupnosti, prostředí, ve kterém se nacházejí v rámci molekuly proteinu (okolní AK atd.)
z (bio)analytického hlediska zaslouží tato technika zvláštní pozornost v souvislosti s proteiny a peptidy bohatými na cystein: metalothioneiny, fytochelatiny
Co2+

## Slide 47: Jednoduché stanovení metalothioneinů a fytochelatinů
Brdičkova reakce a diagnostika rakoviny?
- kdysi poměrně rozšířený diagnostický test
- R. Kizek a kol. (MENDELU)
- rakovina a metalothioneiny
metalothionein (komplex se zinečnatými ionty)

## Slide 48: Jednoduché stanovení metalothioneinů a fytochelatinů
fytochelatiny: každá cca druhá AK cystein
Lze fytochelatiny stanovit elektrochemicky
co nejjednoduším způsobem?

## Slide 49: pík H a strukturně citlivá analýza proteinů
katalytický proces na rtuťové elektrodě (aminokyseliny nesoucí labilním proton: lyzin, arginin, histidin)
vysoká citlivost detekce peptidů a bílkovin
citlivost k
      agregaci bílkovin
      denaturaci bílkovin („unfolding“)
      změnám redox stavu peptidů a bílkovin (-SH vs. –S-S-)
      záměnám jednotlivých aminokyselin (rozlišení standardních a mutantních bílkovin)

## Slide 50: pík H a strukturně citlivá analýza proteinů
obrovský rozdíl mezi nativními
a denaturovanými proteiny
(zejm. na HMDE modifikované DTT)
agregace a-synucleinu (Parkinsonova choroba): elektrochemie unikátně rozliší časné fáze agregace
Paleček, Ostatná a kol.

## Slide 51: pík H a strukturně citlivá analýza proteinů
„unfolding“ proteinů
v důsledku odstranění strukturně významného iontu zinku
(protein p53,
inkubace s EDTA; srovnání s trvale nestrukturovaným mutantem)
DNA-protein interakce
(specifický komplex p53-DNA nedává pík H)
nestrukturovaný
EDTA
EDTA
EDTA
Paleček, Ostatná a kol.

## Slide 52
rtuťová elektroda – exponát do muzea? NE!
?

## Slide 53: Toxicita rtuti
rtuť je toxická, ale v jaké formě?
kovová rtuť: chemicky stálá, tudíž bezpečná
páry: pozor na chronickou otravu, při náhodném nadýchání plně reverzibilní
soli a jejich roztoky: toxické
organické sloučeniny: TOXICKÉ!!!
státy EU i jiné zakazují rtuťové elektrody (s kovovou rtutí), ale nezakazují „úsporné žárovky“
alternativy – rtuťové filmy (sic!), amalgamy, bismut
Na rtuť z teploměru hasiči s respirátory??
Lidi neblázněte!!!
NAVÍC TOXICKÉ JSOU I JINÉ VĚCI!

## Slide 54: Druhá tvář dnešní přednášky
diamanty: téma dozajista netoxické a biokompatibilní 