## Slide 1: Terénní výjezd (1. listopadu 2019)

## Slide 2
Vliv dopravních sítí na vodní toky
TRANSPORT
NETWORKS
hydrology
geomorphology
ecology
riparian & fluvial landscapes

## Slide 3: Fyzický kontakt komunikace s řekou
SOUBĚH
KŘÍŽENÍ
silnice
KŘÍŽENÍ
SOUBĚH
železnice
longitudinal dams along the river channel
mosty
propustky
lateral floodplain disconnection

## Slide 4: Cíle výzkumu
Zjistit, zda existuje doložitelný vliv křížení komunikace na stav vodního toku
Má křížení vliv na morfologii koryta?
Má křížení vliv na hydraulické poměry v korytě?
Má křížení vliv na zrnitost dna?
Má křížení vliv na hydromorfologickou kvalitu?

## Slide 5: Návrh vzorkování v terénu
H40
D40
H20
H10
H5
H1
D20
D10
D5
D1
série příčných profilů nad a pod křížením

## Slide 6: Jaké parametry porovnávat?
PARAMETRY MĚŘENÉ V TERÉNU
Morfometrie koryta
šířka (w) [m]
maximální hloubka (dmax) [m]
sklon (s) [m/m]
Zrnitost sedimentů
Pebble count [mm]
Objemové vzorky (v případě výskytu jemnějších zrnitostních frakcí)

## Slide 7: Jaké parametry porovnávat?
VYPOČÍTANÉ PARAMETRY
plocha průtočného profilu (A) [m2]
průměrná hloubka
poměr šířky k průměrné hloubce (w/d) [m/m]
hydraulický rádius (R) [m]
výkon toku (ω) [W.m-1]
Froudeho číslo

## Slide 8: Počet vzorkovaných křížení
Vyškovská brána, Drahanská vrchovina
povodí Litavy (Rakovec, Vítovický potok, Kovalovický potok)
Plán (16 lokalit)
Drahanská vrchovina
4 křížení s lesní cestou – propustek
4 křížení se silnicí (nižší třídy) – most
Vyškovská brána
4 křížení s polní cestou – propustek
4 křížení se silnicí (vyšší třídy) – most
DOPOSUD HOTOVO: vrchovina (4 křížení se silnicí, 3 křížení s lesní cestou); nížina (2 křížení s polní cestou, 2 křížení se silnicí)
CHYBÍ: 1 křížení s lesní cestou ve vrchovině; 2 křížení s polní cestou a 2 křížení se silnicí v nížině (celkem 5 lokalit)

## Slide 9: Vysvětlení k jednotlivým parametrům
zaměření série příčných profilů kapacitním korytem
šířka (w) [m]
maximální hloubka (dmax) [m]
pásmo, měřická lať
sklon (s) [m/m]
nivelační přístroj

## Slide 10: bankfull channel (kapacitní koryto)
kapacitní (bankfull) průtok:
Q 1,1 až 2
65% pravděpodobnost výskytu v daném roce
může se ale vyskytnout i několikrát v roce
INDIKÁTORY:
terénní hrana (změna sklonu) v břehu; vegetace; zrnitost substrátu; jesepní lavice + nátrže; balvany – abraze, zabarvení, mechy, lišejníky (strmá koryta); extrapolace

## Slide 11: Vysvětlení k jednotlivým parametrům
plocha průtočného profilu (A) [m2]
součet ploch geometrických obrazců tvořících průtočný profil
Omočený obvod (p) [m]
součet délky segmentů mezi svislicemi

## Slide 12: Vysvětlení k jednotlivým parametrům
průměrná hloubka [m2/m]
poměr šířky k průměrné hloubce [m/m]
hydraulický rádius [m2/m]
… omočený obvod [m]

## Slide 13: Vysvětlení k jednotlivým parametrům
výkon toku
specifický výkon
nebo také:
= měrná hmotnost vody
g = gravitační zrychlení
= průtok
s =
= průměrné tečné napětí
= střední profilová rychlost
Unášecí schopnost:
Schopnost daného průtoku zvednout ze dna (erodovat) částice určité velikosti
Roste s nárůstem tečného napětí
ρ = 1000 kg.m-3
g = 9,81 m.s-2
γ = 9810 kg.m-2.s-2

## Slide 14: Stanovení Q pro výpočet ω
Manningova rovnice
… součinitel drsnosti

## Slide 15: Manningův součinitel drsnosti (hydraulická drsnost)
vizuální odhad podle tabelovaných hodnot
Různé způsoby stanovení:
výpočet s pomocí naměřených parametrů (Limerinos, 1970)
Toky s menším sklonem, zrnitost dna od drobného štěrku po kameny

## Slide 16: Manningův součinitel drsnosti (hydraulická drsnost)
Základní hodnota n, n0 (zrnitost substrátu) | 
Skalní podklad | 0,025
Jemnozem | 0,020
Drobný štěrk | 0,024
Hrubý štěrk | 0,028
Kameny | 0,030-0,050
Balvany | 0,040-0,070
Cowan (1956), Jarrett (1985)
základní hodnota (zrnitost)
nerovnosti břehů
variabilita tvaru průtočného profilu
překážky v korytě
vegetace
křivolakost

## Slide 17: Vysvětlení k jednotlivým parametrům
Froudeho číslo
Vyjadřuje poměr síly setrvačnosti ke gravitační síle
Fr < 1 podkritické (pomalé, klidné) ŘÍČNÍ
Fr = 0 kritické
Fr > 1 nadkritické (rychlé, peřejnaté) BYSTŘINNÉ

## Slide 18: Vyhodnocení terénních dat
Srovnání hodnot parametrů nad a pod křížením
  všechny hodnoty nad / pod
  hodnoty podle vzdálenosti od křížení (H40/D40, H20/D/20, …)
Vícenásobné porovnání pomocí analýzy rozptylu
Analýza hlavních komponent (hlavní zdroje variability mezi lokalitami)
Diskuze výsledků:
  Má křížení hmatatelný efekt na vlastnosti koryta směrem po proudu?
  ANO: Které parametry byly ovlivněny? Jakým způsobem se ovlivnění událo?
  NE: Z jakého důvodu se předpokládané změny vyvolané křížením neprojevily?