## Slide 1: qRT-PCR

## Slide 2: Izolace celkové RNA
Rneasy total RNA isolation kit (Quiagen)
  https://www.youtube.com/watch?v=8zVGVFCs2mA
Podrobný návod:
  https://www.qiagen.com/cz/resources/resourcedetail?id=14e7cf6e-521a-4cf7-8cbc-bf9f6fa33e24&lang=en
1x10*6 – 1x10*7 buněk opláchnutých PBS
RLT pufr + 1% 2ME
RW1 pufr, 2x RPE pufr
RNAse free H2O

## Slide 3: Kvantifikace RNA a výpočet pro zpětnou transkripci
Kontrola kvality RNA
  Absorbance 260 by měla být 0,2-1,2 jinak naředit
  Poměr A260/280 by měl být kolem 2,1
  Poměr A260/230 by měl být kolem 2, pod 1,8 nevhodné pro RT
Odečet koncentrace RNA
V kolika ul je 1000 ng?
1000/91,6 = 10,9 ul odebereme na RT, doředíme do 11,5 ul RNase free H2O
4. Přidáme 1 μl 20 mM Oligo(dT)
5. Inkubace vzorků 5 minut při 65 ˚C (PCR cykler).
6. Připravíme reakční mix:
1 vzorek x vzorků
5x RT reakční pufr 4 ul
dNTP 2 ul
RiboLock 0,5 ul
RevertAid RT 1 ul
7. Připipetovat po 7,5 ul, celkový objem 20 ul
8. Inkubace při 42 °C po 1 h (PCR cykler)
9. Ukončení reakce denaturací RT při 70 °C/10 min
http://www.u.arizona.edu/~gwatts/azcc/InterpretingSpec.pdf

## Slide 4
Primery - příklad
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/primertool.cgi?ctg_time=1605692810&job_key=gYte8UoMR6RgmkKfT_9mrTXkd58Y92yCGQ
Otestování kvality primerů a zjištění optimální annealingové teploty
http://oligo.net/downloads.html
Nalezení vhodného templátu mRNA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/
Nastavení parametrů pro design primerů
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?ORGANISM=9606&INPUT_SEQUENCE=NM_004996.4&LINK_LOC=nuccore
Design primerů

## Slide 5: Délka a sekvence primerů (SW Oligo)
• Primery jsou obvykle 20-25 nt dlouhé.
• Primery v daném páru musí mít srovnatelný počet GC:AT párů. Upřednostňujeme primery s 50 – 60% obsahem GC nebo AT párů.
• Sekvence mezi oběma primery nesmí být výrazně komplementární, vznikaly by tzv. dimery – Oligo SW
• Rovněž nesmí být komplementarita v rámci sekvence primeru. Došlo by ke vzniku vlásenky
•

## Slide 6: Základy navrhování primerů
• v běžném zápisu sekvence DNA se zapisuje horní vlákno z dvouřetězcové molekuly DNA, a to ve směru 5’->3’.
• Sekvence předního („forward“) primeru je totožná se sekvencí běžně zapisovaného, tj. horního vlákna. Přední primer umožňuje syntézu horního vlákna podle templátového spodního vlákna.
• Zadní („reverse“) primer se navrhuje jako komplementární sekvence k hornímu vláknu, která je navíc v reverzní orientaci, tzn., že je zapisovaná ve směru 3’->5’. Takže při navrhování sekvence reverse primeru podle horního řetězce, musíme číst sekvenci primeru odzadu. Reverse primer umožňuje syntézu dolního vlákna podle templátového horního vlákna.
•

## Slide 7: Teplota annealingu primerů
Čím větší délka a vyšší obsah GC párů, tím je teplota nasedání vyšší
Teplota nasedání primerů musí být dostatečně vysoká, aby nedošlo k nespecifickému nasedání primerů k templátové DNA, pokud by ale byla příliš vysoká, primery by nenasedaly vůbec.
Je třeba, aby teplota nasedání byla optimální pro oba primery a obsah GC párů v obou primerech byl srovnatelný, tzn., aby byla srovnatelná teplota nasedání obou primerů.
• Pro výpočet teploty primerů můžete použít některý ze SW – oligo
Se zvyšující se koncentrací Mg2+ se zvyšuje annealingová teplota
Co zohlednit při navrhování primerů:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?ORGANISM=9606&INPUT_SEQUENCE=NM_004996.4&LINK_LOC=nuccore
PCR product size: SybrGreen 100-500, sonda UPL (Roche) cca 70-150
Exon junction span – primers must span exon-exon junction
Allow primer to amplify mRNA splice variants (requires refseq mRNA sequence as PCR template input

## Slide 8: Ředění primerů
1. Když k lyofylizátu přidáme 267 ul dostaneme koncentraci 100 pmol/ul = 100 uM (uM/l)
2. Ředíme na výslednou koncentraci 0,1-1 µM podle toho, aby se nám to vešlo do lahvičky (2 ml)
20 uM, 40 uM nebo

## Slide 9: Real time PCR
Templátová DNA: 1,5 ul cDNA do každé jamky
Primery: pro 25 µl reakci použijeme 0,25-2,5 µl z obou primerů. Množství primerů musí být optimální. Příliš vysoká koncentrace vede k nespecifickému nasedání primerů na templátovou DNA nebo párování primerů navzájem. Příliš nízká koncentrace primerů může vést k nedostatečnému množství produktu.
dNTP směs: je směs dATP, dCTP, dGTP a dTTP. Obvyklá koncentrace každého dNTP v reakci je 200 µM (0,2 mM).
MgCl2: obvyklá koncentrace je 1,5 mM. MgCl2 je nutný pro procesivitu a přesnost Taq polymerázy. Koncentrace MgCl2 se odvíjí od koncentrace dNTP a platí, že pro specificitu reakce musí koncentrace MgCl2 převyšovat koncentraci dNTP. Pro zvýšení specificity reakce zvyšujeme koncentraci MgCl2, a to až k 5 mM, přičemž koncentraci dNTP držíme stále na stejné úrovni. Někteří výrobci Taq polymerázy dodávají MgCl2 zahrnuté do reakčního pufru.
SybrGreen: Interkalační barvivo je součástí reakčního pufru, ale v rámci šetření ředíme.
Kontroly: Používáme negativní a pozitivní kontrolu, pokud je to možné. V negativní kontrole použijeme místo testovaného vzorku vodu, tzn., negativní kontrola neobsahuje testovanou DNA. Pozitivní kontrola naopak obsahuje takovou DNA, která nám zajistí vznik požadovaného produktu.

## Slide 10: Real time PCR mix
Sybr green 1. primer 2. primer MgCl2 H2O
1 vzorek 3 0,375 0,375 1,7 13,05 ul
x vzorků
Celkem 20 ul v jamce:
1,5ul cDNA templátu
18,5 ul Master mixu:
3 ul 2xcc Roche - LighCycler 480 SYBR green I master kit (směs nukleotidů, FastStart Taq DNA polymeráza, SYBR green, MgCl2)
0,375 ul každého z primerů (SS 20 uM)
1,7 ul MgCl2 (SS 25 mM)
Doředit do 18,5 ul sterilní RNase-free MQ H2O
Pipetování reakcí:
https://www.youtube.com/watch?v=0rCxdtlXNj8

## Slide 11: Hodnocení kvantitativní real time PCR
Určení Ct (Cp) – manuálně nebo pomocí maxima 2. derivace - bod, kde dochází k strmému stoupání amplifikační křivky vzorku
Čím vyšší Ct, tím méně molekul mRNA bylo ve vzorku
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/probe/docs/techqpcr/

## Slide 12: Křivka tání (melting curve)
Na konci reakce proběhne postupné zahřívání celé reakce, po dosažení bodu tání Tm dojde k degradaci DNA (pokles fluorescence)
Specifitu reakce ilustruje křivka tání (melting curve) –
musí mít jen jeden vrchol = jeden produkt
http://labguide.cz/metody/real-time-pcr/
Více info: https://theses.cz/id/go0fw3/Bakalarska_praceEliska_Ruzickova.pdf

## Slide 13
######## | Samples | MeanCp | hprt |  |  |  |  | 
myo D |  |  |  |  | DCp | 2^-DCp | x10 | na K
1 k 1d | A1, B1 | 19,75474 | 19,58113 |  | 0,17361829 | 0,8866163 | 8,866163 | 1
1 a26 1d | A2, B2 | 20,6692 | 19,33026 |  | 1,33894189 | 0,3953105 | 3,953105 | 0,445864
1 a30 1d | A3, B3 | 19,99559 | 19,50746 |  | 0,4881269 | 0,7129501 | 7,129501 | 0,804125
Hodnocení kvantitativní real time PCR
Velmi důkladné video o celé RT PCR
https://www.youtube.com/watch?v=9UWKIFGh0h0