## Slide 1: Bi9393 Analytická cytometrie
Biofyzikální ústav AVČR
Královopolská 135
612 65 Brno
e-mail: ksoucek@ibp.cz
tel.: 541 517 166
Karel Souček, Ph.D. Lukáš Kubala, Ph.D. Soňa Legartová, Ph.D. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.
Mgr. Radek Fedr

## Slide 2: Cytometrie
Cytometrie je souhrnné označení pro skupinu metod používaných pro měření různých charakteristik buněk. Proměnné, které lze měřit cytometrickými metodami, zahrnují velikost buňky, počet buněk, morfologii buněk (tvar a strukturu), fáze buněčného cyklu, obsah DNA a přítomnost či nepřítomnost specifických proteinů na buněčném povrchu nebo v cytoplazmě. Cytometrie se používá k charakterizaci a počítání krevních buněk v běžných krevních testech, jako je úplný krevní obraz. Podobným způsobem se cytometrie také používá ve výzkumu buněčné biologie a v lékařské diagnostice (například k odhalování rakoviny či AIDS).
Průtoková cytometrie
Spektrální průtoková cytometrie
Hyperspektrální cytometrie
Obrazová cytometrie
Hmotnostní cytometrie
Cytometrie in vivo

## Slide 3: Struktura kurzu
Přednášky
8 lekcí o průtokové cytometrii a aplikacích
1 lekce o mikroskopických technikách
1 lekce o základech analýzy obrazu
2 lekce studentských prezentací
Bi9393c Analytická cytometrie-cvičení
Navazuje na přednášky z oblasti průtokové cytometrie, blokově ve skupinách na začátku zkouškového
Test
Kurz bude zakončen zkouškou ve formě testu shrnujícího látku za celý semestr. Výsledek testu bude tvořit 75% celkového hodnocení.
Seminář
Každý student bude prezentovat krátký seminář jehož téma bude konzultováno s přednášejícím a bude se týkat zaměření kurzu. Na základě této prezentace bude udělen zápočet a hodnocení vlastního semináře se bude také z 25-ti % odrážet v celkové známce.

## Slide 4: Seminář studentů
Téma semináře: Jak ve své DP/DSP používám/chci použít/ mohl bych použít metody analytické cytometrie.
Cílem je demonstrovat pochopení principů ze kterých vychází a jejich uplatnění v biologii.
Prezentace musí být připravena např. v PowerPoint(u). Prezentaci je doporučeno předložit v předstihu přednášejícímu ke konzultaci a posouzení.
Délka prezentace je 5 minut (~ 2 min představení podstaty Vaší experimentální práce) + diskuse

## Slide 5: Informační zdroje – průtoková cytometrie
Practical Flow Cytometry, Howard M. Shapiro, Wiley-Liss; 4th edition
Cytometry: New Developments, Volume 75, Fourth Edition (Methods in Cell Biology), Zbigniew Darzynkiewicz, Academic Press; 4th edition
Flow Cytometry with Plant Cells: Analysis of Genes, Chromosomes and Genomes; Jaroslav Dolezel (Editor), Johann Greilhuber (Editor), Jan Suda (Editor), February 2007
Více informací o knihách o průtokové cytometrii najdete na:
http://www.cyto.purdue.edu/flowcyt/newbook.htm

## Slide 6: Informační zdroje – průtoková cytometrie (metody a protokoly)
The Handbook of Flow Cytometry Methods
Current Protocols in Cytometry
Company web pages
  e.g. http://www.ebioscience.com/resources/best-protocols/flow-cytometry-protocols.htm
  https://www.thermofisher.com/cz/en/home/references/protocols/cell-and-tissue-analysis/flow-cytometry-protocol.html

## Slide 7: Informační zdroje – cytometrie (časopisy)
Cytometry Part A
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15524930
Cytometry Part B: Clinical Cytometry
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15524957

## Slide 8: Informační zdroje - mikroskopie
Taatjes D. J. Cell Imaging Techniques, Methods and Protocols, Humana Press, Totowa, New Jersey, 2005
Stephens D. Cell Imaging, Scion Publishing Ltd., 2006.
Pawley, J. (Ed.), Handbook of Biological Confocal Microscopy, 3rd ed., 2006
Fluorescence Microscopy: From Principles to Biological Applications
Ulrich Kubitscheck (Editor), ISBN: 978-3-527-32922-9, 2013, Wiley-Blackwell

## Slide 9: Informační zdroje – (Internet)
Purdue University, Cytometry Labs
http://www.cyto.purdue.edu/
International Society for Advancement of Cytometry
http://www.isac-net.org/
Excyte
https://expertcytometry.com
https://twitter.com/ISAC_CYTO
https://twitter.com/flowcytometryUK
https://twitter.com/FlowJoNow

## Slide 11
https://www.csac.cz

## Slide 12: Obecný úvod do průtokové cytometrie
Základní principy, možnosti průtokové cytometrie a její aplikace
Historie

## Slide 13: Tyto částice mají něco společného …
Algae
Chromosomes
Blood cells
Protozoa
… určité parametry těchto částic mohou být měřeny pomocí průtokové cytometrie.
Notes: 1

## Slide 14: Komerční zařízení a vývoj

## Slide 15: Co je průtokový cytometr?

## Slide 16: Co můžeme analyzovat pomocí průtokové cytometrie?
Počítat částice v suspenzi
Kvantifikovat rozptyl světla, a intenzitu fluorescence
Hodnotit 10*5 až 10*6 částic za méně než 1 minutu
Fyzicky separovat jednotlivé částice (populace) pro další analýzu
Upraveno podle J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 17
Jaké jsou principy?
Rozptyl světla (Light scatter) pomocí laseru nebo UV lampy
Detekce specifické flurescence nebo celého spektra
Hydrodynamicky zaostřený proud částic
Elektrostatická separace částic
Možnost multivariační analýzy dat
Upraveno podle J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 18: Definice
Průtoková cytometrie (flow cytometry)
  Meření vlastností proudících částic (buněk)
  také známo jako Fluorescence-Activated Cell Sorting (FACS)
Průtoková separace (flow sorting)
  fyzická separace částic (buněk) na základě parametrů měřených průtokovou cytometrií

## Slide 19
Technické součásti
Zdroje světla
Detekční systémy
Fluidní systém
Separace
Sběr dat
Analýza dat
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 20
Technické součásti
Detekční systémy
Fotonásobiče (Photomultiplier Tubes (PMTs))
      dříve 1-2
      nyní >8
Diody dříve detekce rozptylu světla (light scatters) nyní i detekce fluorescence
Zdroje světla
Lasery (350-363, 420, 457, 488, 514, 532, 600, 633 nm)
    Argon ion, Krypton ion, HeNe, HeCd, Yag
    UV (Arc) Lampy
    Mercury, Mercury-Xenon
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 21: Netechnická část je neméně důležitá …
(ne)specifické značky/sondy
protilátky
biomarkery
příprava, zpracování materiálu/vzorků/tkání
…

## Slide 22: Historie barvení biologických materiálů
Až do poloviny 19. století – byly používány pouze přírodní barviva
Anton van Leeuwenhoek použil v roce 1719 šafrán na obarvení svalových buněk
www.euronet.nl/users/warnar/leeuwenhoek.html

## Slide 23
Historie barvení biologických materiálů
Paul Ehrlich - 1879 použil kyselá a zásaditá barviva pro odlišení acidofilních,eosinofilních a neutrofilních leukocytů
Clin Lab Med. 1993 Dec;13(4):759-71.
  The Ehrlich-Chenzinsky-Plehn-Malachowski-Romanowsky-Nocht-Jenner-May-Grunwald-Leishman-Reuter-Wright-Giemsa-Lillie-Roe-Wilcox stain. The mystery unfolds. Woronzoff-Dashkoff KP.

## Slide 24
Princip fluorescenčního mikroskopu - August Köhler - 1904
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/anatomy/anatomy.html
Historie barvení biologických materiálů

## Slide 25: Andrew Moldavan
Není jasné zda Moldavan vůbec svůj „počítač buněk“ sestrojil. Ve svém, článku popisuje mnoho problémů, ale žádné výsledky.
Photo-Electric Technique for the Counting of Microscopical Cells
Andrew Moldavan
Montreal, Canada
Science 80:188-189, 1934
“The purpose of the experiment is to have each microscopical cell passing through the capillary tube, register itself automatically on the photoelectric apparatus, thus creating a micro-current which can be amplified and recorded.”
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 26
Coons et al 1941 – vyvinuli techniku fluorescenčního značení protilátek - označili anti-pneumokokové protilátky pomocí antracénu. To jim umožnilo detekovat protilátky i patogeny v tkáni pomocí UV fluorescence.
Immunological Properties of an Antibody Containing a Fluorescent Group
Albert H. Coons, Hugh J. Creech and R. Norman Jones
Department of Bacteriology and Immunology, Harvard Medical School, and the Chemical Laboratory, Harvard University
Proc. Soc. Exp.Biol.Med. 47:200-202, 1941
“Moreover, when Type II and III organisms were dried on different parts of the same slide, exposed to the conjugate for 30 minutes, washed in saline and distilled water, and mounted in glycerol, individual Type III organisms could be seen with the fluorescence microscope……”
Coons a Kaplan (1950) - konjugovali fluorescein s isokyanátem (FITC) – získali lepší signál – dále od autofluorescence.
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 27: Friedman
Friedman (1950) – kombinoval kyselý fuchsin, akridinovou žlut´a berberin pro detekci buněk nádorů dělohy pomocí fluorescenčního mikroskopu
Acid Fuchsin
Acid magenta Acid rubin Acid roseine
Absorption Max 540-545

## Slide 28: von Bertalanffy & Bickis
Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)
von Bertalanffy & Bickis (1956)
- metachromatická fluorescence Akridinové oranže byla použita pro detekci RNA v tkáni
- použili ji také pro rozlišení normálních a nádorových buněk
Absorption Max 467 nm
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 29: Stain Your Own Cell

## Slide 30
P.J. Crossland-Taylor
„Sheath Flow“ princip
“Provided there is no turbulence, the wide column of particles will then be accelerated to form a narrow column surrounded by fluid of the same refractive index which in turn is enclosed in a tube which will not interfere with observation of its axial content.”
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 31: Wallace Coulter
Wallace Coulter - Coulter orifice - 1956 -
(patent 1953) – měření změny vodivosti během průchodu buněk v suspenzi malým otvorem
Originální patentová aplikace W.Coultera 1953
Photo by J.Paul Robinson
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 32: Jak počítat buňky?
Hemocytometer (Bürkerova komůrka) byla standardem pro počítání buněk do ~ 1950
Rozměry jsou 3x3x0.1 mm. Obvykle jsou červené krvinky (1 x 106/mm3 )počítány po naředění 1:200
Leukocyty (5x103/mm3) jsou ředěny 1:10 v roztoku lyzujícím červené krvinky
Statistická chyba:
  koeficient variance (CV) je při 500 spočítaných buňkách 4.4%
  chyba pipetování a ředění je ~ 10%
Upraveno podle J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 33: Roche Innovatis Cedex

## Slide 34: CellDrop - Denovix
https://www.denovix.com/celldrop/

## Slide 35: Coulter Counter
První komerční verze CC

## Slide 36: Coulter Counter
© CC

## Slide 37: Beckman Coulter
Multisizer™ 3&4 COULTER COUNTER®

## Slide 38: Roche Innovatis CASY TT

## Slide 39
Cytograph. Stolní přístroj schopný měřit rozptyl světla He-Ne laseru (1970).

## Slide 40: Mack Fulwyler- sorter
Mack Fulwyler - sorter 1965 - Los Alamos National Labs – jeho sorter separoval částice na základě elektronicky měřeného objemu (stejný princip jako Coulter counter) a separoval pomocí elektrostatického vychýlení.
Cílem bylo sortrovat červené krvinky,protože u nich byla naměřena bimodální distribuce buněčného objemu. Princip separace byl založen na principu inkoustové tiskárny Richarda Sweeta ze Stanfordu (1965)
Po té co bylo objasněno, že bimodalita červených krvinek je artefakt byla tato skupina schopna separovat neutrofily a lymfocyty z krve.
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 41: Richard Sweet
Richard Sweet vyvinul elektrostatickou inkoustovou tiskárnu jejíž princip využil Mack Fulwyler pro svůj buněčný sorter.
J.P. Robinson Purdue University BMS 631

## Slide 42
Mack Fulwyler- sorter

## Slide 43: Mack Fulwyler- sorter
K. Souček

## Slide 45: Leonard Arthur "Len" Herzenberg

## Slide 46: Klíčové „cytometrické“ publikace
1934: Moldovan – Fotoelektrické meření buněk v kapiláře
1947: Gucker – fotoelektrické počítání buněk
1949: Coultrův počítač částic
1961: Rotman poprvé používá fluorescenci pro kvantifikaci enzymatické reakce
1964: Sweet – elektrostatická inkoustová tiskárna
1965: Fulwyler – květen 1965 - patent elektrostatického sorteru
1965: Kanetsky – spektrofotometrické měření buněk
1965: Fulwyler – listopad 1965 – publikace o buněčné separaci v časopise Science
1968: Gohde – první článek o fluorescenční průtokové cytometrii (v němčině)
1969: Gohde – patent
1969: Van Dilla – druhý článek o fluorescenční průtokové cytometrii
1969: Mullaney – první článek věnující se popisu rozptylu světla jako cytometrického parametru
1969: Heryenberg – třetí článek o fluorescenční průtokové cytometrii
1973: Gohde – patent dvojího značení
1977: Gohde – popis kompenzací signálu při dvojtém značení
1978: Kachel – flow imaging – kombinace průtokové cytometrie a analýzy obrazu
1983: izolace a detekce jader (DNA) z tkání zalitých v parafínu
1984: kongres o nomenklatuře cytometrie DNA
1987: Graz - vysokorychlostní sortrování chromozómů
1991: Robinson – automatizace klinických systémů – průtokový cytometr a čtečka čárkových kódů
Zdroj – ISAC 2006 –The Wall of History

## Slide 47
K čemu to všechno je… například…

## Slide 48: K čemu to všechno je… například…
38 miliónů lidí na světě je infikováno virem HIV (WHO, 2019)
ročně zemře ~ 0,7 miliónu lidí na HIV/AIDS, 1,7 milionu nově infikovaných (v Africe je ~ 11 miliónu AIDS sirotků)
kvantifikace CD4 T lymfocytů byla/je klíčový parametr při monitorování onemocnění/léčby, od ~1985
Since 2016, WHO recommended that all people living with HIV be provided with lifelong ART, including children, adolescents and adults, and pregnant and breastfeeding women, regardless of clinical status or CD4 cell count. By the end of 2019, 185 countries had already adopted this recommendation, covering 99% of all people living with HIV globally.
Průtoková cytometrie je „zlatý standard“
Optimalizované postupy a zařízení pro levné (< 3 EUR / vzorek) a rychlé detekce (250 vzorků / den)
Aydogan Ozcan: „Kill the cost, safe life“

## Slide 49: Flow Cytometry On-a-Chip
MAGNETIC COUNTING
  RESEARCHER: Hakho Lee, Assistant Professor of Radiology, Harvard Medical School PROJECT: Enumerating and characterizing circulating tumor cells PROBLEM: Circulating tumor cells (CTCs) are incredibly rare, with just a handful per milliliter of human blood. SOLUTION: Lee’s group fabricated a hybrid microfluidic device out of polydimethylsiloxane (PDMS) that can count CTCs in real time using tiny sensors called micro-Hall detectors. (Sci Transl Med, 4:141ra92, 2012)
PCR-ACTIVATED SORTING
  RESEARCHER: Adam Abate, Assistant Professor of Bioengineering and Therapeutic Sciences, University of California, San Francisco PROJECT: Analysis of rare, uncultivable microbes PROBLEM: Developing specific antibodies for bacteria that cannot be cultured SOLUTION: As a postdoc in the Harvard University lab of droplet-based microfluidics pioneer David Weitz, Abate codeveloped a device that could sort droplets according to their fluorescence intensity. Unlike traditional microfluidics, in which molecules and cells flow naked through channels, droplet-based devices encapsulate molecules or cells in uniform, picoliter-scale aqueous reaction chambers encased in oil.
SORTING BY CELL DEFORMABILITY
  PROJECT: Cancer cell phenotyping PROBLEM: Not every cell type has a known antigen that defines it. Plus, antibody binding may activate receptors, potentially changing the cell’s behavior. SOLUTION: A physicist by training, Guck used laser beams in his graduate work to study the physical properties of cells. Not all cells are equally squishy, he found: while normal cells are relatively rigid, cancer cells are more pliable. “The more aggressive the cell, the softer it is, and that may be necessary for it to pass into tissues,” Guck explains.
RAMAN-ACTIVATED CELL SORTING
  RESEARCHER: Jian Xu, Professor and Director, and Bo Ma, Group Lead of Microfluidics, Single-Cell Center, Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences PROJECT: Microbial biofuels development PROBLEM: Biofuels R&D requires identifying cells capable of specific carbon chemistries. But as these cells have yet to be cultured and studied, researchers have few if any molecular hooks for identifying and sorting them. SOLUTION: The team turned to a label-free method of single-cell interrogation known as Raman-activated cell sorting (RACS) (Anal Chem, 87:2282-89, 2015).
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/43034/title/Flow-Cytometry-On-a-Chip/

## Slide 50
Cellular Indexing of Transcriptomes and Epitopes by Sequencing (CITE-seq)

## Slide 51: Co tomu předcházelo…a čeho jsme i nyní součástí…
Rozvoj techniky umožňující rychlou a reprodukovatelnou detekci cytometrických parametrů.
Nové vědecké poznatky vedoucí k definici vhodných diagnostických markerů.

## Slide 52
http://www.cyto.purdue.edu/cdroms/gh/HTML/start.htm?loc=http://www.cyto.purdue.edu/cdroms/gh/HTML/video/video.html?v=Flowtheinvention.wmv
ISAC presents: Mack Fulwyler - Innovator, Inventor & Pioneer
http://www.cyto.purdue.edu/cdroms/cyto10a/seminalcontributions/fulwyler.html
https://www.youtube.com/watch?v=3s5l2mepKkY

## Slide 53: Shrnutí přednášky
Úvod do kurzu
Zdroje literatury
Historie průtokové cytometrie
Základní principy
Na konci dnešní přednášky byste měli:
vědět jaké jsou požadavky pro tento kurz
znát základní zdroje informací
mít stručný přehled o historii průtokové cytometrie
orientovat se v některých základních principech průtokové cytometrie