## Slide 1: Spektrální analytické metody

## Slide 2
„bulk“ (průměrná složení) vs lokální analýza
Destruktivní
Semidestruktivní
Nedestruktivní
Kvalitativní
Semikvantitativní
Kvantitativní
Analytické metody
Atomová spektrometrie
Molekulová spektrometrie

## Slide 3
Elektromagnetické vlnění (též elektromagnetické záření) je děj, při němž se prostorem šíří příčné vlnění elektrického a magnetického pole. Popsáno je pomocí tzv. Maxwellových rovnic.
Elektromagnetické vlnění
Zahrnuje dvě složky, které jsou na sebe kolmé:
  Intenzita elektrického pole E
  Magnetická indukce B

## Slide 4: Elektromagnetické záření

## Slide 6: EFFECT OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON MOLECULES
Graphics source: Wade, Jr., L.G. Organic Chemistry, 5th ed. Pearson Education Inc., 2003

## Slide 7
Interakce mezi hmotou a energií

## Slide 8: Kvantová teorie
M. Planck: Kvantová teorie
Einstein: Fotoelektrický jev
N. Bohr: Kvantový model atomu
L. De Broglie: Dualita hmota-záření
E = m.c2
E = h.v
Einstein: Speciální teorie relativity

## Slide 9
Vlnění
Částice
Každá mikročástice o hmotnosti m pohybující se rychlostí v, se může chovat jako vlna o vlnové délce
De Broglieova-Comptonova vlnová délka

## Slide 11
Elektromagnetické záření látek
Všechny předměty kolem nás vydávají elektromagnetické záření. To se v případě studených těles nachází v infračervené části spektra, která není pro lidské oko viditelná. S rostoucí teplotou tělesa se vyzařování tepelného záření přesouvá ke kratším vlnovým délkám (k vyšším frekvencím).
Nejnižší teplota, při které je záření daného tělesa pozorovatelné pouhým okem, se označuje jako Draperův bod – ten odpovídá zhruba 525 °C. Při této teplotě vyzařují všechny objekty, bez ohledu na materiál, z něhož jsou vyrobeny, červené světlo.
Když předmět dále zahříváme, mění se postupně jeho barva z červené přes oranžovou a žlutou k bílé. Při ještě vyšších teplotách se záření posouvá směrem do ultrafialové oblasti. Naše oči ho pak vnímají jako namodralé.

## Slide 12
Záření černého tělesa
Černé těleso je fyzikální abstrakce tělesa, které dokonale pohlcuje veškerou energii dopadajícího záření. V absolutně černém tělese je v rovnováze vyzařování a pohlcování záření.
Wienův posunovací zákon
S rostoucí teplotou zářiče se posouvá maximální hodnota spektrální hustoty zářivého toku ke kratším vlnovým délkám.
b =2,9.10-3 m.K

## Slide 13
Stefanův-Boltzmannův zákon
Intenzita záření vyzařovaná absolutně černým tělesem roste úměrně čtvrté mocnině termodynamické teploty.
I – celková intenzita záření (podíl výkonu a plochy) [W·m−2]
 - Stefan-Boltzmannova konstanta  = 5,67.10-8 W.m-2 .K-4
T - termodynamická teplota

## Slide 16
Rayleighův-Jeansův zákon
= přibližný zákon pro záření černého tělesa platný pro dlouhé vlnové délky (rádiové vlny a mikrovlny), tj. pro energii fotonu h.ν4 << k.T.
Zářivý výkon připadající na 1 m2 povrchu černého tělesa a na jednotkový interval vlnové délky, resp. frekvence, je
Iλ = 2π c k T / λ4
λ ... vlnová délka záření,
T ... absolutní teplota zářiče
c ... rychlost světla
k ... Boltzmannova konstanta
Iν = 2π c k T ν2 / c2
Zásadní nesoulad s experimentem se objevuje u Rayleighova-Jeansova zákona od oblasti ultrafialového záření. S klesající vlnovou délkou by spektrální intenzita vyzařování měla růst do nekonečna a absolutně černé těleso by vydávalo tepelné záření o nekonečném výkonu (tzv. ultrafialová katastrofa).

## Slide 17
Planckův vyzařovací zákon
Záření o frekvenci f může být vyzařováno, nebo pohlcováno jen po kvantech energie o velikosti e = h . ν
Planckův vyzařovací zákon vyjadřuje závislost intenzity záření absolutně černého tělesa na frekvenci ω.

## Slide 18: Spektrografie
Semikvantitativní
Semidestruktivní
Jiskra
El. oblouk
Emisní spektra se zachycují na fotografickou desku

## Slide 20
Plamenová fotometrie
Roztoková analýza
destruktivní
Stanovení snadno ionizovatelných prvků
Na, Li, K, Mg a Ca
Plamenový test

## Slide 21
Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

## Slide 22
Roztoková analýza
Destruktivní

## Slide 23
Multichannel Spectrometers
  Spectrographs
Charge-Coupled Devices – 2 CCD’s – one for vis and one for UV.

## Slide 24: Inductively Coupled Plasma Spectrometry
Chem 4631
Sequential Instrument

## Slide 25: Inductively Coupled Plasma Spectrometry
Chem 4631
Sequential Instruments
Scanning Echelle Spectrometers

## Slide 26: Inductively Coupled Plasma Spectrometry
Multichannel Spectrometers
Polychromators
Advantages
-high precision
Disadvantages
-cost
Chem 4631

## Slide 27: Inductively Coupled Plasma Spectrometry
Multichannel Spectrometers
  Spectrographs
Charge-Injection Devices – based on echelle spectrometers and 2D array devices
Chem 4631

## Slide 28: Inductively Coupled Plasma Spectrometry
Multichannel Spectrometers
  Spectrographs
Charge-Coupled Devices – 2 CCD’s – one for vis and one for UV.
Chem 4631

## Slide 29: Laser Induced Breakdown Spectroscopy

## Slide 30: LIBS

## Slide 31: LIBS
Daguerrotypie, 19. stol.

## Slide 32: Monitoring odstraňování starých nátěrů
Odstraňování vosku z pláten nebo dřeva (překližka) je časově náročné. Proces lze snadno automatizovat použitím laseru a detekce LIBS.
LIBS spektra vosku vykazují zřetelné pásy CO a CN. Po dosažení spodní vrstvy se objevuje pík 423 nm a čištění je ukončeno.

## Slide 33: Sledování restaurátorských zásahů
LIBS spektra originální malby a restaurovaných částí olejomalby.

## Slide 34: Kovy a slitiny
LIBS analýza slitiny Au.

## Slide 35: Kosti a zuby
Obsah Mg a Ca v zubní tkáni poškozené kazem. Zvýšená koncentrace Mg zřetelně indikuje postižené partie.

## Slide 36: Autenticita výrobků z korálu
korál vs. vápenec

## Slide 37: Čištění kamene
LIBS řezu krápníkem (znečištěný povrch)

## Slide 38: LIBS
Molekulové pásy
Spojení s Ramanovou spektrometrií

## Slide 39: Stand-off LIBS

## Slide 40: Malaga
Analýza portálu katedrály.

## Slide 41: Stand-off LIBS
ChemCam

## Slide 42: Spektrometrie laserem indukovaného plazmatu (LIBS)
Terénní a mobilní zařízení

## Slide 43: remote LIBS

## Slide 44: Absorpce záření

## Slide 45
Soubor temných čar (pásů ve spojitém spektru světla), které vznikají při pohlcování záření látkou.
a) Čárové spektrum
b) Pásové spektrum
Na rozdíl od emisních spekter nemusíme vzorek látky rozžhavit na velmi vysokou teplotu.
Těleso, které vysílá záření určitých vlnových délek, rovněž tyto vlnové délky absorbuje.
Sloučíme-li emisní a absorpční spektrum stejné látky, získáme spektrum spojité.
Absorpční spektrum
Kirchhoffův zákon

## Slide 46
Zdroj záření, spektrum (čárové, pásové, spojité)

## Slide 47
Fraunhoferovy čáry ve slunečním spektru jsou důsledkem absorpce světla atomy různých prvků ve sluneční atmosféře.
Emisní a absorpční spektra

## Slide 48
Soubor frekvencí elektromagnetického záření vyzařovaného látkou.
a) Spojité spektrum
b) Čárové spektrum
c) Pásové spektrum
Emisní spektrum
obsahuje elektromagnetické vlny všech vlnových délek v určitém intervalu, zdroj: rozžhavené pevné a kapalné látky(např. vlákno žárovky, roztavené kovy, …)
Spojité spektrum

## Slide 49
tvořené úzkými, navzájem oddělenými spektrálními čárami o různé intenzitě, zdroj: výboj v plynu za sníženého tlaku jiskrový výboj.
Čárové spektrum
emisní spektrum sodíku
tvořené pásy s množstvím spektrálních čar těsné blízkosti, mezi nimiž jsou temné úseky, zdroj: zářící molekuly látek.
Pásové spektrum
emisní spektrum směsi par kadmia, rtuti a zinku

## Slide 50: Lambert – Beerův zákon
l = tloušťka kyvety
c = koncentrace roztoku
ε = absorpční koeficient, ε = f(λ)
Zákon platí pro monochromatické světlo
ε
T = transmitance
A = absorbance

## Slide 52: Grafické vyjádření Lambert-Beerova zákona
= lineární funkce

## Slide 53: Spektrometrie

## Slide 54
 | Spectroscopic Techniques and Chemistry they Probe |  |  |  | 
UV-Vis |  | UV-vis region | bonding electrons |  | 
Atomic Absorption |  | UV-vis region | atomic transitions (val. e-) |  | 
FT-IR |  | IR/Microwave | vibrations, rotations |  | 
Raman |  | IR/UV | vibrations |  | 
FT-NMR |  | Radio waves | nuclear spin states |  | 
X-Ray Spectroscopy |  | X-rays | inner electrons, elemental |  | 
X-ray Crystallography |  | X-rays | 3-D structure |  | 

## Slide 55
 | Spectroscopic Techniques and Common Uses |  |  |  |  | 
UV-vis |  | UV-vis region | Quantitative analysis/Beer’s Law |  |  | 
Atomic Absorption |  | UV-vis region | Quantitative analysis Beer’s Law |  |  | 
FT-IR |  | IR/Microwave | Functional Group Analysis |  |  | 
Raman |  | IR/UV | Functional Group Analysis/quant |  |  | 
FT-NMR |  | Radio waves | Structure determination |  |  | 
X-Ray Spectroscopy |  | X-rays | Elemental Analysis |  |  | 
X-ray Crystallography |  | X-rays | 3-D structure Anaylysis |  |  | 

## Slide 56
Světlo (viditelné záření) je součástí spektra elektromagnetického záření, lidské oko vnímá elektromagnetické vlnění o frekvencích 7,6·1014 Hz – 3,9·1014 Hz.
Bílé světlo
UV-VIS

## Slide 57
Světelné spektrum je část elektromagnetického spektra, ve kterém je zobrazena závislost barev světla na vlnových délkách.
Chromatické světlo: složené ze světla více vlnových délek, např. bílé světlo (složené ze sedmi barev)
Monochromatické světlo: pouze jedna vlnová délka, např. laser

## Slide 58
Aditivní (součtové) - RGB
Jednotlivé složky barev se sčítají a vytváří světlo větší intenzity. Smícháním dvou základních barev vznikne komplementární (doplňková) barva k třetí základní barvě. Princip aditivního míchání barev se uplatňuje na počítačových monitorech a TV obrazovkách.
  Míchání barev
Subtraktivní (odčítací) CMYK
S každou další přidanou barvou se ubírá část původního světla. Využití v barevných tiskárnách.
RGB model
CMYK model

## Slide 59: Absorpce záření
odražené světlo = barva předmětu
černé těleso vše pohlcuje, bílé vše odráží

## Slide 60
Příklad

## Slide 61
Lidské oko

## Slide 65
CMOS využívá integrovaných obvodů vysoké hustoty, umožňující umístit na čip velké množství MOS tranzistorů. Produkce těchto detektorů je sériová a levnější než u CCD prvků. Výhodou CMOS senzorů je také nízká spotřeba energie, nižší napájecí napětí a obecně jednodušší elektronika, umožňující návrh kamer s menšími rozměry.
U CCD je nakumulovaný náboj přesouván přes matici Schottkyho fotodiod. Elektrony reprezentující jednotlivé pixely jsou posouvány do výstupního zesilovače, kde je elektrický náboj převeden na napětí. Výhodami tohoto detektoru oproti typu CMOS je lepší světelná citlivost, což se projeví v lepší kvalitě obrazu při špatném osvětlení. CCD senzory také dosahují vyšší rychlosti převodu signálu a výsledný obraz vykazuje relativně nízký šum. Nevýhodou těchto detektorů je vyšší cena a je složitější instalace do kamery.
CCD a CMOS detektory

## Slide 66: UV-VIS spektrometrie
Violet: 400 - 420 nm Indigo: 420 - 440 nm Blue: 440 - 490 nm Green: 490 - 570 nm Yellow: 570 - 585 nm Orange: 585 - 620 nm Red: 620 - 780 nm

## Slide 69
UV-Vis Spectrophotometer

## Slide 70
Double Beam UV-Vis Spectrophotometer

## Slide 71: Fixed Wavelength Instrument
LED serve as source
Pseudo-monochromatic light source
No monochrometer necessary/ wavelength selection occurs by turning on the appropriate LED
4 LEDs to choose from
photodyode
sample
beam of light
LEDs

## Slide 72: Skenovací UV-VIS spektrometr
cuvette
Tungsten
Filament (vis)
slit
Photomultiplier
tube
monochromator
Deuterium lamp
Filament (UV)
slit
Scanning Instrument

## Slide 73: Diode array UV-VIS spektrometr
cuvette
Tungsten
Filament (vis)
slit
Diode array detector
328 individual detectors
monochromator
Deuterium lamp
Filament (UV)
slit
mirror

## Slide 74
Sample
Solution
For the Solution first we’ll determine where the maximum absorption occurs.
UV-Vis spectrum shows the absorbance of one or more sample components in the cuvette when scanned through various wavelengths
UV-Vis spectrum

## Slide 75
 135 nm
 165 nm
n 183 nm weak
 150 nm
n 188 nm
n 279 nm weak

A
180 nm
279 nm
max = 238, 305 nm
max = 240, 311 nm
max = 173, 192 nm
Similar structures have similar UV spectra:

## Slide 76
Barva souvisí s rozsahem konjugovaného systému
max = 114 + 5(8) + 11*(48.0-1.7*11) = 476 nm
max(Actual) = 474.

## Slide 77
Kolorimetrie
Fosfor
pH
Železo
Dusík (amoniakální, nitrátový)

## Slide 78: Kolorimetrie
Signal processing

## Slide 79: Kolorimetrie
Signal processing

## Slide 80: Kolorimetrie - aplikace mobilního telefonu

## Slide 81
Atomová absorpční spektrometrie
V plameni
V kyvetě
Roztoková analýza
destruktivní

## Slide 82: Fluorescence

## Slide 83: Fluorescence

## Slide 85: Fluorescence v UV světle
Aplikace ultrafialové fluorescence - zviditelnění časem degradovaného textu

## Slide 86: Pigmenty
LIF spectra of unvarnished tempera systems taken at a resolution of 1 nm with a laser fluence of 1.2 mJ cm-2:
(a) zinc white,
(b) cinnabar,
(c) Naples yellow, and
(d) lead chromate.
The exciting laser wavelength is 248 nm.
(e) UV fluorescence image of a cross section of an unvarnished laser-ablated region of a Naples yellow tempera sample. (Magnification is 500).

## Slide 87: Detekce mikroorganismů
Fluorescence spectra of green algae on a marble substrate. Before a biocidal treatment (continuous line) and after (dotted line). Excitation wavelength 355 nm.
Normalised LIF spectra of green algae (continuous line) and cyanobacteria (dotted line). Excitation 355 nm.

## Slide 88
Fluorescence image related to the alga colonisation on the northern portal of Lund Cathedral. The intensity of the chlorophyll fluorescence in the band around 685 nm is indicated in grey levels and makes evident the important biodeteriogen colonisation on the stone surface.

## Slide 89: Katedrála v Parmě
a a picture of the area investigated;
b the thematic map obtained
from the ratio between the
integrated area in the range 396
to 408 nm and the integrated area
in the range 409 to 450 nmn (the
yellow-red areas in the image indicate areas subject to protective
treatment); c fluorescence spectra
taken from the bottom left area of
the protiro and referring to those
pixels of the thematic map in b
where the protective treatment was
strongly present (yellow–red pixels);
and d fluorescence spectra
taken in the bottom right area of the
protiro where the protective treatment
is present in a lower degree

## Slide 90: Chemiluminiscence
= emise viditelného záření (luminiscence) v důsledku chemické reakce.
Např. luminol v přítomnosti peroxidu vodíku za přítomnosti vhodného katalyzátoru:
kde:
3-APA je 3-aminophthalate
3-APA[◊] is the vibronic excited state fluorescing as it decays to a lower energy level.

## Slide 91
Pyrophorus noctilucus (kovařík cucujo)
Lampyris noctiluca (světluška větší)

## Slide 92
Svítivník malozubý (Pachystomias microdon) svítí červeným světlem
Kalmar galérový (Cranchia scabra
Hlubinná krakatice Watasenia scintillans v normálním světle a "rozsvícená" v temné hlubině

## Slide 93
    Infračervené záření (IR)
    = tepelné záření, neviditelné okem, jeho zdrojem je každé těleso které má teplotu vyšší než je absolutní nula. Při pohlcování se IR záření mění na vnitřní energii pohlcujícího tělesa (těleso se ohřívá).

## Slide 94: Vibrations of Molecules
Symmetrical stretching | Antisymmetrical stretching | Scissoring
Rocking | Wagging | Twisting

## Slide 95: Infračervená spektrometrie (FTIR)

## Slide 96
Oxid uhličitý nemá v základním stavu molekulový dipól. Některé vibrace molekul CO2 vytvářejí struktury s molekulovým dipólem. Z tohoto důvodu CO2 silně absorbuje infračervené záření. Podobně se chová i methan, vodní pára a další skleníkové plyny. Tyto plyny absorbují infračervené záření ze zemského povrchu a emitovat je zpět ve všech směrech.
Příklad
U hlavních plynů atmosféry, N2 a O2, k absorpci nedochází a záření prochází atmosférou do vesmíru.

## Slide 97
Noční vidění a termokamery
Termografie = analýza infračervené energie vyzařované tělesem. Termografickým měřicím systémem lze zobrazit teplotní pole na povrchu sledovaného objektu. Infračervené záření je pro lidské oko neviditelné, proto se termovizní snímky vizualizují za použití okem viditelných palet, které přiřazují barvu různým teplotám (různému množství tepelného toku).

## Slide 98
Detekce infračerveného záření u hadů
Zmije, krajty a hroznýši mají na tváři otvory, tzv. jamkové orgány, které obsahují membránu schopnou detekovat infračervené záření až do vzdálenosti jednoho metru. V noci umožňují hadům "vidět" obraz predátora nebo kořisti (podobně jako infračervená kamera).

## Slide 99
Upír obecný (Desmodus rotundus)
- čidlo tepelného záření se nachází v čumáku upíra, anatomicky je podobné obdobnému orgánu hadů.

## Slide 100: Infračervená spektrometrie
ATR
KBr technika

## Slide 101
Sample Preparation
Gaseous samples
Long pathlength to compensate for the
diluteness
Liquid samples
Can be sandwiched between two plates of a salt
  sodium chloride
  potassium bromide
  calcium fluoride
Solids
  KBr pellet
  Nujol mull
  Dissolving in organic solvent(CCl4)

## Slide 102: Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR)

## Slide 103
Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR)

## Slide 104
A Fourier transform converts the time domain to the frequency domain with absorption as a function of frequency.

## Slide 105
The typical IR absorption range for covalent bonds is 600 - 4000 cm-1. The graph shows the regions of the spectrum where the following types of bonds normally absorb. For example a sharp band around 2200-2400 cm-1 would indicate the possible presence of a C-N or a C-C triple bond.

## Slide 106: Egyptská kniha mrtvých
Přenosné FTIR zařízení

## Slide 108: FTIR mikroskopie

## Slide 110: Infračervená spektrometrie
Terénní a mobilní zařízení

## Slide 111: Reflektografie
Aplikace infračervené reflektografie - zviditelnění podkresby

## Slide 112: Reflektografie
Aplikace infračervené reflektografie - zviditelnění tetování na mumifikovaných rukou z pohřebiště Semna South, Núbie (dnešní Súdán), stáří cca 2000 let.

## Slide 113: Ramanova spektrometrie
Nd:YAG 1064 nm
He–Ne 632.8 nm

## Slide 114: Princip Ramanovy spektrometrie

## Slide 116: Raman vs. FTIR
FT IR
(FT) Raman

## Slide 117
  - comparison of Raman and IR Spectra

## Slide 120: Ramanova spektrometrie pigmentů
Polychromovaná socha sv. Anny v Santa Maria la Real, Sasamon, Španělsko (13. stol.).

## Slide 121
Ramanova spektra auripigmentu (As2S3), realgaru (As4S4), mozaikového zlata (SnS2) a rumělky (Hg S).

## Slide 122
Oltář ze
“San Antolín y San Bernabé”

## Slide 123: Rozpoznání imitací
Přírodní barevné korály (karoten)
Barvené korály
Imitace korálů

## Slide 124: Identifikace slonoviny
FT-Ramanova spektra:
Římské pečetidlo (i)
africký slon (ii),
vorvaň (iii)
hroch (iv)

## Slide 125: Ramanova mikroskopie

## Slide 126
Ramanovské mapy vzorku S IIb.
(a) optický obraz, (b) anhydrit, (c) sádrovec (gypsum).
Portrét mladíka (neznámý severoitalský malíř, cca 1515)
Ramanova mikroskopie maleb

## Slide 127
Ramanova mikroskopie
mikrofosilie
v jurských
rohovcích

## Slide 128: Raman + FTIR mikroskopie

## Slide 129: Kombinace Raman + LIBS

## Slide 130: Mobilní zařízení pro Ramanovu spektrometrii
M : 95% propustné zrcadlo pro vizualizaci plochy kamerou (Ca).
HNF : holografické filtry odrážející laserový paprsek a propouští ramanovsky posunuté záření (Stokes)
F filtry pro anti-Stokesovskou část spektra

## Slide 131: Ramanova spektrometrie
Terénní a mobilní zařízení

## Slide 132
Analýza nástěnných maleb (kaple Ponthoz.)

## Slide 133: Ostatní metody

## Slide 134
Rentgenová fluorescenční analýza (XRF)
Rentgenová
Radionuklidová

## Slide 136: Portable X-Ray Fluorescence (PXRF)

## Slide 137
Elektronová mikrosonda

## Slide 140: Fotoelektronová spektroskopie (ESCA)

## Slide 141
Ultrafialová (UPS)
Rentgenová (XPS)
Sledování kinetické energie fotoelektronů,
Ta závisí na energii molekulového orbitalu.

## Slide 142: PIXE a PIGE

## Slide 144: Neutronová aktivační analýza

## Slide 146
Hmotnostní spektrometrie

## Slide 147: Izotopy

## Slide 150: Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
Roztoková analýza
destruktivní

## Slide 151: LA-ICP-MS
Nd:YAG
Excimer
Kvadrupólový
TOF
Sektorový (MC)
Pevné látky vzorkovány laserovou ablací
Semidestruktivní metoda

## Slide 152: Provenience obsidiánu
Owens Valley,
vých. Kalifornie

## Slide 154: Malba na keramice

## Slide 155: MC LA-ICP-MS
Analýza izotopových poměrů

## Slide 156: Analýza izotopových poměrů
Sklo „Art nouveau“

## Slide 157: LDI - TOF
Desorpce a ionizace laserem

## Slide 158
Pruská modř
Analýza pigmentů

## Slide 159: Pigmenty v iluminovaných rukopisech

## Slide 160: Akrylátové barvy

## Slide 161: MALDI-TOF
Desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice

## Slide 162: Analýza fosilních proteinů
„Peptide mass fingerprint“ osteokalcinu rozloženého trypsinem:
extant horse
zebra
osel
částečně čištěný osteokalcin z 42 000 let starých pozůstatků koně.

## Slide 163: Identifikace keratinů
Hmotnostrní spektra 1400 to 1700 Da vlny jaka (A) a kašmírské kozy (B) (rozklad trypsinem).
Hmotnostní spektra 1700 to 2100 Da peří husy (A) a kachny (B).

## Slide 164: Identifikace organických pojiv v malbách
Triptych Benedetta Bonfigliho, Madona s dítětem, sv. Jan Křtitel.sv. Šebestián (XV. století).
MS/MS spektrum trojnásobně nabitých iontů pro m/z 551.61, z hydrolyzovaného extraktu. Přítomny jsou y a b fragmenty peptidu ovotransferrinu 443-457 (TDERPASYFAVAVAR).

## Slide 165
MS/MS spektrum dvojnásobně nabitých iontů m/z 714.82, z hydrolyzovaného extraktu z triptychu Benedetta Bonfigliho. Přítomny jsou fragmenty y and b fragmentu peptidu lysozymu 52-63 (FESNFNTQATNR).
MS/MS spektrum m/z 402.28, z hydrolyzovaného extraktu z triptychu Benedetta Bonfigliho. Přítomny y a b fragmenty peptidu vitellogeninu II 50-53 (AGVR).
Závěr:
jako pojivo byly v triptychu Benedetta Bonfigliho použity vaječný bílek a žloutek triptych.

## Slide 166: Degradace historických laků
Hmotnostní spektra laserové desorpce/ionizace dammaru (nahoře) a mastixu (dole) na grafitu.
Fotochemická degradace přírodních triterpenoidů použitých jako laky

## Slide 167: Rentgenová difrakční analýza (XRD)

## Slide 169
Děkuji za pozornost !