## Slide 1
Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií
C7250
Část III
Zbyněk Zdráhal
Výzkumná skupina Proteomika, CEITEC-MU
Centrální laboratoř-Proteomika, CEITEC-MU
Funkční genomika a proteomika, NCBR PřF
zdrahal@sci.muni.cz
Oddělení funkční genomiky a proteomiky
Národní centrum pro výzkum biomolekul
Přírodovědecká fakulta MU

## Slide 2
GIGO
Pečlivá příprava vzorku – základní kámen úspěchu
zachování původního proteinového složení
zachování modifikací (např. inhibitory fosfatáz)
odstranění kontaminant rušících koncovou MS analýzu
...
C7250

## Slide 3
Analýza proteomu
proteinů je podstatně víc než genů
lidský genom obsahuje ~21 000 genů, ale lidský proteom může obsahovat
~ 1 000 000 proteinů a jejich forem
(izoformy, PTMs)
(http://www.expasy.org/sprot/hpi/hpi_desc.html)
~ 10 000 proteinů v buňce v každém okamžiku
široký rozsah koncentrací proteinů (~ 10 řádů)
nutnost účinné separace majoritních proteinů od minoritních, chybí obdoba PCR
reakce používané pro amplifikaci DNA
široké spektrum fyzikálně-chemických vlastností
analýza komplexů
pro úplné pochopení buněčných procesů mnohdy nestačí prostá identifikace jednotlivých
proteinů, cca 80% je funkčních jako součást komplexů
C7250
proteoforms

## Slide 5
C7250
Frakcionace/separace
cíl – zjednodušení extrémně komplexní směsi
oddělit specifickou skupinu proteinů/peptidů (např. fosfopeptidy)
nutnost kombinovat různé techniky – vícerozměrná separace
volba vhodné kombinace pro daný experiment
(dalším rozměrem separace může být i zvolená MS koncovka)
Základní důvod pro zjednodušení směsi – získání kompletnější informace
~ 105 peptidů
Přímá LC-MS/MS analýza
1000 peptidů
~ 100 peptidů
Skenovací rychlost
Časová limitace
~ 900 peptidů
nezměřeno

## Slide 6
C7250
Metody frakcionace/separace
elektroforetické techniky:
isoelektrická fokusace (v gelu, v roztoku)
SDS PAGE
2D gelová elektroforéza (DIGE)
kapilární elektroforéza
chromatografické techniky:
kapalinová chromatografie
- reverzní fáze
- iontoměnič
- molekulové síto
- afinitní (IMAC, MOAC, protilátka)
- HILIC (hydrophilic interaction chromatography)
off-line
on-line
imunoprecipitace

## Slide 7
Standardní 1-D postupy
1-D GE
Specifické
proteolytické
štěpení
Separace
proteinů
MS/MS
Separace
naštěpených
peptidů
Specifické
proteolytické
štěpení
MALDI-MS/MS
LC-MS/MS
(JEDNODUCHÉ) SMĚSI
1-D LC-MS/MS
shotgun proteomics
C7250
Separace
proteinů
MS
MS/MS
MS s vysokým rozlišením

## Slide 8
Proteinový extrakt fága – 1-D separace
Iden. – 5 majoritních
proteinů
LC/MSMS
kDa
66.2
45.0
31.0
21.5
14.4
97.4
GE
cca 50 bandu
koncentrační rozsah
snížená možnost detekce minoritních komponent
rozhoduje
instrumentace
podmínky LC separace
C7250

## Slide 10
2-D GE
2-D LC-MS/MS
Specifické
proteolytické
štěpení
Separace
proteinů
MS/MS
Separace
naštěpených
peptidů
Specifické
proteolytické
štěpení
Klasické 2-D postupy
2-D
LC-MS/MS
MALDI-MS
MALDI-MS/MS
on-line/off-line
LC-MALDI
C7250

## Slide 11
2-D GE/MALDI-MS
Proteinový extrakt fága – 2-D separace
≈ 700 skvrn
≈ 20 proteinů
C7250

## Slide 12
Protein mix
digesce
2D - RP
MS/MS
1D - SCX
On-line (“MudPIT”)
frakcionace
step by step
2D - RP
MS/MS
Peptide
fraction
1D - SCX
Off-line
UV
Peptide
fraction
Peptide
fraction
Peptide
fraction
Peptide
fraction
Peptide
fraction
Peptide
fraction
Peptide
fraction
LC
2-D LC
peptides
MudPIT (multidimensional protein identification technology)
C7250

## Slide 13
2-D LC
peptides
On-line
C7250
ionex / RP

## Slide 14
2-D LC (peptides)
1D-RP
2D-RP, frakce 5 mM
2D-RP, frakce 50 mM
2D-RP, frakce 100 mM
On-line
Dionex application note
C7250

## Slide 15
2-D LC (peptides)
RP-RP
stejná stacionární fáze – jiné pH
www.ace-hplc.com
Ortogonalita separace
C7250

## Slide 16
Characterization of proteome and phosphoproteome of HEK293 cells
lysis
SDT buffer [SDS+DTT+Tris]
HEK293
SPL – „scheduled precursor list“ analysis enables repeated analysis of sample with exclusion of already identified peptides in previous analysis
TiO2
enrichment
analysis of phosphofractions
LC-MS/MS (pH 3)
(Orbitrap Elite)
Data processing
Data processing
direct analysis
w/o and with SPL
LC-MS/MS (pH 3)
(Orbitrap Elite)
reversed phase
pH 10
1D LC separation
Data processing
analysis of fractions
LC-MS/MS (pH 3)
(Orbitrap Elite)
FASP
TMT labeling
cooperation with Assoc. Prof. Bryja group, FS MU
C7250

## Slide 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LC-separation of the digested sample in 1D (high pH)
reversed phase
pH 10
1D LC separation
C7250

## Slide 18
17931
20395
86212
95781
Number of identified peptides
Data processing
direct analysis
w/o and with SPL
LC-MS/MS (pH 3)
(Orbitrap Elite)
C7250

## Slide 19
Number of identified proteins
9013
3398
3098
5474
5140
1317
1126
8560
Fractionation
three fold increase in number of identified proteins
higher sequence coverage for most proteins
C7250

## Slide 20
Průměr HPLC kolony vs citlivost
„Sensitivity increases with a decrease in column diameter because the same sample mass (amount) is eluted in a smaller volume. Therefore the concentration of the eluting peak is higher and the detection signal is stronger.“
Amer. Lab., 2001, 33 (10), 26-38.
C7250

## Slide 21
C7250
Kapilární a nano kolony
Zvýšení citlivosti
Limitní množství vzorku
Snížení spotřeby rozpouštědel
www.ace-hplc.com

## Slide 22
sorbenty
1-D: reverzní fáze (high pH)
ionex
HILIC
IMAC (fosfoproteiny)
affinity (lectin – glyko)
2-D LC
peptides
On-line vs Off-line
automatizace flexibilita
optimalizace
kontinuální odběr frakcí
C7250
2-D: reverzní fáze

## Slide 23
LC –MALDI
(peptides)
Peptide
fraction
nano LC (RP)
ESI-MS/MS
on-line
MALDI
TOF/TOF MS
off-line
Depozice na MALDI target
Archivace
C7250

## Slide 25
LC separace komplexních proteinových směsí
Protein mix
Protein
1D frakce
Frakcionace I.
Ionex, SEC, ….
Frakcionace II.
Protein
1D frakce
Protein
2D frakce
RP
Různé druhy detekce
exp.
exp.
Protein
2D frakce
digesce
1D (2D) HPLC
ESI-MS/MS
C7250

## Slide 26
LC separace komplexních proteinových směsí
proteins
peptides
C7250

## Slide 27
Kombinace GE a HPLC separace
slices
protein fractionation
digesce
nano 1-D LC
proteins
peptides
1-D GE
ESI-MSMS
nebo
IPG strip
C7250

## Slide 28
from Carter et. al. The Plant Cell, 2004, 16, 3285–3303.
2D-On-line
2D-Off-line (3D ?)
C7250

## Slide 29
from Carter et. al. The Plant Cell, 2004, 16, 3285–3303.
C7250

## Slide 30
Depletovaná plazma
(3500 – 9000 proteinů ??)
IEF (liq)
20 frakcí
1. rozměr
LC (RP)
1600 frakcí
2. rozměr
GE (1D/2D)
∞ frakcí
3/4. rozměr
from H. Wang, Molecular & Cellular Proteomics, 2005, 4, 618–625.
0. rozměr
Celková analýza proteomu (screening)
C7250

## Slide 31
C7250
A draft map of the human proteome
Min-Sik Kim et al., Nature 509, 575-581 (2014) doi:10.1038/nature13302
293 000 non redundant peptides
corresponding to proteins encoded by 17294 genes

## Slide 32
from A.D. Zoumaro-Djayoon et al. / Methods 56 (2012) 268–274
Cílená analýza imunoafinitní frakcionace (Y(phos))
C7250

## Slide 33
from K. Bluemlein et al. / Nature protocols 6 (2011) 859 –869
Cílená analýza jednotlivých proteinů
Parent mass
Fragment mass
CID
Q1
Q3
Q2
Q1 „fix“
Q3 „fix“
kvadrupol Q1 i Q3 jsou nastaveny na vybrané hodnoty m/z (prekurzoru a
vybraného fragmentu), zaznamenány jsou jen prekurzory, z kterých při
fragmentaci v kolizní cele Q2 vzniká určený fragment
během analýzy lze sledovat více reakcí (MRM)
C7250

## Slide 35
High throughput
Parallel operation
C7250

## Slide 36
High throughput
Reduction of chromatographic run
C7250
from Evosep technical note

## Slide 37
High throughput
Reduction of chromatographic run
Method details
Number of identified peptides and proteins per method
Evosep One + Exploris 480
C7250
from Evosep technical note

## Slide 38
+ Miniaturizace - chip technologie
C7250

## Slide 39
Konec III. části