## Slide 1
Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií
C7250
Část V
Zbyněk Zdráhal
Výzkumná skupina Proteomika, CEITEC-MU
Centrální laboratoř-Proteomika, CEITEC-MU
Funkční genomika a proteomika, NCBR PřF
zdrahal@sci.muni.cz
Oddělení funkční genomiky a proteomiky
Národní centrum pro výzkum biomolekul
Přírodovědecká fakulta MU

## Slide 2
Kvantifikace proteinů a MS

## Slide 4
Kvantifikace proteinů pomocí MS
Přístupy:
  Absolutní kvantifikace
  stanoveni koncentrace ve vzorku pomocí standardu o známé
  koncentraci
  Relativní kvantifikace
  poměrné zhodnocení změny koncentrace proteinu ve srovnávaných
  vzorcích
Metody:
  s izotopicky odlišnými značkami
  stejné proteiny/peptidy jsou ve vzorcích odlišeny značkami o různé
  hmotnosti a takto mohou být měřeny současně
  bez izotopického značení (label free)
  metody absolutní a relativní kvantifikace založené na statistickém
  vyhodnocení MS, resp. MS/MS dat
  výhodou je možnost srovnání neomezeného počtu vzorků a absence
  derivatizační reakce či izotopicky značených standardů
C7250

## Slide 5
Metody relativní kvantifikace
Proteinový vzorek B
Společná digesce smíchaných vzorků
Proteinový vzorek A
SILAC, in-vivo
ICAT, ICPL, iTRAQ
Oddělená digesce vzorků
MCAT, alkylace
iTRAQ, TMT
LC-MS/MS
Stejné peptidy v MS modu neodlišeny
MS/MS
C7250
Stejný peptid, odlišen kvantifikační značkou
100%
LC-MS

## Slide 6
W. Yan, S.S. Chen, Briefings in functional genomics and proteomics 4 (1), 1–12, (2005)
Přehled kvantifikačních metod
C7250

## Slide 7
Stable Isotope Labelling with Amino acids in Cell culture (SILAC)
in vivo
proteins are labeled by growing cells in media containing isotopically labeled amino acids
(e.g. 2H-Leu, 13C-Lys, 13C-Tyr,13C-Arg,
13C/15N-Arg)
A
B
AA labeled
cell growing
combining
purification
digestion
MS quantification
AA normal
picture from Ong et al.: MCP 1(2002), 376
C7250

## Slide 9
ICAT ... Isotope-Coded Affinity Tags
technology for protein expression analysis
improved quantitation of a wider range of proteins
overcomes limitations of 2-D gel method (e.g. membrane, low abundance proteins)
tags specific for cysteine-containing peptides (reduction of sample complexity)
easy automation of a procedure
C7250

## Slide 10
ICAT analysis
poměr píků = relativní abundance
C7250

## Slide 11
from Ong et al.: MCP 1(2002), 376
Srovnání in-vivo a in vitro kvantifikačních metod (SILAC vs ICAT)
Cell cultures
C7250

## Slide 12
Mass Coded Abundance Tagging (MCAT)
Cagney G., Emili A.: Nature Biotechnol 20 (2002), 163-170
digesce trypsinem
modifikace digestu vybraného vzorku (K)
smíchání nemodif/modif v poměru 1:1
D = 42 Da
C7250

## Slide 13
1:1
Cagney G., Emili A.: Nature Biotechnol 20 (2002), 163-170
MCAT
C7250

## Slide 14
MCAT
Cagney G., Emili A.: Nature Biotechnol 20 (2002), 163-170
poměr píků = relativní abundance
C7250

## Slide 15
MCAT
využití derivatizace pro de novo sequencing
b ionty nezměněny, y ionty v dubletech (42 Da)
derivatizace neni nikdy kompletní, operace se vzorkem
jen ...K peptidy
interní K ????
C7250

## Slide 16
Reduktivní alkylace - dimetylace
- lysin a N-terminus peptidu
- izotopicky značený formaldehyd (D, 13C)
Hsu et al., Anal.Chem. 2003

## Slide 17
Reduktivní alkylace - dimetylace
Wu et al., Chem. Commun. 2014

## Slide 18
Reduktivní alkylace - dimetylace
Wu et al., Chem. Commun. 2014

## Slide 20
iTRAQ
isobarické značky (4, 8), přednostně na Lys
označené vzorky při LC separaci a v MS stejné chování
kvantifikace na základě reporterových iontů po MS/MS
1:1:1:1
Applied Biosystems/Sciex
C7250

## Slide 21
iTRAQ
C7250
Applied Biosystems/Sciex

## Slide 22
iTRAQ
C7250
Applied Biosystems/Sciex

## Slide 23
iTRAQ
C7250
Applied Biosystems/Sciex

## Slide 24
TMT značky
TMT značky
Tandem Mass Tags
from http://planetorbitrap.com
C7250

## Slide 25
TMT
C7250
Thermo Fischer Scientific
Isobarické značky (až 16-plex)
MS/MS
Cysteine-reactive mass tags (6-plex)
quantitation of the relative abundance of cysteine modifications, such as S- nitrosylation, oxidation and disulfide bonds
Carbonyl-reactive mass tags (6-plex)
glycan, steroids, or oxidized proteins quantification
lysine labeling

## Slide 26
TMT
C7250
Thermo Fischer Scientific

## Slide 27
Reagents contain different numbers and combinations of 13C and 15N isotopes in the mass reporter. The different isotopes result in a 10-plex set of tags that have mass differences in the reporter that can be detected using high resolution Orbitrap MS instruments.
TMT
C7250
Thermo Fischer Scientific

## Slide 28
EASI-tag
Easily Abstractable Sulfoxide-based Isobaric tag
bioRxiv preprint first posted online Nov. 27, 2017; doi: http://dx.doi.org/10.1101/225649
(a) Molecular structures of the triplex version of EASI-tag. The isobaric labeling reagents are composed in a
modular way of four functional groups and feature a central sulfoxide moiety, which introduces an asymmetric,
low-energy cleavage site (zig-zag lines indicate fragmentation site). The stable-isotope labeled positions of the
neutral loss and equalizer group for multiplexing are indicated by asterisks. Standard labeling protocols can be
applied to couple peptides via the amine-reactive moiety.
(b) Mass spectra of an EASI-tag-labeled yeast peptide mixed in a ratio of 1:3:10. HCD fragmentation of the doubly charged precursor ion abstracts the neutral loss group and yields the peptide-coupled reporter ion cluster.
C7250

## Slide 29
EASI-tag
Easily Abstractable Sulfoxide-based Isobaric tag
C7250
(c) Co-isolation of the natural isotope cluster in a standard isolation window centered on the precursor ion (upper panel) convolutes the relative abundance of peptide coupled reporter ions. An asymmetric isolation window (lower panel) that suppresses the signal from adjacent isotope peaks and enables direct quantification of reporter ions.
(d) The precursor mass information is retained in the peptide-coupled reporter ions for EASI-tag labeled peptides. Colored peaks indicate the peptide-coupled reporter ions from an identified yeast peptide in a two proteome experiment (mixing ratios: 1:3:10 for yeast & 1:1:1 for human). Grey peaks are peptide-coupled reporter ions from a co-isolated peptide.
(e) EASI-tag- and TMT-labeled HeLa peptides were fragmented with normalized collision energies between 10 and 34. (N = 17,565 precursors for EASI-tag & 20,610 for TMT)
bioRxiv preprint first posted online Nov. 27, 2017; doi: http://dx.doi.org/10.1101/225649

## Slide 31
Label – free přístup
bez značek
vzorky měřeny jednotlivě
možnost srovnání „neomezeného“ počtu vzorků
kritické kroky:
  normalizace dat
  imputace chybějících hodnot (DIA – redukce počtu chybějících hodnot)
LC-MS/MS
odstranění šumu
detekce píků/údolí
výpočet intenzity/plochy jednotlivých píků
normalizace
imputace chybějících hodnot
výpočet poměrů jednotlivých proteinů mezi vzorky
statistické testování
signifikantní změny v proteomu
C7250
Identifikace na základě MS/MS dat, přiřazení identity jednotlivým signálům

## Slide 32
Label – free přístup
MA plots - dependence of (x-y) on (x+y)/2
C7250

## Slide 33
Label – free přístup
C7250

## Slide 35
AQUA Peptide Selection
Order selected peptide isotopically labeled (15N, 13C)
Adding labeled peptide to protein mix
Digest
Analyze by LC-MS/MS to quantitate protein of interest
Select an optimal tryptic peptide and stable isotope amino acid from the sequence of your protein of interest
Optimize LC-MS/MS separation protocol for quantitation
Price !!!
Absolutní kvantifikace AQUA
jen pro vybraný protein
C7250

## Slide 36
Absolutní kvantifikace
C7250
AQUA peptidy
QconCAT
PSAQ
syntéza
izotopicky označených proteotypických peptidů
konstrukce umělého genu složeného z proteotypických peptidů až 20 proteinů
exprese v E.coli na značeném mediu
purifikace umělého proteinu
přidání známého množství do vzorku
digesce
MS analýza
MS analýza
MS analýza
přidání známého množství do vzorku
digesce
přidání známého množství do vzorku
digesce
exprese
izotopicky označeného proteinu (s tagem pro purifikaci)
Rivers at al., MCP 6, 1416 (2007)
purifikace proteinu
Brun et al., MCP 6, 2139 (2007)

## Slide 37
Absolutní kvantifikace
Stable Isotope Standards and Capture by Anti-Peptide Antibodies
(SISCAPA)
N.L. Anderson, J. Proteome Res., 3, 235 (2004)
MRM
PRM
S. Pan, J. Proteome Res., 8, 787 (2009)
C7250

## Slide 38
Cílená MS/MS analýza vybraných proteinů
relativní /absolutní kvantifikace
multiple reaction monitoring (MRM)
screening – výběr kandidátního proteinu
příprava metody (výběr MRM přechodů – peptid + vybraný fragment)
Protein mixture
In-solution
digestion
Peptides
LC-MS/MS – MRM mode
vlastní analýza a zpracování dat
http://www.srmatlas.org
C7250

## Slide 39
Multiplex Immuno-Liquid Chromatography−Mass Spectrometry−
Parallel Reaction Monitoring (LC−MS−PRM)
Quantitation of immune markers CD8A, CD4, LAG3, PD1, PD-L1, and PD-L2
in Frozen Human Tissues
C7250
Zhang et al., J. Proteome Res. 2018, 17, 3932−3940

## Slide 40
Accurate MS-based Rab10 Phosphorylation Stoichiometry
C7250
assay to measure increased phospho Rab levels using synthetic stable isotope-labeled analogues for both phosphorylated and non-phosphorylated tryptic peptides surrounding Rab10-Thr73
Limit of detection (LOD) of SIL Rab10-pThr73 tryptic peptide (FHpTITTSYYR) with various acquisition methods; full MS, SIM, mxSIM and PRM.
Karayel et al., Mol Cell Proteomics (2020) 19(9) 1546–1560

## Slide 41
Lawless C., MCP,15, 1309–1322, 2016.
Absolute Quantification of over 1800
Yeast Proteins
C7250

## Slide 42
Konec V. části