## Slide 1: Environmentální osud a chování látek OECD 305 – Bioakumulace v rybách
OECD 305 je test bioakumulace prováděný se sladkovodními nebo mořskými druhy ryb

## Slide 2: OECD 305 – Bioakumulace v rybách
Regulační proces pro chemické látky (tj. registrované podle REACH, přípravky na ochranu rostlin, biocidy, humánní a veterinární léčivé přípravky) vyžaduje, aby látky prošly hodnocením, aby se zjistilo, zda jsou
perzistentní (P)
bioakumulativní (B)
toxické (T)
Biokoncentrační faktor (BCF) je obvyklým základem pro definování kritéria B při hodnocení PBT. BCF je obecně odvozena experimentálně podle testovací směrnice OECD 305.

## Slide 3: OECD 305 Bioakumulace v rybách
V rámci metodiky OECD 305 existují tři různé metody:
  Část I: Test biokoncentrace expozice ve vodě
  Část II: Minimalizovaný expoziciční test ve vodě
  Část III: Test bioakumulace při dietární expozici
Každá metoda se skládá ze dvou fází: fáze příjmu a fáze depurace.Míra bioakumulace se hodnotí po dokončení obou fází. Testování OECD 305 je užitečné pro jakoukoli chemikálii, která může přijít do styku s vodným prostředím.
Metoda OECD 305 měří rezidua zkoušené látky v rybách po expozici zkoušené látce ve vodném prostředí

## Slide 4: OECD 305 Bioakumulace v rybách
V rámci metodiky OECD 305 existují tři různé metody:
  Část I: Test biokoncentrace expozice ve vodě
  Část II: Minimalizovaný expoziciční test ve vodě
  Část III: Test bioakumulace při dietární expozici
K příjmu zkoušené látky dochází buď
přímou akumulací zkoušené látky z vodného prostředí (biokoncentrace),
nebo prostřednictvím potravy (biomagnifikace)
Směrnice OECD 305 však uvádí, že by se mělo upřednostňovat provádění studií bioakumulace expozice ve vodě, je-li to technicky proveditelné.
Metoda OECD 305 měří rezidua zkoušené látky v rybách po expozici zkoušené látce ve vodném prostředí.

## Slide 5: OECD 305 Bioakumulace v rybách
Testovací organismy
  Danio rerio (Danio pruhované) je nejčastěji používaný testovací organismus.
  Podle OECD 305 jsou přijatelné různé druhy sladkovodních, ústí a mořských ryb
Souhrn metod
  V OECD 305 jsou ryby vystaveny zkoušené látce ve vodě po dobu 7–28 dnů, v závislosti na použité metodě; toto je známé jako fáze příjmu.
  Na konci fáze příjmu jsou ryby ze zbývajících testovacích jednotek přemístěny do neupravené (čisté) vody po dobu až 28 dnů, v závislosti na tom, která metoda je provedena; toto je známé jako depurační fáze.
  Měření jsou zaznamenávána několikrát během fáze příjmu a depurace.
Notes: Ve studii je kontinuální průtok nastaven pomocí systémů dávkovacích čerpadel. Míra zatížení ryb je vhodná pro testovaný druh a nepřesahuje 1 g/l. Ryby jsou denně krmeny a nesnězená potrava a výkaly jsou odstraňovány.Studie se provádí s kontrolní skupinou a jednou nebo dvěma koncentracemi zkoušené látky. Aplikace zkoušené látky může být provedena dávkováním zkoušené látky do vodní fáze nebo aplikací zkoušené látky do krmiva. Test se skládá ze dvou fází: fáze expozice (vychytávání) a fáze po expozici (depurace). Během fáze příjmu jsou oddělené skupiny ryb vystaveny zkoušené látce. Po skončení fáze příjmu se přenesou do média bez zkoušené látky pro fázi depurace. V obou fázích se sleduje koncentrace zkoušené látky v rybách. V každém místě odběru vzorků se odeberou minimálně čtyři ryby. Každá ryba se individuálně analyzuje na obsah zkoušené látky. Koncentrace ve vodě nebo potravě se určuje během fáze příjmu.

## Slide 6: OECD 305 Bioakumulace v rybách
Analýza
Bioakumulaci látky určují tři parametry:
biokoncentrační faktor (BCF),
konstanta rychlosti příjmu (ks)
konstanta rychlosti eliminace (ke).
Před testováním jsou vyžadovány informace o toxicitě vzorku pro testované ryby. Stanovení LC50 se doporučuje za účelem stanovení zkušební koncentrace pro testování bioakumulace.