## Slide 1
Z0059 Hydrologie
Simona Koreňová; 474426
474426@mail.muni.cz
Srážky v povodí
Brno
Podzim 2022
MUNI
SCI

## Slide 2: Srážkový úhrn a oběh vody
hydrologická bilance – změny zásob vody za daný časový interval
HZ = HE + HO ± R HE – výška evapotranspirace
HO – výška odtoku
R – změna zásob vody v povodí
hydrologický rok – 1.XI. 2021 - 31.X. 2022
výpar (evaporace) – objem či výška vrstvy vypa- řené vody
  transpirace – důsledek fyziologických pro- cesů rostlin
  evapotranspirace – výpar + transpirace

## Slide 3: Určení srážkového úhrnu
srážkoměrná stanice – stanice vybavená zařízením pro systematické pozorovaní srážek
srážkoměr/ombrometr – zařízení na měření úhrnu srážek
ombrograf – nárůst úhrnu srážek v závislosti na čase v podobě součtové čáry
Srážkoměr / ombrometr
Ombograf

## Slide 4: Určení srážkového úhrnu
Thiessenovy polygony
vážený průměr
Hz =
Hz – vážený průměr srážkového úhrnu [mm]
Hz1 až Hzn – hodnoty srážkových úhrnů v stanicích [mm]
F1 až Fn – dílčí plochy povodí [m2]

## Slide 5: Určení srážkového úhrnu
Metoda izohyet
izohyeta – izolinie pojící místa se stejným úhrnem srážek
vážený průměr – srážka (Hz) je průměrná hodnota mezi dvěma izohyetami, které vymezují plochu (F)
300
350
400
450
500
Hz = 325
F
280
350
400
450
500
300

## Slide 6: Srážkový úhrn v povodí Zadání cvičení č. 1
ZADÁNÍ:
Určete hodnotu průměrného ročního úhrnu srážek v ploše libovolného povodí III. rádu v prostředí ArcGIS s využitím tří metod:
aritmetický průměr
Thiessenove polygony
metoda izohyet
Zhodnoťte a porovnejte výsledky použitých metod.
ZDROJE:
srážkoměrné stanice (studijní materiály v ISu )
povodí III. řádu (DIBAVOD objekty A )
seznam srážkoměrných stanic a tabulky s úhrnem srážek (studijní materiály v ISu )
vrstva izohyet (studijní materiály v ISu )
VÝSTUPY:
přehledová mapa povodí s vyznačením polohy v ČR
tabulka srážkoměrných stanic v povodí (ID, název, roční srážkový úhrn, plocha polygonu v povodí)
uvedení výpočtu aritmetického průměru (stačí vzorec) s výsledkem
mapa povodí s Thiessenovými polygony a použitými srážkoměrnými stanicemi
uvedení výpočtu metodou polygonů (stačí schematický vzorec, netřeba dosazovat celou rovnici) s výsledkem
mapa povodí s na barevné škále (modrá / fialová) odstupňovanými plochami úhrnů mezi izohyetami
uvedení výpočtu metodou izohyet (stačí schematický vzorec, netřeba dosazovat celou rovnici) s výsledkem
slovní zhodnocení získaných výsledků a aplikace použitých metod
Cvičení 1 odevzdat do příslušné odevzdávárny do 10:00 5.10.2022

## Slide 7
výběr povodí
  III. řádu (ideální velikost)
  členitá/výš položená oblast (dostatečná hustota izohyet)
  nepřesahuje/neleží na státní hranici (obklopené srážkoměrnými stanicemi)
postup
  GIS
  tabulky
  výpočty
Srážkový úhrn v povodí Postup cvičení č. 1

## Slide 10
přeložení vybraného povodí, vrstvy srážkoměrných stanic a jejich thiessenových polygonů
clip thiessenových polygonů o vrstvu vybraného povodí
identifikace a clip srážkoměrných stanic, kterých polygon i jen minimálně zasahuje do povodí
výsledná podoba připravených srážkoměrných stanic s příslušnými polygony
Ctrl+F
i stanice, které v povodí neleží, do něho svým polygonem můžou zasahovat => zařaďují se do výpočtu

## Slide 11: Srážkový úhrn v povodí Postup cvičení č. 1
Join vrstvy Thiessenových polygonů (jen v povodí) s vrstvou srážkoměrných stanic [Keep only matching records]

## Slide 12
Vybrané srážkoměrné stanice
- Attribute Table
Tab_srazkomerne_stanice
Tab_srazky_1

## Slide 13
Mapa thiessenových polygonů v povodí s relevantnými srážkoměrnými stanicemi
Mapa izohyet
Přehledová mapa vybraného povodí v rámci ČR
Tabulka s informacemi o srážkoměrných stanicích
+ legenda (srážky se
značí v
chladných
barvách)
Srážkový úhrn v povodí Výstupy cvičení č. 1
ID | Název stanice | Srážkový úhrn [mm] | Plocha polygonu [km2]
14 | Bavorov | 586 | 97,60
21 | Bělá | 748 | 27,24
147 | České Žleby, Dobrá | 793 | 5,34
207 | Dříteň | 598 | 47,27
legenda je
zbytečná
alespoň legenda
nadmořské výšky,
můžete přidat i
toky nebo lesy