## Slide 1: Docházková vzdálenost obchodů v Brně
Jan Holub, Lucie Hasíková, Daniel Kašík, Dominik Hološ

## Slide 2: Hlavní cíle
Jaká je docházková časová vzdálenost obchodů s potravinami?
  méně než 2 minuty
  2-5 minut
  5-10 minut
Kolik lidí má docházkovou vzdálenost větší než 10 minut?
Jaká je nejkratší cesta z vybraného adresního bodu k obchodu?

## Slide 3: Použitá data
Maloobchody
  Data Brno
  Průzkum maloobchodní sítě města Brna (2021)
Cestní síť
  Upravený Streetnet od CEDA
Počet osob na adresních místech v Brně
  Data Brno (leden, 2022)

## Slide 4: Předzpracování dat
Maloobchody
  výběr obchodů s potravinami (zboží typ)
  stanovena velikostní plocha nad 400 m2
  pro kontrolu stanovena plocha nad 200 m2 – přidáno 7 obchodů
  kontrola dat podle Mapy.cz, OSM, Google Maps
  přiřazení názvu prodejny
Cestní síť
  odstranění typu komunikace (FW): dálnice, nájezd/sjezd, tramvajové pásy
  odstranění tunelů (ON-název ulice/prostranství) při silnicích
  manuální odstranění porovnáním s ortofoto: výpadovka ke Globusu + městský okruh
  zachování silnic vedle kterých se nacházel chodník (pokud nebyl v původních datech)

## Slide 5: Síťová analýza
Network Analyst
  Service areas -> zjištění pěší dostupnosti (2, 5, 10 min)
    Rychlost chůze: 72 m/min (Rastogi, 2011)
  Closest Facility -> přiřazení adresního místa k nejbližšímu obchodu
    Včetně tvorby tras
Spatial Join (Summarize Within)
  Připojení adresních bodů k polygonům dostupnosti (atribut: počet osob)

## Slide 8: Problémy během práce
Nefunkční ArcGIS Online -> nebylo možné přistupovat a upravovat vytvořený obsah, umřel server 
Potencionální vs. Potenciální
WFS -> nebylo možné editovat atributy

## Slide 9: Další možnosti?
Rozšíření o bankomaty -> máme připravená data
Vizualizace pro docházkovou vzdálenost větší než 10 min

## Slide 10: Dashboard + StoryMaps
Živá ukázka

## Slide 11: Děkujeme za pozornost