## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Bílkovinná vlákna II KERATIN & LANOLIN FIBROIN
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 2
Ing. J. Dvořáková: PŘÍRODNÍ POLYMERY, VŠCHT Praha, Katedra polymerů, skripta 1990
J. Zelinger, V. Heidingsfeld, P. Kotlík, E. Šimůnková: Chemie v práci konzervátora a restaurátora, ACADEMIA Praha 1987,
A. Blažej, V. Szilvová: Prírodné a syntetické polymery, SVŠT Bratislava, skripta 1985
A. Blažej a kol.: Štruktúra a vlastnosti vláknitých bielkovín,
A. Blažej a kol.: Technologie kůže a kožešin
V. Hladík a kol.: Textilní vlákna, SNTL Praha 1967

## Slide 3
Keratin
Lanolin
Fibroin

## Slide 4
Interakce v rámci jedné makromolekuly
Interakce v rámci VÍCE makromolekul
Dvě možnosti - struktury
TOTO JE JEDNA MAKROMOLEKULA, dole se točí zpět

## Slide 5: SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA proteinů II
TOTO JE JEDNA MAKROMOLEKULA, na konci se točí zpět > proto se jedná o SEKUNDÁRNÍ STRUKTURU

## Slide 6
Keratin

## Slide 7: Kde se vyskytuje KERATIN?
ÚTVARY NA KŮŽI - chlupy, vlasy, peří, srst, štětiny
ZAKONČENÍ PRSTŮ A KONČETIN – nehty, kopyta
ÚTVARY Z ROHOVINY – rohy
VRCHNÍ VRSTVA KŮŽE- pokožka (rohovinová vrstva)

## Slide 8: Čím se vyznačuje KERATIN 1
Bílkovinné řetězce jsou SÍŤOVANÉ přes SULFIDICKÉ MŮSTKY (-S–S-) vytvořené přes – SH skupiny CYSTEINU vzniká CYSTIN

## Slide 9: Čím se vyznačuje KERATIN 2
POMĚR (přibližný) TŘÍ AMONIKYSELIN
AMINOKYSELINA | PODÍL | VZOREC
HISTIDIN | 1 | 
LYZIN | 4 | 
ARGININ | 12 | 

## Slide 10: Čím se vyznačuje KERATIN 4
NEROZPUTNÝ VE VODĚ
ODOLÁVÁ ZŘEDĚNÝM KYSELINÁM
NEODOLÁVÁ LOUHŮM > čištění štětců v louhu sodném vyžaduje opatrnost, používat jen na syntetické vlasce! Jinak ráno vytáhnete jen držadlo.
Nejdůležitějším keratinovým vláknem je OVČÍ VLNA

## Slide 11: Čím se vyznačuje KERATIN 5
Složení KERATINU je tedy různé pro různé útvary I PRO RŮZNÉ ŽIVOČICHY (NENÍ V TÉTO TABULCE)
Někdy je KERATIN dělen na MĚKKÝ (cca. 2 % cysteinu) a TVRDÝ (do 20 % cysteinu)
MĚKKÝ KERATIN - peří slepic a kuřat, snadněji se štěpí kyselinami nebo zásadami na aminokyseliny > KRMIVO
TO SE MI ZDÁ MOC
Vazba –S-S-

## Slide 12: Čím se vyznačuje KERATIN 6
Schopnost vytvářet propojení mezi vlákny chemickou vazbou > obdoba síťování KAUČUK > PRYŽ nebo KŮŽE > USEŇ
Dva cysteiny > jeden CYSTIN

## Slide 13: Čím se vyznačuje KERATIN 7
Tyto vazby jsou podstatou TRVALÉ ONDULACE vlasů
Enzymatické štěpení hlavního řetězce

## Slide 14: Čím se vyznačuje KERATIN 8
KERATIN je tedy chemicky značně reaktivní vlákno
ASPARAGIN

## Slide 15: Čím se vyznačuje KERATIN 9

## Slide 16: Čím se vyznačuje KERATIN 10
AMINOKYSELINA | VZOREC
Cistein | 
Cistin | Vzniká až reakcí dvou molekul cisteinu intermolekulárně nebo intramolekulárně
Methionin | 
Kyselina cysteinsulfonová | Vzniká až reakcí (OXIDACÍ) –S-S- můstku (vazby) v cistinu
Lanthionin (dva ALANINY vázané přes –S- ) | 

## Slide 17: Biosyntéza CYSTEINU
2
POZOR! Toto je jen schematické, nevychází tam stechiometrie!

## Slide 18: Přeměny disulfidického můstku v KERATINU INTER (v rámci RŮZNÝCH makromolekul) > INTRA (v rámci jedné makromolekuly)
Proč mokrá vlna asi hřeje?

## Slide 19: Sorpční vlastnosti KERATINU
POZOR! Osa Y je kladná v obou směrech!
KOH
HCl

## Slide 20: Reaktivita KERATINU 1
Je založena na reakcích CYSTEINU
Dva cysteiny > jeden CYSTIN

## Slide 21: Reaktivita KERATINU 2
PROBÍHÁ HLAVNĚ NA DISULFIDICKÉM MŮSTKU
Hydrolýza disulfidické vazby
Oxidace
Redukce

## Slide 22: Reaktivita KERATINU 3
Kyselina cysteinsulfonová vzniká až reakcí (OXIDACÍ) –S-S- můstku (vazby) v cystinu

## Slide 23: Čtyři frakce v KERATINU

## Slide 24: Síťování KERATINU 1
Síťovací činidla

## Slide 25: Síťování KERATINU 2
HF se asi musí nějak neutralizovat

## Slide 26: Síťování KERATINU 3
HF se asi musí nějak neutralizovat

## Slide 27: Síťování KERATINU 4 - FORMALDEHYDEM
V rovnicích jsou uvedené AMINOKYSELINY napsány jen jako funkční skupiny, vzorce neodpovídají uvedeným AMINOKYSELINÁM!

## Slide 28
Kyselina glutamová (Glu, E)
Arginin (Arg, R)
Glutamát sodný v potravinách

## Slide 29: Reakce KERATINU – roubování jiných monomerů

## Slide 30: Síťování KERATINU - CHINONY

## Slide 31: Síťování KERATINU – polyfunkční alkylační činidla 1

## Slide 32: Síťování KERATINU –polyfunkční alkylační činidla 2
+ 2 HBr

## Slide 33: Fázové přeměny KERATINU 1
Odsušení vody
b keratin (skládaný list) > amorfní keratin
Fázová přeměna a keratinu (spirála) na amorfní keratin na tomto záznamu NENÍ!

## Slide 34: Fázové přeměny KERATINU a FIBROINU 2
Odsušení vody
NA VZDUCHU > OXIDACE > SPALOVÁNÍ UŽ PŘI cca. 230 °C
Rozklad v DUSÍKU je až u vyšších teplot a je pomalejší
FIBROIN je teplotně stabilnější než KERATIN
(TEPLOTA FÁZOVÉ PŘEMĚNY)
b keratin (skládaný list) > amorfní keratin
Fázová přeměna b struktury

## Slide 35: Fázové přeměny KERATINU a FIBROINU 3
Někdy je uváděno, že a keratin (spirála) přechází při prodloužení (jako příklad je uváděna ovčí vlna) > b keratin (skládaný list)
Karlson P.: Základy biochemie (český překlad), ACADEMIA Praha 1971, str. 73 - 74

## Slide 38
Barvení keratinu

## Slide 39: Reaktivní barviva na KERATIN

## Slide 40
Ochrana keratinu proti molům

## Slide 41
Ochrana keratinu proti molům
MITIN FF
PARAMI INSEKTICIDŮ (např. naftalén)
Povrchová apretura
Reaktivní insekticidy > MITIN FF

## Slide 42: OVČÍ VLNA struktura KERATINOVÉ ČÁSTI
Může být ve dvou strukturách řetězce:
  a spirála
  b skládaný list
  a spirála se při protažení za tepla (cca. 85 °C) mění na b skládaný list
  b skládaný list tvoří mezivláknovou složku mezi a spirálami, jejichž soubor tvoří makroskopické vlákno vlny
  VLÁKNO VLNY JE TEDY kompozitní útvar, kde je několik složek a příčná konstrukce

## Slide 43: OVČÍ VLNA - struktura spirálová

## Slide 44: OVČÍ VLNA - struktura spirálová

## Slide 45
KUTIKULA
CORTEX
ortokortexu
MEDULA
MEDULA uzavřené vzduchové bubliny

## Slide 46
Příroda je velká čarodějka!
Vodíkové můstky a vazby přes síru v řetězci

## Slide 47: OVČÍ VLNA – morfologie vlákna
Vnější část = KUTIKULA = BLÁNA tvoří šupinkovitý povrch vlákna orientace hrotů š
Vnitřní část = CORTEX = KŮROVÁ ČÁST tvoří vlákna orientace ve směru vlákna
Dřeň = MEDULA = tvoří vnitřek vlákna a je rozdělena uzavřené vzduchové bubliny > vlastní tepelně izolační část vlny

## Slide 49: OVČÍ VLNA - struktura plošná 1 skládaný list keratinu

## Slide 50: OVČÍ VLNA - struktura plošná 2 skládaný list keratinu
ANTIPARALELNÍ uspořádání
PARALELNÍ uspořádání

## Slide 51: Ovčí vlna - složení
Složka | % hmot. | Poznámka
Vlastní vlákno (keratin) | ZBYTEK DO 100 | 
Ovčí tuk (LANOLÍN) | 5 – 15 | Směs kyselin (udáváno až 36) s alkoholy (udáváno 23 alifatických), sterolů (hlavně cholesterol)
NEČISTOTY | 5 – 20 | 
ROSTLINNÉ ZBYTKY | 1 – 5 | 
VLHKOST | 8 - 12 | 

## Slide 52: Šupinkovitá struktura ovčí vlny

## Slide 53
Optický mikroskop, není udáno, z jakého zvířete

## Slide 54
Vnitřní struktura (MEDULA) ovčí vlny a dalších chlupů zvířat
Ovce valaška
Králík domácí
Kočka divoká
KUTIKULA
CORTEX
MEDULA

## Slide 55
Podsada je jemná, hustá, většinou nevýrazně zbarvená a slouží jako izolační vrstva. Podsada se skládá z jemných, hustě rostlých, krátkých chloupků. U některých chovaných zvířat (ovce, lama, velbloud, králík atd.) vytvářející typickou strukturu zvanou vlna. Hlavní funkcí podsady je tepelná izolace: chrání před nadměrným chladem v zimě a teplem v létě.[3]
Pesík je dlouhý, hrubý, rovný chlup, jenž podsadu přečnívá a má ochrannou funkci. Pesíky jsou různě dlouhé a silné a jsou nositeli celkového zbarvení. Někdy jsou pesíky přeměněné v ostny, bodliny nebo šupiny.

## Slide 56
Kocoura Huga to určitě také dobře hřeje, a to je KOČKA DOMÁCÍ

## Slide 57: Hugova srst
Pesík
Podsada

## Slide 58
Pesík
Hugova srst

## Slide 59
Králík – původ neznámý
Hugova srst podsada

## Slide 60: Hlavní zdroje KERATINOVÉHO vlákna
Ovce
Vikuňa, nebo lama vikuňa (Vicugna vicugna) je divoký druh lamy
Lama pacos, neboli alpaka je domestikovaná lama
Mohér z angorské kozy
Králík angorský
………………

## Slide 61: OD OVČÍ VLNY K PLSTI
NETKANÁ TEXTILIE
valchováním (plstěním za mokra)
vpichováním (suchým plstěním)
Vhodná je ovčí vlna, protože má šupinkovatou KUTIKULU

## Slide 62: Tloušťka dtex
dtex NENÍ ŽÁDNÁ TLOUŠŤKA!
dtex je hmotnost 10 km vlákna vyjádřená v gramech
V anglických jednotkách tomu odpovídá jednotka denier, což je hmotnost 10 000 yardů(cca. 9000 m) vlákna vyjádřená v gramech
Jednotky dtex a denier se pak používají k vyjádření pevnosti textilních vláken, jejichž pevnost se měří jako síla (N), nikoli mechanické napětí (N/m2)
„Textilní pevnost“ je pak cN/dtex (cN/denier)

## Slide 63: Pevnost OVČÍ VLNY
Vlákno | Pevnost v tahu cN/dtex | Tažnost % | E-modul N/tex | Navlhavost %
vlna | 0,90–2,18 | 25–35 | 0,34 | 16–18
polyester | 4,00–6,50 | 15–40 | 9–11,5 | 0,5–0,8
viskóza | 1,80–3,50 | 15–30 | 5,4 | 26–28
Zdroj neudává, zda se jedná o měření „za sucha“ nebo „za mokra“.
PATRNĚ TO BUDE „za sucha“
Hodnoty „za mokra“ bývají NIŽŠÍ než „za sucha“

## Slide 64: OVČÍ VLNA v České republice
Ovce na vlákno se už nechovají, tedy podobný osud jako len přadný
Vlna se spaluje nebo používá ne tepelnou izolaci (musí se ale upravit proti molům)
Zda se ovce během života musí či nemusí stříhat, TO NEVÍM (ale spíše ano)

## Slide 65
SEM poskytnula
Mgr. Gabriela Vyskočilová
OVČÍ VLNA
Barvená, upravená,
TEXTILNÍ VLÁKNO
Typické ŠUPINKY na povrchu

## Slide 66: Mohér z angorské kozy
NA ROZDÍL OD OVČÍ VLNY není kutikula šupinkovitá
Udává se, že je BAKTERICIDNÍ, tj. že např. ponožky nepáchnou ani po několika dnech
Na čem je založena ona BAKTERICIDITA?
  Moc se mi zjistit nepodařilo
  PRÝ je toto založeno na přítomnosti POLYSACHARIDU LENTHINANU, který má tvořit pojivo mezi keratinovými vlákny
  Že je tvrzení pravdivé lze věřit, ale PROČ?

## Slide 67: POLYSACHARID LENTHINAN

## Slide 68: Úpravy OVČÍ VLNY
Karbonizace – odstranění nečistot z vlny pomocí konc. H2SO4
Úprava proti plstnatění (odstranění povrchových šupinek oxidací a mechanickým odloučením)
…………….

## Slide 69
Karbonizace vlny je chemický proces, jehož účelem je odstranit z ovčí vlny veškeré nečistoty rostlinného původu
jako stébla rostlin, listy, trávu apod. Karbonizovat můžeme za mokra i za sucha.
Mokrý proces
K mokrému způsobu používáme nejčastěji silnou anorganickou kyselinu (H2SO4 – sírovou nebo HCl – chlorovodíkovou) nebo sůl reagující kysele (např. (NH4)2SO4 – síran amonný). Vlna vydrží krátkodobě účinek kyseliny i při vyšší potřebné teplotě – cca 15 min při 90 až 110 °C, zatímco rostlinné příměsi celulózového původu zuhelnatí, zkřehnou. Vzniká tzv. hydrocelulóza, která se snadno rozdrtí a vyklepe. Nejčastěji karbonizujeme vločku nebo i hotové textilie.
Suchý proces
K suché karbonizaci používáme páry chlorovodíku, které získáme odpařováním kyseliny chlorovodíkové – HCl. Ty pak ventilátor žene do rotujícího bubnu s materiálem. Tento způsob se používá méně, i když je účinný a rychlý.
Strojní zařízení je drahé, plynný chlorovodík je značně agresivní, je třeba zvýšení bezpečnosti.

## Slide 70: Úpravy TKANIN z OVČÍ VLNY 1
Krabování a dekatování vlněných tkanin a pletenin
Obě operace slouží pro zajištění rozměrové stability vlněných tkanin a pletenin.
Krabování – má za účel ustálit polohu zboží, vyrovnat jeho povrch a vnitřní pnutí, má změkčit a zjemnit zboží, omezit jeho sráživost a plstivost, předcházet možnosti vzniku lomů a záhybů, případně již vzniklé odstraňovat. Při krabování působí na vlněnou plošnou textilii teplo, přiměřené napnutí a chemikálie cca 20 až 40 minut. Za tuto dobu popraskají stávající příčné vazby a vytvoří se nové, pevnější.
Dekatování – má podobný účel jako krabování, navíc zajistí požadovaný lesk, který je stálý vůči vlhku. Při dekatování působíme na zboží teplem a tlakem cca 30 až 60 minut. Dělíme je na dekatování mokré a suché. Při mokrém dekatování prochází zbožím navinutým na perforovaném válci 80 až 90°C teplá voda oběma směry, nakonec se zboží ochladí studenou vodou a provede odsátí vody teplým nebo studeným vzduchem.

## Slide 71
Kontinuální dekatovací stroj pro tkaniny i pleteniny 1 — plošná textilie, 2 — nekonečný běhoun, 3 — dekatovací válec, 4 — přítlačný válec ovlivňující lesk a omak, 5 — chladící válec, 6 — vodící válečky

## Slide 72: Úpravy TKANIN z OVČÍ VLNY 2
Valchování a plstění vlny
Valchování je mechanické zpracování vlněných, příp. polovlněných tkanin a pletenin za účelem zpevnění, zhutnění a zestejnoměrnění povrchu výrobku. Dá se považovat za jistý druh praní, protože vždy také dochází k částečnému odstranění nečistot. Mezi hlavní příčiny valchovacích a zplsťovacích vlastností vlny můžeme považovat zejména: morfologickou stavbu vlákna, jeho šupinkovitý povrch, bobtnavost, pružnost, schopnost měnit polohu při mechanickém zpracování, na potažení vláken apod. Během valchování či plstění dochází k provázání svislých řetězců vlny dalšímu příčnými vazbami – tzv. můstky, které mohou být solné, cystinové a vodíkové.
Valchovací proces významně podpoří mírně alkalické prostředí – pH 8,5, teplota 50 až 65°C, nadbytek vlhkosti, mechanické namáhání, doba 40 až 60 minut a v neposlední řadě i zvolený typ stroje.
Strojní zařízení pro valchování
Valchování vlněné tkaniny či pleteniny probíhá pouze ve formě provazce nebo hadice a to pouze způsobem diskontinuálním. Valchovací stroje můžeme rozdělit na valchy kladivové a válcové , a ty ještě mohou být klasické, tandemové, několikaruletové, speciální apod.
Zboží se namáhá (zplsťuje) tlakem a třením mezi válci i v pěchovacím kanálu. Spodní válec (tambur) je pevný a poháněný, horní válec (ruleta) je přítlačný, jejich otáčky jsou cca 120 za minutu.

## Slide 73
Plst (filc) je plošná textilie ze vzájemně zaklesnutých vláken. Prolnutí a propojení vláken se dá dosáhnout: valchováním (plstěním za mokra) vpichováním (suchým plstěním) Pro svoji šupinatou strukturu a pružnost jsou k plstění nejvhodnější živočišná vlákna. Umělá vlákna se zplsťují ve směsi s vlnou nebo jen vpichováním. Plsti se vyrábějí z vlákenného rouna jako netkaná textilie nebo zplstěním povrchu tkanin a pletenin.
Vlákenné rouno se napouští párou, aby získalo určitou vlhkost a teplotu a potom se plstí na válcovém nebo plotýnkovém stroji. Pracovní orgány působí na textilii tlakem a třením za současného přísunu páry. Po dosažení dostatečné hustoty se rouno valchuje.
Vlastní valchování je zhušťování a zplsťování povrchu textilií tlakem, tlučením, vlhkostí a teplem na valchovacích strojích. Známé jsou: kladivové a válcové valchy, pleteniny se valchují na bubnových strojích. Například na válcovém stroji probíhá zboží rychlostí 100-150 m/min. po dobu 60-90 minut. Způsoby valchování:
Neutrální valchování se provádí v alkalickém prostředí mýdlem a uhličitanem sodným.
Na kyselou valchu se používá kyselina mravenčí, octová nebo sírová. Tento postup je vhodný pro silné zplstění, které zcela zakryje strukturu vazby textilie.
Textilie se může valchováním srazit až o 40 %.

## Slide 74
Valcha válcová - 1— provazec, hadice, 2— vodící válečky, 3— pracovní – valchovací válce, 4— pěchovací kanál, 5— přítlačná deska, 6— vodící žebřík se zarážkou

## Slide 75
Valcha KLADIVOVÁ – HISTORICKÁ VERZE ZE 17. STOLETÍ
je asi nejstarší valchovací stroj, jak dokazují např. kresby ze 17. století.
Funkce: Těžké bloky dopadající na textilii skládanou ve speciálně tvarované vaně vyvíjejí tlak potřebný k plstění. Materiál se zpracovává v plné šíři, valchují se především technické, velmi husté plsti v kyselém prostředí. S kladivovým strojem se dají (oproti jiným valchám) valchovat i materiály s obsahem až 70 % umělých vláken.

## Slide 76: Krmivo z peří? (info z roku cca. 1965)
Obchodní název!
SNAHA VYUŽÍT ODPAD Z JATEČNÍ DRŮBEŽE

## Slide 77: Krmivo z peří? 1
STUPEŇ:
ALKALICKÁ HYDROLÝZA
2. STUPEŇ
ENZYMATICKÁ HYDROLÝZA

## Slide 78: Krmivo z peří? 2
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ PEŘÍ
Voda + CO2 + zvýšená teplota a tlak
Kandidát na prezidenta ČR!

## Slide 79
2. LANOLÍN

## Slide 80
LANOLÍN
Na pohled nic zvláštního
Pro kosmetiku se dále čistí, aby byl BEZBARVÝ
Surová vlna z jedné ovce (jedno stříhání) obsahuje 100 – 300 ml lanolínu
Není to glycerid!

## Slide 81
Lanolin (latinsky Lanolinum, původem z lāna, "vlna", a oleum, "olej"), též nazývaný Adeps Lanae, je žlutá
mazlavá látka vylučovaná mazovými žlázami zvířat tvořících vlnu, převážná lidstvem používaná část pochází od ovce domácí. Chemicky je lanolin příbuzný s voskem, lze použít jako mast na kůži nebo jako vosk na ochranu proti vodě; též se využívá jako surovina při výrobě krémů na boty. Vodovzdorné vlastnosti lanolinu chrání ovce proti promočení jejich vlny. Některé druhy ovcí produkují velká množství lanolinu a ten pak lze získávat lisováním vlny mezi válci. Z vlny se při zpracování (na přízi nebo plst) odstraňuje většina nebo všechen lanolin.
Chemické složení
Chemicky je lanolin vosk, je směsí esterů mastných kyselin s alkoholy o velké molární hmotnosti. V lanolinu bylo identifikováno více než 180 různých kyselin a 80 alkoholů. Teplota tání je okolo 40 °C. Lanolin je nerozpustný ve vodě, může s ní však tvořit velmi stabilní emulze. V určité době byl název Lanolin používán jako ochranná známka pro přípravek z ovčího a vepřového tuku a vody. [1]
Použití
• Kosmetika (změkčuje a zjemňuje pokožku; různé krémy)
• Textilní průmysl (změkčovadlo; přidává se do některých pracích prostředků)
• Kožedělný průmysl
• Lékařství a farmakologie (antibakteriální a hypoalergenní; podporuje hojení drobných popálenin; je použit pro
výrobu vitamínu D3)

## Slide 82
3. FIBROIN

## Slide 83: Kde se vyskytuje FIBROIN?
PŘÍRODNÍ HEDVÁBÍ
PAVOUČÍ SÍTĚ Pavoučí hedvábí je proteinové vlákno z výměšků pavouků druhu Argiope a Nephila.
SEKRET NOČNÍCH MOTÝLŮ

## Slide 84: PŘÍRODNÍ HEDVÁBÍ
Převážná část přírodního hedvábí se získává z výměšků housenky bource morušového. Je to jediné „nekonečné“ přírodní textilní vlákno.
Tento fibroin má typickou primární strukturu
SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA fibroinu je b skládaný list

## Slide 85
Vlastnosti vláken | Vlákna s neomezenou délkou |  |  | 
 | Přírodní hedvábí | Polyamid (PA 6) | Polyester (PES) | Viskoza (CV)
Hustota g/cm³ | 1,25 | 1,14 | 1,33 | 1,52
Tloušťka dtex | 1,17 | 1,0 | 1,1 | 1,4
Relat. pevnost cN/dtex | 3-5 | 3-6-7,5 | 3,8-7,2 | 1,8-3
Pevnost za mokra (%) | 85 | 85 | 95-100 | 60
Tažnost (%) | 24 | 23-55 | 50-70 | 15-30
Navlhavost (%) | 30 | 3-4,5 | 0,3-0,4 | 28
Svět. spotřeba (1000 t) | 107× | 3.500 | 14.500 | 500

## Slide 91
Extracting Raw Silk
The production process of silk can seem deceptively simple but indeed has several steps. In fact, the process of creating silk fibres of the highest quality take a few weeks to complete.
Silk fibres are a continuous protein fibre created from natural processes and extracted from cocoons, which means that these fibres can retain the properties that are associated with the chemicals produced by the silkworm. When secreted by the silkworm, the natural state of the fibre is a single silk thread made up of a double filament of protein material (fibroin) glued together with sericin, an allergenic and gummy substance that is normally extracted during the processing of the silk threads.

## Slide 92
First, the new born larvae of the silkworms are kept in a warm and stable environment and given plenty of mulberry leaves, their favourite diet.
The silkworms naturally produce cocoons around themselves to pupate (ZAKUKLIT). This process is done through “spinning”: the worm secretes a dense fluid from its gland structural glands, resulting in the fibre of the cocoon.
The cocoons are sorted carefully according to size and quality.
Boiling water with soap is used unravel the silk fibres from the cocoon. This is known as the degumming process.
The outer shell of the cocoon is fed into into the spinning reel, which is still often operated manually
The long fibre thread that are extracted from the cocoon are then cleaned and stripped from any deficiencies.

## Slide 93: The degumming process
V KOKONU je vlákno propojeno SERICINEM, což je ROZPUSTNÝ GLYKOPROTEIN chránící vlákna FIBROINU
SERICIN se rozpustí ve vroucí vodě a tak se uvolní vlákno
ROZPUSTÍ SE I TUKY & VOSKY
Ve vlákně zbude jen cca. 1 % popelovin (anorganika), jinak jen PROTEIN

## Slide 94: PŘÍRODNÍ HEDVÁBÍ SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA
  b skládaný list

## Slide 95: I VLÁKNO PŘÍRODNÍHO HEDVÁBÍ JE SLOŽITÝ ÚTVAR
Je to tzv. DVOJVLÁKNO spojené sericinem (tzv. HEDVÁDNÝ KLIH) o délce 3000 – 4000 m
H můstek fibroinu
PRIMÁRNÍ VLÁKNA
SEKUNDÁRNÍ VLÁKNA

## Slide 96: Fázové přeměny KERATINU versus FIBROINU
Odsušení vody
NA VZDUCHU > OXIDACE > SPALOVÁNÍ UŽ PŘI cca. 230 °C
Rozklad v DUSÍKU je až u vyšších teplot a je pomalejší
FIBROIN je teplotně stabilnější než KERATIN
(TEPLOTA FÁZOVÉ PŘEMĚNY)
b keratin (skládaný list) > amorfní keratin

## Slide 97: CHEMICKÉ REAKCE A ROZPUSTNOST FIBROINU 1
ROZKLAD KYSELINAMI (účinnější) A ZÁSADAMI
OXIDACE
CHLÓR, ACETANHYDRID, SOLI ALKALICKÝCH KOVŮ A ZEMIN
SOLI TĚŽKÝCH KOVŮ, HLAVNĚ CÍNU > bere až 100 % > ZATĚŽKÁVÁNÍ BOURCOVÉHO HEDVÁBÍ
TVORBA PŘÍČNÝCH VAZEB

## Slide 98: CHEMICKÉ REAKCE A ROZPUSTNOST FIBROINU 2
ROZKLAD KYSELINAMI (účinnější) – horká konc. HCl rozpouští do 30 minut kvantitativně
OXIDACE – H2O2, KMnO4 při vyšších koncentracích hedvábí poškozují
CHLÓR, ACETANHYDRID, SOLI ALKALICKÝCH KOVŮ A ZEMIN (např. ZnCl2) rozpouštějí (podobně jako PA6)
TVORBA PŘÍČNÝCH VAZEB – přes složitější organické sloučeniny

## Slide 99: PŘÍRODNÍHO HEDVÁBÍ pod mikroskopem

## Slide 100
Tloušťky vláken vlny a hedvábí při stejném zvětšení

## Slide 101: SUROVINOVÝ VÝZNAM PŘÍRODNÍHO HEDVÁBÍ
PŘÍRODNÍ HEDVÁBÍ je exkluzivní surovina
Roční světová produkce je jen cca. 300 000 t/rok
Hlavní producent je Čína
Pokusy o pěstování bource morušového v tuzemsku skončily krachem už za první republiky

## Slide 102: Bílkovinná textilní vlákna a konzervátor - restaurátor
Vlna i hedvábí jsou napadány moly
Vlna i hedvábí mají v řetězcích reaktivní skupiny a proto by měly být dobře barvitelné
Krachem textilního průmyslu v tuzemsku mizejí i odborníci na textilní i chemické zpracování vlny i hedvábí
To může způsobit potíže při restaurování textilií v vlny a hedvábí
Hedvábí by SNAD bylo možno imitovat polyesterem
U imitace vlny je problém šupinatého povrchu vlákna