## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polysacharidy II CELULÓZA 1
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
Celulóza je nejrozšířenějším BIOPOLYMEREM na zemském povrchu, ročně jí vzniká až 1,5×109 tun

## Slide 2: Časový plán
LEKCE | téma
1 | Úvod do předmětu - Struktura a názvosloví přírodních polymerů, literatura
2 | Deriváty kyselin, - přírodní pryskyřice, vysýchavé oleje, šelak
3 | Vosky
4 | Přírodní gumy, Polyterpeny – přírodní kaučuk, získávání, zpracování a modifikace
5 | Polyfenoly – lignin, huminové kyseliny
6 | Polysacharidy I – škrob
7 | Polysacharidy II – celulóza
22. & 29. 11. | Bílkovinná vlákna I
29. 11. & 6. 12. | Bílkovinná vlákna II
13. & 20. 12. | Kasein, syrovátka, vaječné proteiny
20. 12. | Identifikace přírodních látek
 | Laboratorní metody hodnocení přírodních polymerů

## Slide 3: LITERATURA
Ing. J. Dvořáková: PŘÍRODNÍ POLYMERY, VŠCHT Praha, Katedra polymerů, skripta 1990
J. Mleziva, J. Kálal: Základy makromolekulární chemie, SNTL Praha, 1986
A. Blažej, V. Szilvová: Prírodné a syntetické polymery, SVŠT Bratislava, skripta 1985
V. Hladík a kol.: Textilní vlákna, SNTL Praha, 1970
J. Bučko, L. Šutý, M. Košík: Chemické spracovanie dreva, ALFA Bratislava & SNTL Praha 1988
J. Mleziva, J. Šňupárek: POLYMERY – výroba, struktura, vlastnosti a použití, SOBOTÁLES, Praha 1993, ISBN 80-85920-72-7

## Slide 4
Shrnuje celou řadu nápadů z doby před rokem 1985.
Většina z nich ale ZATÍM nedoznaly realizace.
TO ČEKÁ NA VÁS!

## Slide 5
Chemie celulózy
Nadmolekulární stuktura celulózy
Výskyt celulózy
Rozpustnost celulózy
Výroba celulózy
Použití celulózy
Modifikace celulózy
Nanocelulóza

## Slide 8
Vznik glykosidové vazby
VZNIK HEMIACETALU
Sacharidy obsahují karbonylovou skupinu (aldehydovou nebo ketonovou), která je schopná reagovat s -OH za tvorby hemiacetalů. Jedná se o nukleofilní adici, volný elektronový pár na kyslíku v –OH skupině atakuje parciálně kladně nabitý karbonylový uhlík. Vzniká cyklický hemiacetal (z důvodů stability cyklu vzniká buď pětičlenný kruh-nazývaný furanóza, nebo šestičlenný kruh – nazývaný pyranóza)
vznik acetalu – glykosidu
Hemiacetal je schopný dále reagovat s další nukleofilní skupinou za tvorby acetalu a vyloučení vody.
acetal
Když je dalším reagentem sacharid s vhodnou –OH skupinou, vzniká postupně až POLYSACHARID

## Slide 9
Celulóza
  ß-D-Glukóza, ß-1,4 glykosidová vazba
  tvoří strukturní kostru rostlin
  člověk neštěpí

## Slide 10
C1
C4 b
C1
C4 a

## Slide 12
Základní opakující se část molekuly ŠKROBU
Základní opakující se část molekuly CELULÓZY

## Slide 13
Přehled důležitých disacharidů
Maltóza
štěpný produkt škrobu
Sacharóza
mléčný cukr (4,5% - 7%)
intolerance (absence laktázy)
Laktóza
třtinový cukr, řepný cukr
neredukující
Vazba vzniknula přes polocetalové HYDROXYLY z obou složek
Vazba vzniknula přes polocetalové HYDROXYL z jedné složky a jiný z druhé
Redukující cukry

## Slide 14
Od GLUKÓZY k MALTÓZE a od ní ke ŠKROBU
H

## Slide 15
Od GLUKÓZY k CELOBIÓZE a od ní k CELULÓZE

## Slide 16: Chemie celulózy I/1
Patří do skupiny polysacharidů
Tvoří největší podíl z biomasy
Poly-(b-D-glukosa) (zjednodušený název)
Poly-1,4-b-D-glukopyranoyl-D-glukopyranosa
C4
C1

## Slide 17
Chemie celulózy I/2
Strukturně se jedná o REDUKUJÍCÍ FORMU, ale vzhledem k malé koncentraci (jen konce makromolekul) CELULÓZA JE JEN MÁLO REDUKUJÍCÍ POLYSACHARID

## Slide 18
Chemie celulózy I/3
CELULÓZA JE HODNĚ REDUKUJÍCÍ POLYSACHARID až po HYDROLÝZE NA GLUKÓZU (ß-D-Glukózu )

## Slide 19
Chemie celulózy I/4
CELULÓZA jako REDUKUJÍCÍ POLYSACHARID se používá ke STANOVENÍ PRŮMĚRNÉHO POLYMERAČNÍHO STUPNĚ METODOU STANOVENÍ KONCOVÝCH SKUPIN, která ale je považována za MÁLO PŘESNOU

## Slide 20: Chemie celulózy II

## Slide 21: OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI
Vodíkové můstky NEMAJÍ pevnost chemické vazby a snadno se trhají. Vzápětí se ale navazují nové a tak existuje za dané teploty stálý stupeň asociace přes vodíkové můstky

## Slide 22: Chemie celulózy III/1
VODÍKOVÉ VAZBY jsou jak v rámci jedné makromolekuly, tak v rámci dvou sousedních molekul
Sekundární struktura (interakce v rámci jednoho řetězce)
Terciární struktura (interakce v rámci více řetězců)

## Slide 23: Chemie celulózy III/2
Ještě jednou interakce mezi řetězci i v rámci jedné makromolekuly

## Slide 24: Chemie celulózy IV
P = M/162
Mw (podle jiného zdroje)
Bavlna 1,78 – 2,43 x 106
Sulfitová buničina 0,60 x 106
Viskózová vlákna 0,23 x 106
DALŠÍ ZDROJ (P):
bavlna 15 000
celulóza ze dřeva 5 – 9000
viskózová vlákna 300
Krátká nespřádatelná vlákna v bavlně (odpadní vlákna, používaná např. k chemické polymeranalogické modifikaci polymeru – celulózy)

## Slide 25: Chemie celulózy III b
OBECNĚ:
stonková vlákna a bavlna > VYSOKÉ P,
DŘEVINY – NIŽŠÍ P,
REGENEROVANÁ CELULÓZA - nízký P
Linters = krátká, nespřádatelná vlákna z bavlny

## Slide 26: Chemie celulózy IV
Údaje o MW se dost liší, KROMĚ BAVLNY
Může to být:
  různé přírodní zdroje,
  různé viskózy (velmi pravděpodobně),
  různé metody měření.
Co chybí:
  MWD
  Údaje o typu MW (Mn nebo Mw)

## Slide 27: FYZIKA celulózy I
HUSTOTA cca. 1,5 g/cm3
  Vliv heteroatomů > vyšší hustota než VĚTŠINA SYNTETICKÝCH POLYMERŮ (kromě např. PVC)
  Vliv krystalinity > vyšší hustota než amorfní části
PEVNOST V TAHU cca. 300 MPa
  Vliv orientace vláken a krystalinity
  Za mokra je pevnost nižší > vliv vody na snížení interakce mezi fibrilami
SORPCE VODY vysoká cca. 7 % hmot. při 20 °C a 65 % RV (relativní vlhkost)

## Slide 28: Rozpustnost celulózy
ROZPOUŠTĚDLO | Rozpustnost | Průvodní děje
Voda | Nerozpustná | Sorpce vody, bez změny polymeračního stupně
Roztoky některých anorganických solí (ZnCl2, AlCl3, SnCl4 atd.) | Rozpustná | Částečná hydrolýza > změny polymeračního stupně
Minerální kyseliny (HCl, H2SO4, H3PO4 atd.) | Rozpustná | Částečná hydrolýza > změny polymeračního stupně
Hydroxidy alkalických kovů | Rozpustná | Vznik alkoholátů
Aminové komplexy – Schweitzerovo činidlo | Rozpustná | Vznik komplexů mědi
Alkylaminy | Rozpustná | NEVÍM

## Slide 29: Rozpustnost celulózy ZÍSKANÉ DELIGNIFIKACÍ DŘEVA v 17,5 % NaOH ve vodě
ROZPOUŠTĚDLO 17,5 % NaOH ve vodě | Rozpustnost | Průvodní děje
Celulóza | nerozpustná | 
b celulóza | Rozpustná | Okyselením filtrátu kys. octovou vypadnou z filtrátu řetězce s Pn > 200, vzniklé při delignifikaci
g celulóza | Rozpustná | Zbude v roztoku po vysrážení b celulózy a je jí nutno vysrážet EtOH. Obsahuje hemicelulózy.

## Slide 30: Rozpustnost celulózy ZÍSKANÉ DELIGNIFIKACÍ DŘEVA v 17,5 % NaOH ve vodě – NORMA
Česká technická norma (ČSN) | 
Označení zákl. dokumentu | ČSN ISO 692
Změna/oprava/svazek | 
Třídicí znak | 500262
Katalogové číslo | 32259
Název dokumentu | Buničiny. Určenie rozpustnosti v lúhoch
Anglický název | Determination of alkali solubility
Datum vydání | 1.10.1993
PŮVODNÍ ČSN JSOU NEPLATNÉ (50 0260, 50 0261)

## Slide 31: Body tání a rozpustnosti sacharidů a celulózy
Můžete najít i jiné údaje o teplotě rozkladu celulózy!
To je dáno:
na vzduchu nebo v inertu (dusík, helium atd.),
přítomnost kovů přechodné valence (hlavně Fe+3, Mn+2, Co+2 atd.), které toto snižují > katalyzují oxidaci

## Slide 32: ŠKROB versus CELULÓZA I
ŠKROB je polymer z a-D-glukopyranosy
CELULÓZA je polymer z b-D-glukopyranosy

## Slide 33
ŠKROB (amylósa - lineární) versus CELULÓZA II
ŠKROB je polymer z a-D-glukopyranosy
CELULÓZA je polymer z b-D-glukopyranosy

## Slide 34
Silné interakce přes VODÍKOVÉ MŮSTKY
Další možnosti znázornění celulózy

## Slide 35
Silné interakce přes VODÍKOVÉ MŮSTKY

## Slide 36: Provázání celulózy, hemicelulózy a ligninu 1

## Slide 37: Provázání celulózy, hemicelulózy a ligninu 2

## Slide 38
Nadmolekulární struktura celulózy I
Bezbarvá inertní látka nerozpustná ve vodě, hustota 1,55 g/cm3
Prostor mezi mikrofibrilami je vyplněn HEMICELULÓZAMI & LIGNINEM
AMORFNÍ CELULÓZA snáze bobtná a je reaktivnější než krystalická
HIEARCHINE STRUKTUR U CELULÓZY
makromolekula,
mikrofibrila
fibrila
LAMELA

## Slide 39
Nadmolekulární struktura celulózy II
Silné interakce přes VODÍKOVÉ MŮSTKY

## Slide 40
Nadmolekulární struktura celulózy III
A – B > krystalická část
C – D > amorfní část
8 příčný řez krystalickou částí
9 příčný řez AMORFNÍ částí, která je ČÁSTEČNĚ (PODÉLNĚ) ORIENTOVANÁ > NEMATICKÁ STRUKTURA
10 SVAZEK (ELEMENTÁRNÍ FIBRILA, MIKROFIBRILA)
Z NĚKOLIKA Makromolekul
MIKROFIBRILA:
Tloušťka obvykle 3 – 30 nm
Délka obvykle jednotky mikronů

## Slide 41
HIERARCHIE ORGANIZACE MAKROMOLEKUL

## Slide 42
Krystalická struktura celulózy I
Silné interakce přes VODÍKOVÉ MŮSTKY
Úhel b

## Slide 43
Krystalická struktura celulózy II
I – nativní celulóza
II – REGENEROVANÁ CELULÓZA
III – vzniká působením amoniakem nebo aminy na I nebo II celulózu
IV – teplo + glycerín na I nebo II celulózu
X – působením HCl, H2SO4, H3PO4
Celulóza krystalizuje v MONOKLINICKÉ soustavě. Úhel b je vyznačen na předchozím snímku (Obr. 2.17)

## Slide 44: Výskyt celulózy
Stonky bylin – len, konopí, juta
Listy bylin – sisal
Semenná vlákna - bavlna
Z celého stromu, včetně pařezu a kořenů to bude cca. jen 1/3 tohoto!

## Slide 45: Výskyt celulózy ve dřevě – jiné schéma

## Slide 46: Výskyt DOPROVODNÝCH LÁTEK ve dřevě – TABULKA
Látka
Sacharidy
Silice (terpeny)
Třísloviny
Steroly (patří mezi TERPENOIDY)
Minerální (anorganické látky) popel
Tuky, oleje, vosky
Pryskyřičné kyseliny (např. kyselina abietová je, která je součástí pryskyřic)
Bílkoviny
Alifatické kyseliny

## Slide 47: NÁZVOSLOVÍ STROMŮ - může se to někdy hodit

## Slide 48: Výskyt celulózy
Lintry = KRÁTKÁ VLÁKNA BAVLNY, NEVHODNÁ PRO TEXTILNÍ ZPRACOVÁNÍ
PPS = průměrný polymerační stupeň