## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polysacharidy I škrob MODIFIKACE ŠKROBU
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 2: Proč modifikujeme škrob
Vysoká viskozita i při nízkých koncentracích
Nízká dispergovatelnost a rozpustnost škrobových zrn
Silná tendence vytvářet tuhý, trojrozměrně provázaný gel (někdy je toto ale výhodné > PUDINK)

## Slide 3
AmyloPEKTIN
neVytváří šroubovici neboli helix
Vazba 1 ® 6 přes –OH a přes – CH2OH v místě rozvětvení
Vazba 1 ® 4 přes –OH v hlavním i bočních řetězcích
15 – 25 jednotek ve větvích

## Slide 4: Postupy Enzymatické modifikace škrobu
PRUDKÝ POKLES VISKOZITY ROZTOKU (MAZU)
ENZYM

## Slide 5: Postupy Enzymatické modifikace škrobu
Štěpení na MALTÓZU enzymy a a b AMYLÓZAMI
MALTÓZU lze dále rozštěpit enzymem MALTÁZOU na GLUKÓZU
Podle stupně konverze dělíme produkty na:
Kapalné sirupy
Sušené nebo zahuštěné sirupy
Glukózu

## Slide 7: Postupy HyDROLYtické modifikace škrobu
Katalýza pomocí HCl nebo H2SO4 s neutralizací na konci procesu
Lze kombinovat s enzymatickým procesem a dostat se na GLUKÓZU
Podle stupně konverze dělíme produkty na:
Kapalné sirupy
Sušené nebo zahuštěné sirupy
Glukózu

## Slide 8: Postupy HyDROLYtické modifikace škrobu
Nejsou informace o tom, zda proces probíhá náhodně či zda je některé místo v řetězci při hydrolýze preferováno

## Slide 9: Enzymatické VYUŽITÍ GLUKÓZY
Pyruvát konjugovaná báze od kyseliny pyrohroznové
Vodka (RUSKY)
Gorilka (UKRAJINSKY)
Schnaps (NĚMECKY)
Prostějovská starorežná (ŽITNÁ)
Whisky (ANGLICKY)
Bramborový líh > TUZEMSKÝ RUM

## Slide 10: Enzymatická (Xylose isomerase) izomerizace GLUKÓZY na FRUKTÓZU
GLUKÓZY
(ALDÓZA)
FRUKTÓZU
(KETÓZA)
D-xylose aldose-ketose-isomerase
Fruktóza je asi o 1/5 sladší než glukóza
Vyskytuje se hlavně v ovoci

## Slide 11: Sorbitol NENÍ sacharin!
Sorbitol
Sacharin
Ani jedna z těchto látek NENÍ klasifikována jako RAKOVINOTVORNÁ

## Slide 12: OBECNÉ ROZDĚLENÍ REAKCÍ POLYMERŮ
POLYMERANALOGICKÉ
  Nedochází ZÁMĚRNĚ ke štěpení hlavního řetězce
DESTRUKČNÍ
  Dochází ZÁMĚRNĚ ke štěpení hlavního řetězce
U POLYSACHARIDŮ jsou obvyklé oba typy reakcí

## Slide 13: PŘEHLED modifikace škrobu
Enzymatický
Termický
Chemický
  Hydrolýza
  Oxidace
  Esterifikace (několik variant)
  Xantace
  Karbamace
  Škrobové étery
Síťování
Roubování

## Slide 14: POUŽITÍ ŠROBU

## Slide 15: MODIFIKACE ŠKROBU 1
Může být mechanická (velikost zrn) nebo roztoková (oddělení amylosy od amylopektinu)

## Slide 16: MODIFIKACE ŠKROBU 2
Obvykle mechanická (velikost zrn)
Jedná se tedy většinou o HETEROGENNÍ REAKCE
Je snaha provádět procesy v suspenzi a ne v roztoku
PROČ ?

## Slide 17: MODIFIKACE ŠKROBU 3
PREFEROVÁNO

## Slide 18: Termická modifikace škrobu 1
Nános škrobové suspenze na vyhřívaný válec
Vznik mazu a rozrušení vodíkových můstků mezi molekulami škrobu
Voda se ČÁSTEČNĚ tak rychle odsuší, že nestačí dojít ke vzniku (obnovení) vodíkových můstků mezi molekulami škrobu
Suchý škrob je složený z neasociovaných molekul, ale část molekul vody tam zůstane
Snadná rozpustnost i ve studené vodě

## Slide 19: Termická modifikace škrobu 2
Vznik mazu a rozrušení vodíkových můstků mezi molekulami škrobu
Voda se tak rychle odsuší, že NESTAČÍ DOJÍT ke vzniku (obnovení) vodíkových můstků mezi molekulami ŠKROBU
Suchý škrob složený z NEASOCIOVANÝCH MOLEKUL a proto může být rychleji znovu dispergován ve vodě
ASOCIOVANÉ MOLEKULY ŠKROBU

## Slide 21: Termická modifikace škrobu 3
Zde probíhá vlastní proces
Seškrábnutí suchého filmu

## Slide 22: NESELEKTIVNÍ Oxidace škrobu
Oxidace karbonylu v otevřené formy glukózy
Oxidace – OH v CYKLICKÉ formě glukózy
Oxidace v CYKLICKÉ formě glukózy otevřením mezi C2 a C3
C2
C3
C6

## Slide 23: Oxidace škrobu
Nejdůležitější z modifikačních reakcí
CÍLE JSOU:
  Stabilita roztoků (odolnost proti RETROGRADACI)
  nižší viskozita roztoků
Může probíhat v oblasti nízkých nebo vyšších pH
Nejdůležitější je oxidace chlornanen sodným v oblasti pH cca. 8 – 9 (mírně zásadité prostředí)

## Slide 24: Oxidace škrobu - shrnutí
Vyšší míra oxidace > vyšší je i míra štěpení řetězců > nižší viskozita
Vyšší je míra štěpení řetězců > NIŽŠÍ POJIVÁ SCHOPNOST
Vyšší míra oxidace > vyšší disperzní stabilita, tj. nižší sklon k RETROGRADACI
Pro heterogenní reakci jsou vhodné škroby s velkým počtem kapilár > vyšší povrch

## Slide 25
Používají se hlavně bramborové škroby (kapilarita zrna), s malým sklonem k RETROGRADACI
NEPOUŽÍVAJÍ SE: OBILNÉ ŠKROBY, protože mají vyšší sklon k RETROGRADACI

## Slide 26: NESELEKTIVNÍ Oxidace škrobu - schéma
TYPICKÁ RECEPTURA
pH = 8 – 9
Teplota = 35 – 43 °C
reakční doba = 2 – 8 hodin
aktivní chlór (NaClO) = 3 – 45 g/kg škrobu
Nastavení pH a jeho udržování během oxidace
Oddělení rozpustných látek

## Slide 27: SELEKTIVNÍ Oxidace škrobu na C 6 z –OH na – COOH pomocí HNO3
C 6
Při takové oxidaci se nemění polymerační stupeň > přeměna polymeranalogická

## Slide 28: SELEKTIVNÍ Oxidace škrobu na dialdehyd škrobu
V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ je makromolekula ZACHOVÁNA

## Slide 29: VÝROBA DEXTRINŮ 1
12 – 24 hodin, aby kyseliny & roztoky přísad prostoupily zrno škrobu

## Slide 30: VÝROBA DEXTRINŮ 2
Je to vlastně HYDROLÝZA ŠKROBU následovaná POLYMERACÍ (KOMBINACÍ) FRAGMENTŮ

## Slide 31
VÝROBA DEXTRINU

## Slide 32
DE – Dextrose Equivalent = GLUKOZOVÝ EKVIVALENT = % hm. redukujících sacharidů v sušině dextrinu
ŠKROB SAMOTNÝ NENÍ REDUKUJÍCÍ SACHARID

## Slide 33: Struktura DEXTRINŮ
Proces DEXTRINACE nastává i při pečení např. chleba a je to ona hnědá kůrka

## Slide 34: VLASTNOSTI DEXTRINŮ & DALŠÍ TYPY DEXTRINŮ
Barva od bílé přes žlutou po hnědou
Většinou zcela rozpustné ve vodě
DALŠÍ TYPY DEXTRINŮ
Maltodextrin
is a shortchain starch sugar used as a food additive. It is produced also by enzymatic hydrolysis from gelled starch and is usually found as a creamy-white hygroscopic spraydried powder. Maltodextrin is easily digestible, being absorbed as rapidly as glucose, and might either be moderately sweet or have hardly any flavor at
all.
Cyclodextrin
The cyclical dextrins are known as cyclodextrins. They are formed by enzymatic degradation of starch by certain
bacteria, for example, Bacillus macerans. Cyclodextrins have toroidal structures formed by 6-8 glucose residues.
Energetické gely a tyčinky

## Slide 35: Použití DEXTRINŮ
Yellow dextrins
water-soluble glues in remoistable envelope adhesives and paper tubes,
in the mining industry as additives in froth flotation, in the foundry industry as green strength additives in
sand casting, as printing thickener for batik resist dyeing, and as binders in gouache paint.
White dextrins
a crispness enhancer for food processing, in food batters, coatings, and glazes, (E number 1400)
a textile finishing and coating agent to increase weight and stiffness of textile fabrics
a thickening and binding agent in pharmaceuticals and paper coatings.
As pyrotechnic binder and fuel, they are added to fireworks and sparklers, allowing them to solidify as pellets or "stars."
Due to the rebranching, dextrins are less digestible; indigestible dextrin are developed as soluble fiber supplements for food products.

## Slide 36: Maltodextrin v tuzemsku
Jako složku energetických gelů pro sportovce to vyvinul
ing. Josef KODET, CSc.
Testovali to na hokejistech Kladna

## Slide 37: CYKLODEXTRINY
V molekule CYKLODEXTRINU může být absorbován ethanol (alkohol) a tak vzniká „alkohol v prášku“, který ve vodě uvolní alkohol

## Slide 38: DEXTRINY - shrnutí
PATRNĚ nejrozšířenější produkt modifikace škrobu
Hluboká chemická přeměna škrobu
Široká škála typů a použití
Dobře propracované kontinuální i diskontinuální technologie
Proces je používaný již minimálně od 19. století

## Slide 39
ACETÁT ŠKROBU
HYDROXY
PROPYL ŠKROB

## Slide 40
KATIONICKÝ ŠKROB

## Slide 41
KARBOXYMETHYL ŠKROB

## Slide 42
oktenyl anhydrid kyseliny jantarové
OKTENYL pak dává modifikovanému škrobu HYDROFOBICITU, tj. afinitu k tukům

## Slide 43
ŠKROB substituovaný oktenyl anhydridem kyseliny jantarové
Síťování škrobu pak jde přes kationt Me+2, která interaguje se dvěma –COO- skupinami dvou makromolekul škrobu

## Slide 44
Síťování škrobu pak jde přes kationt Me+2, která interaguje se dvěma –COO- skupinami dvou makromolekul škrobu

## Slide 45: Acetylace škrobu
Vedlejší reakce snižující výtěžek

## Slide 46: Monofosfát škrobu
Výsledkem je ANIONICKÝ ŠKROB s nízkým stupněm substituce (0,02 – 0,1 g substitučního činidla na 1000 g suchého škrobu), což stačí na dobrou rozpustnost zastudena
Souběžně může probíhat sesíťování škrobu, kde je ale vysoký stupeň substituce (0,1 – 0,2 g substitučního činidla na 1000 g suchého škrobu), někdy až nad 1 (kukuřičné škroby nebotnající ani varem ve vodě
Zde je použit fosforečnan MONOSODNÝ!

## Slide 47
  Xantát škrobu

## Slide 48: Alkylétery škrobu
  Karbamát škrobu

## Slide 49: Hydroxymetyléter škrobu
  Karboxymetyléter škrobu

## Slide 50: Kyanoéter škrobu
  Karboxymetyléter škrobu – reakce v ethanolu

## Slide 51: Kationtové škroby 1
+

## Slide 52: Kationtové škroby 2 - VÝROBA PAPÍRU
Z CELULÓZY!
Přídavek KATIONICKÉHO ŠKROBU zlepšuje retenci tzv. NULITNÍCH VLÁKEN, která pocházejí jak ze sběrového papíru, tak z odpadu při výrobě
ANIONTOVÝ ŠKROB potřebuje k účinku kationt Al+3, obvykle z KAl(SO4)4 (kamenec hlinitodraselný)

## Slide 53: Sesíťované škroby 1

## Slide 54: Sesíťované škroby 2
Sesíťované škroby mají VYSOKÝ stupeň substituce někdy až nad 1 (kukuřičné škroby nebotnající ani varem ve vodě) > zasypávací prášky
Souběžně může probíhat ANIONIZACE škrobu, kde je ale NÍZKÝ stupeň substituce (0,02 – 0,1 g substitučního činidla na 1000 g suchého škrobu),
Zde je použit fosforečnan TRISODNÝ!

## Slide 55: Roubované & blokové kopolymery škrobů

## Slide 56: Použití modifikovaných škrobů
Výroba a úpravy papíru
Potraviny
Textilní průmysl
Lepidla
Farmacie
Flokulanty při čištění vod
……………..

## Slide 58: Lepidla ze škrobů

## Slide 59
Obvykle se PRŮMYSLOVĚ používá směs bramborového a kukuřičného škrobu

## Slide 60
Výrobu dextrinů asi dám do laborek
Výrobu ŠKROBOVÉHO LEPIDLA asi také dám do laborek

## Slide 61: Příklad technologie výrobku ze škrobu ŠKROB NA PRÁDLO
Nativní škrob se musí vařit a proto jsou používány MODIFIKOVANÉ ŠKROBY
BORAX – rozrušuje vodíkové můstky mezi makromolekulami a tak zvyšuje rozpustnost zastudena, vytváří DIESTER ŠKROBU
Na2SO4 – zvyšuje rozpustnost
PEO (polyethylenový oxidovaný) vosk – proti shlukování při rozpouštění, regulace lepivosti při žehlení
Může se přidat i PARAFÍNOVÝ VOSK > regulace lepivosti při žehlení
Modřidlo, pro potlačení žlutého odstínu

## Slide 62
HEREROGENNÍ REAKCE > PROČ???
Běžná sušina škrobu

## Slide 63
BORAX – rozrušuje vodíkové můstky mezi makromolekulami a tak zvyšuje rozpustnost zastudena, vytváří DIESTER ŠKROBU
BORAX se proto přidává do lepidla při výrobě VLNITÉ LEPENKY

## Slide 64: TERMOPLASTICKÉ ŠKROBY
ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGIEMI PRO SYNTETICKÉ TERMOPLASTY, ale velmi náročné (zatím)
Nutno ale použít změkčovadla – voda & glycerol
Přidávají se i vazebné látky s více –COOH skupinami
Výrobky jsou BIODEGRADOVATELNÉ
Ve spojení s PŘÍRODNÍMI VLÁKNY (např. len) > BIODEGRADOVATELNÉ KOMPOZITY

## Slide 65
Ewa Rudnik: Compostable Polymer Materials, ISBN: 978-0-08-045371-2

## Slide 66
NEJBĚŽNĚJŠÍ jsou VODA & GLYCEROL