## Slide 1: Bi6589 Laboratorní a bioinformatické metody rostlinné biosystematiky

## Slide 2: Metody molekulární biologie
Analýzy DNA

## Slide 3: Metody molekulární biologie
Elektroforéza

## Slide 4
-
+
Směr postupu DNA
kratší fragmenty jsou pohyblivější než delší fragmenty
Agarózový gel
El. proud
DNA/RNA má záporný náboj díky fosfátovým skupinám
Pufr TBE vs. TAE
Elektroforéza – princip separace nukleových kyselin

## Slide 5
10 000 –
4 000 –
3 000 –
2 000 –
1 550 –
1 000 –
750 –
500 –
400 –
300 –
200 –
100 –
50 –
VM – velikostní marker
1 – genomová DNA
2, 3 – DNA fragmenty
pb
Vizualizace DNA:
na DNA se naváže fluorescenční barvivo, které po osvícení UV zářením fluoreskuje.
Elektroforéza – elektroforetogram

## Slide 6: Metody molekulární biologie
Kvantifikace nukleových kyselin

## Slide 7: Kvantifikace nukleových kyselin
(spektro)fotometr
měří: absorbanci, tedy kolik světla bylo pohlceno vzorkem
(spectro)fluorometr
měří: intenzitu fluorescenčního záření emitovaného vzorkem

## Slide 8: Stanovení koncentrace DNA měřením absorbance při 260 nm
Nukleová kyselina | Extinkční koeficient A260 = 1
ds DNA | 50 μg/ml
ss DNA | 33 μg/ml
RNA | 40 μg/ml
1) vlož do kyvety 114 μl destilované vody
2) proveď kalibraci spektrofotometru (nastavení nulové hodnoty)
3) přidej do kyvety 6 μl vzorku;
4) promíchej obsah kyvety pipetou
5) změř absorbanci při 260 nm (A260)
6) odečti naměřenou hodnotou
7) proveď výpočet koncentrace DNA dle vzorce
Koncentrace nukleové kyseliny = A260 x extinkční koeficient x diluční faktor

## Slide 9: Stanovení koncentrace DNA měřením fluorescence

## Slide 10: Stanovení koncentrace DNA měřením fluorescence

## Slide 11: Metody molekulární biologie
Polymerázová řetězová reakce
Polymerase Chain Reaction (PCR)

## Slide 12
Důmyslná metoda pro zmnožení (amplifikaci) známé sekvence.
Trocha historie
1979 – Kary B. Mullis objevil principy PCR
1985 – popsána samotná PCR
1993 – Nobelova cena za chemii
Paradox: 1971 - Dr. K. Kleppe a H.G. Khorana publikovali principy na kterých stojí PCR; jejich nápad však zapadl
Polymerázová řetězová reakce (PCR)

## Slide 13
Denaturace 94°C
Elongace 72°C
Anelace 45-65°C
PCR - princip
PCR

## Slide 14
PCR - princip

## Slide 15
Národní park Yellowstone (USA)
Thermus aquaticus
PCR - princip

## Slide 16
Komponenta | Pipetovaný objem | Zásobní koncentrace | Finální koncentrace
DNA | 1 μl | ? | 50 - 100 ng
Taq polymerase | 1 μl | 1U/ 1μl | 1U/ reakce
Primer F | 1 μl | 5 μM | 250 nM
Primer R | 1 μl | 5 μM | 250 nM
dNTP | 0,3 μl | 10 mM (each) | 150 nM
Pufr (15 mM MgCl2) | 2 μl | 10 x | 1 x
PCR voda | 13,7 μl |  | Doplnit do 20 μl
suma | 20 μl |  | 
PCR program
1x 94°C 2 min
30x 94°C 30 sek
56°C 30 sek
72°C 30 sek
4°C forever
PCR - protokol

## Slide 17
Výhody
jednoduchost
rychlost
velká možnost modifikací základního postupu
návaznost na další metody
možnost automatizace
potřeba 50 –100 ng DNA (v ideálním případě je tedy možné pomnožit DNA úsek z několika buněk)
v některých případech stačí hrubý extrakt DNA
Nevýhody
omezená délka amplifikovaného fragmentu (3-15 tis. pb)
chybovost polymerázy
obecně nutná znalost cílové sekvence (některé modifikace standardní PCR tuto znalost nevyžadují)
u rostlinných pletiv častý výskyt inhibitorů PCR
nespecificita PCR (primerů)
PCR - shrnutí

## Slide 18: Metody molekulární biologie
Sekvenování

## Slide 19
Starší metody
Sangerova metoda
Maxam–Gilbertova metoda
Pyrosekvenování
Nové metody
454, Solexa, Solid, Ion Torrent, Oxsford Nanopore, ... „Black box“
Liší se
Délkou sekvenovaného fragmentu
Finanční náročností
Časovými nároky
Chybovostí
Sekvenování
Vztah k našemu problému:
Organelové markery
Jaderné markery

## Slide 20
deoxycytozin (dCTP)
dideoxycytozin (ddCTP)
Principy: 1977
Komerční využití: 1986
Sangerova metoda - princip

## Slide 21
Po přiřazení ddNTP se zastaví prodlužování řetězce. Inkorporace ddNTP je náhodná, vznikají tedy fragmenty různých délek.
Sangerova metoda - princip

## Slide 22
Výhody
  nízká koncentrace templátu (10-100 ng)
  vysoká opakovatelnost
  známé vlastnosti, funkce a evoluční význam studovaných fragmentů
  možnost automatizace (zavedený pracovní postup)
  rychlé a cenově výhodné při malém počtu vzorků
  jednoduchá analýza dat
  délka čtení (500-700 pb)
Nevýhody
  pracná technika a náročná na technické vybavení (lze řešit jako službu)
  problémy při kontaminaci vzorku cizorodou DNA (v případě, kdy se používá univerzální primer)
  drahý, časově náročný vývoj univerzálních primerů (omezená možnost použitelnosti)
  nízké pokrytí genomu
  nízký stupeň variace v taxonomických jednotkách menších než druh
Sangerova metoda - shrnutí

## Slide 23
Next Generation Sequencing (NGS) - princip

## Slide 24
Next Generation Sequencing (NGS) - princip
Sekvenování Illumina
Založena na barvivových terminátorech.
Při této metodě jsou molekuly DNA nejprve připojeny k primerům na sklíčku a amplifikovány (tzv. můstkové zesílení).
Při elongaci, může být DNA prodloužena vždy pouze o jeden fluorescenčně značený nukleotid.
Kamera pořídí snímky fluorescenčních zanček.
Poté je barvivo spolu s koncovým 3′ blokátorem chemicky odstraněno z DNA a je zahájen další cyklus.

## Slide 25
Next Generation Sequencing (NGS) - princip

## Slide 26
Next generation sequencing (NGS) - shrnutí
Výhody
  pokrytí téměř celého genomu (alternativně náhodný výběr sekvencí z celého genomu)
  velké množství informací z malého množství DNA
  velký stupeň variability v sekvencích v různých taxonomických úrovních
  opakovatelnost
Nevýhody
  pracná technika a náročná na technické vybavení (lze řešit jako službu)
  finančně nevýhodné pro malý počet vzorků (do cca 20 vzorků)
  časově neefektivní/nevýhodné pro malý počet vzorků (do cca 20)
  krátké čtení (150-300 bps) např. od Illumina
  obvykle analyzujeme anonymní fragmenty (neznáme jejich vlastnosti, funkci a evoluční význam)
  problematické odstraňování paralogů a ortologů
  složitá analýza dat