## Slide 1: Téma 11_Automatické systémy

## Slide 2: Automatizace v mikrobiální diagnostice
automatizované a poloautomatizované systémy
možnosti jsou vzhledem k práci s živým organismem značně omezené (oproti např. lékařské biochemii)
průlom díky systémům metabolické kultivace (hemokultivace, detekce mykobakterií)

## Slide 3: Metabolická kultivace
v pravidelných intervalech automaticky sledována metabolická aktivita bakterií v lahvičce (např. detekce spotřeby kyslíku) a je zaznamenána přístrojem
využití komerčních kultivačních médií
aplikace klinického vzorku do média

## Slide 4: Barvící automat
barvení podle Grama
plná sledovatelnost pro účely akreditace
standardizované výsledky během několika minut
každé sklíčko se barví odděleně a vždy čerstvou reagencií
uzavřené reakční láhve, integrovaná nádrž na odpad - laborant se nedostane do přímého styku s chemikáliemi
ekonomické i ekologické díky využití pouze potřebného množství reagencií

## Slide 6: PREVI® Color Gram

## Slide 7: Mikrobiální detekční systémy
záchyt široké řady mikroorganismů, včetně bakterií, houbových organismů a mykobakterií
hemokultivace nebo kultivace mykobakterií
čtečka čárových kódů načte ID číslo lahvičky

## Slide 8: Mikrobiální detekční systémy
např. Enterobacteriaceae - monitoring růstu organismů kontrolou uvolňování CO2 pomocí kolorimetrického a fluorescenčního senzoru
další org.: Mycobacterium avium, Histoplasma capsulatum, Pseudomonas aeruginosa

## Slide 10: Kultivační média s kolorimetrickou detekcí
speciální senzory na bázi tekutých emulzí ve spodní části každé kultivační lahvičky viditelně změní barvu při každé změně pH v důsledku zvýšené produkce CO2 mikroorganismy
přístroje měří změnu barvy každých deset minut a následně analyzují naměřené změny
algoritmy zajišťují včasnou
detekci mikroorganismů
viditelná změna zbarvení pomůže
identifikovat potenciální pozitivní
lahvičky před zadáním do systému

## Slide 11: Automatizovaný přístroj pro hemokultivaci
pokročilá robotika pro automatické vkládání
a vykládání vzorků
rozpoznání lahvičky a štítku s čárovým kódem

## Slide 12
Přístroj je schopen detekovat nárůst bakterií měřením naprodukovaného CO2 v pravidelných intervalech. Jakmile je naměřena kritická hodnota, přístroj signalizuje pozitivitu hemokultury.
Nejvhodnější doba pro odběr hemokultur je doba, kdy pacient má třesavku, nebo vzestup teploty (nikoli však její vrchol).
Materiál: krev, jiný primárně sterilní materiál (mok, punktát z kloubu apod.) – min. 2 ml
Pozitivita je hlášena automaticky přístrojem do UNIS jako předběžný výsledek, po zhodnocení mikroskopie ze signalizující lahvičky (hodnotí VŠ mikrobiolog) je nález hlášen telefonicky na oddělení a je dohledatelný v UNIS jako předběžný výsledek
Negativní výsledek je odesílán po 5 dnech kultivace
Okamžitě po příjmu lahvičky signalizující pozitivitu je zhotoven mikroskopický preparát v Gramově barvení a mikroskopie s předběžným hodnocením nálezu je laboratoří hlášena klinickému oddělení.
Již druhý den je ve většině případů k dispozici identifikace mikroba a citlivost na antibiotika.

## Slide 13: Mikrobiální identifikační systém na bázi hmotnostní spektrometrie
hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí/ionizací za přítomnosti matrice s detekcí doby letu (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight – MALDI-TOF)
úplná databáze klinicky významných druhů
výsledky během několika minut
Systém VITEK

## Slide 14: Systém VITEK®MS
plně automatizovaný systém umožňující identifikaci mikroorganismů současně se stanovením jejich citlivosti k antimikrobiálním látkám
identifikace mikroorganismů je zde založena na principu hmotnostní spektrometrie (MALDI-TOF)
vzorky identifikovány pomocí čárových kódů, naneseny na MALDI terčík, vloženy do přístroje, proběhne MS analýza
získaná spektra automaticky srovnána s DB a provedena identifikace izolátu

## Slide 15: Automatizace ELISA vyšetření
ThunderBolt® - 2-destičkový, plně automatizovaný, otevřený systém
ELISA nebo chemiluminiscenční (CLIA) testy
systém pipetování s možností nastavení objemu vzorku od 1 ul
možnost předředění vzorku přímo do reakčních jamek

## Slide 17
cobas® Liat® – POC real-time PCR analyzátor

## Slide 18
cobas® Liat® umožňuje rychlou a přesnou PCR diagnostiku přímo v ambulanci lékaře. Výsledky, které jsou zobrazeny maximálně do 30 minut, lékaři usnadní správnou diagnózu okamžitě po skončení analýzy. Pacient tak dostane cílenou léčbu během první návštěvy u lékaře. Systém cobas® Liat® je ideální pro statimové testování potřebné k rozhodování v časové tísni.
• Malý, kompaktní design vhodný na kliniku, do laboratoře nebo pro satelitní pracoviště
• Doba testování v závislosti na testu 20–30 minut
• Plně automatizovaný proces, intuitivní uživatelské rozhraní a jednoduchá interpretace výsledků
• Minimalizované riziko chyb uživatele a kvalitní datový výstup díky odolné konstrukci
• Připojení do informačního systému pro efektivní správu dat