## Slide 1: Elektrody ve službách výzkumu biopolymerů,

## Slide 2
Elektrochemické metody … polarografie
-I
-E
Cd0
Cd2+
2e-
identifikace elektrochemicky aktivní látky
(co to je)
kvantifikace
(jaká je koncentrace)
kapající rtuťová elektroda
Nobelova cena 1959
Jaroslav Heyrovský

## Slide 3
-I
-E
Cd2+
Cd0
2 e-
měření na stacionárním povrchu
visící rtuťová kapková elektroda
jakékoli pevné elektrody
Cd2+
Cd0
2 e-
Elektrochemické metody … voltametrie

## Slide 4: Z čeho jsou pracovní elektrody?
rtuťové
pevné kovové (stříbrné, platinové, měděné, zlaté, bizmutové, antimonové)
amalgamové (rtuť + jiný kov)
uhlíkové: různé formy grafitu (sp2 uhlík), diamant (sp3 uhlík)
pastové elektrody
tištěné elektrody
pentilkové tuhy

## Slide 5: Modifikace povrchů elektrod - příklady
polyionty (elektrostatická adsorpce opačně nabitých analytů apod.)
nanočástice, uhlíkové nanoobjekty
vodivé polymery
(např. elektropolymerizovaný
anilín a další aromatické aminy);
„molecular imprinting“
imobilizace „bioreceptorů“ přes
–SH skupiny (obvykle na zlatě)

## Slide 6: Z čeho jsou pracovní elektrody?
rtuťové
pevné kovové (stříbrné, platinové, měděné, zlaté, bizmutové, antimonové)
amalgamové (rtuť + jiný kov)
uhlíkové: různé formy grafitu (sp2 uhlík), diamant (sp3 uhlík)
pastové elektrody
tištěné elektrody
pentilkové tuhy

## Slide 7: Jaké jsou naše oblíbenépracovní elektrody?
rtuťové
amalgamové (rtuť + jiný kov)
uhlíkové: různé formy grafitu (sp2 uhlík), diamant (sp3 uhlík)
pastové elektrody
tištěné elektrody
pentilkové tuhy

## Slide 8: Potenciálové (pracovní) okno
oblast potenciálů, kde „se dá něco změřit“ (za daných podmínek na dané elektrodě)
kde neprobíhají pokud možno žádné jiné elektrochemické děje, než ty, které dávají signál analytu
ani rozklad elektrody
ani rozklad základního elektrolytu (rozpouštědla)
-I
-E
rtuť
uhlík
vyvíjení vodíku
H+ + e- → ½ H2
2 OHˉ - 2e-
→ H2O + ½ O2
Hg - 2e- → + Hg2+
velké vodíkové přepětí na rtuti
jiné materiály se místo anodického rozpouštění pokrývají vrstvou oxidů (např. Au, v podstatě i uhlík) – záleží na podmínkách

## Slide 9: Adsorpce, pasivace a obnovování povrchu
adsorpce je hromadění molekul nějaké látky (plynu, rozpuštěné látky) na povrchu (mezifází), např. elektrody
adsorpce vs. absorpce
fázové rozhraní
aBsorpce
aDsorpce
aDsorpce
aBsorpce

## Slide 10: Adsorpce, pasivace a obnovování povrchu
Adsorpce jako nepřítel:
„adsorption is nightmare of electrochemists“: komplikace při studiu mechanismů elektrodových dějů
adsorpce složek matrice, ve které stanovujeme látku, která nás zajímá, může zcela znemožnit analýzu (např. proteiny v biologických vzorcích)
pasivace elektrody: často v důsledku blokování povrchu adsorbovanými produkty elektrochemických přeměn (ty mohou být polymerní, tudíž jsou adsorbovány silně)

## Slide 11: Adsorpce, pasivace a obnovování povrchu
Obnovování povrchu:
v případě rtuťové kapkové elektrody není problém – nová kapka
pevné elektrody:
  mechanicky (obrousit, přeleštit)
  chemicky (např. „piranha solution“)
  elektrochemicky (anodicky nebo katodicky)
  většinou komplikace

## Slide 12: Adsorpce, pasivace a obnovování povrchu
Adsorpce jako kamarád:
akumulace analytu na povrchu elektrody
na povrchu rtuti se ochotně akumuluje řada organických látek a všechny biopolymery (hydrofobní povrch rtuti ve vodném prostředí: similia similibus solvuntur → hydrofobní molekuly (jejich části) se ochotně z vody adsorbují na rtuť)
o velikosti odezvy rozhoduje koncentrace na povrchu, nikoli koncentrace v roztoku!
dostatečně pevná adsorpce: přenosové (ex-situ) elektroanalytické techniky

## Slide 13: adsorpce DNA a jiných biopolymerů na povrchu elektrod je natolik pevná, že vydrží výměnu média
přenos
přenos
měření v čistém
základním elektrolytu
adsorpce
Adsorptive
Transfer
Stripping

## Slide 14: Adsorpce, pasivace a obnovování povrchu
Adsorpce jako kamarád:
adsorpčně/desorpční děje na povrchu elektrody lze měřit
analyticky užitečné kapacitní (tensametrické) signály
v případě nukleových kyselin na negativně nabitém povrchu rtuti jsou tyto signály vysoce citlivé k jejich struktuře
rozhoduje, které složky DNA se adsorpčně-desorpčních procesů účastní

## Slide 15: Co to jsou nukleové kyseliny?
puriny
thymine (T)
pyrimidiny
cytosine (C)
adenine (A)
guanine (G)
dvoušroubovice DNA
2-deoxyribose
phosphate
nukleotid
párování bází
malý žlábek
velký žlábek

## Slide 16
Emil Paleček (50. léta): objev polarografie DNA
Česká Hlava 2014

## Slide 17: Přehled elektrochemie (přírodních) NK
potential/V vs. SCE
GHMDE
Gox
Aox
CA
-1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5
1
3
Tox
Cox
uhlíkové elektrody
rtuťové elektrody
redukce
adsorpce/desorpce
oxidace
oxidace redukčního produktu

## Slide 18: Podrýváme dogmata…
redukce bází na uhlíku
+ další možnosti detekce produktů redukce nebo oxidace bází
obyčejná grafitová elektroda: „méně je někdy více“…

## Slide 19: Adsorpčně-desorpční procesy DNA na negativně nabitém Hg povrchu
dvoušroubovice
deformovaná dvoušroubovice
jednořetězcová DNA
1
2
3
Píky 2 a 3: informace o struktuře DNA
Složky DNA, které mohou vstoupit do kontaktu
s povrchem elektrody:
cukr-fosfátová páteř
hrany párů bází
nespárované báze
-cukr-fosfátová páteř DNA je negativně nabitá
-báze jsou relativně hydrofobní

## Slide 20
ssDNA
dsDNA
DNA bez zlomů
DNA se zlomy
interkalace: interakce DNA s léčivy
RNA vs. DNA
superhelikální DNA
Strukturní analýza nukleových kyselin pomocí adsorpce/desorpce
DNA kvadruplexy

## Slide 21: Modifikace DNA ve velkém žlábku
příprava funkcionalizovaných DNA – značení, studium DNA-protein interakcí apod.
objemné aromatické skupiny navázané na báze tak, že jsou přístupné přes velký žlábek
ovlivní adsorpčně-desorpční chování dvouřetězcové DNA
CFT – rozsah modifikace
1
3

## Slide 22: Katalytické vylučování vodíku na rtuťových elektrodách

## Slide 23: Katalytické vylučování vodíku na rtuťových elektrodách
oblast potenciálů, kde existuje katalyticky aktivní částice (R)
lze měřit díky dostatečně vysokému vodíkovému přepětí (=vysoká aktivační energie pro redukci protonů H+)
katalýza: obecně usnadnění nějakého procesu snížením aktivační energie
katalyzátory elektrochemicky generované v určité oblasti potenciálů
katalyzátor se nepotřebovává → zprostředkuje redukci mnoha protonů → velký elektronový výtěžek → vysoká citlivost
elektroda s nižším vodíkovým přepětím

## Slide 24
Katalytické vylučování vodíku doprovázející redukci komplexů přechodných kovů/jejich aduktů s DNA
osmium
platina

## Slide 25
vývoj semisyntetických organismů schopných replikovat nepřirozené páry bází (Romesberg et al)
rozšíření písmen genetické abecedy na šest
kódování nepřirozených aminokyselin, syntéza nepřirozených proteinů
nová úroveň biotechnologií, vývoj léků
potřeba stanovovat jednoduše, přesně a citlivě malá množství nepřirozených bp v nadbytku normální DNA
elektrochemie na rtuťové elektrodě se ukazuje jako nejlepší volba!
Nepřirozené páry bazí pro rozšíření genetického kódu: extrémně citlivé stanovení pomocí elektrokatalýzy na rtuti

## Slide 26
+1
-1
-2
E/V
-I
W
Y
elektrochemická oxidace tryptofanu, tyrozinu a histidinu
signály peptidů a proteinů obsahujících cystein (cystin)
UHLÍKOVÉ ELEKTRODY
RTUŤOVÉ ELEKTRODY
redukce vazby S-Hg
redukce vazby S-S (cystin)
Brdičkova reakce (v přítomnosti Co)
arginin
prenatriová vlna
pík H
H
katalytické vylučování vodíku
lysin
histidin
Elektrochemie proteinů
-prakticky od objevu polarografie
-odvozena od elektrochemie jejich složek, tj. aminokyselin

## Slide 27: Brdičkova reakce
nutná přítomnost cysteinu a iontů kobaltu
ne úplně pochopený mechanismus: katalytické děje i přímá redukce stabilních komplexů (Cys)nCo(II)
2-3 charakteristické „vlny“, jejich intenzita závisí na počtu cysteinových zbytků, jejich přístupnosti, prostředí, ve kterém se nacházejí v rámci molekuly proteinu (okolní AK atd.)
z (bio)analytického hlediska zaslouží tato technika zvláštní pozornost v souvislosti s proteiny a peptidy bohatými na cystein: metalothioneiny, fytochelatiny
Co2+

## Slide 28: Jednoduché stanovení metalothioneinů a fytochelatinů
Brdičkova reakce a diagnostika rakoviny?
- kdysi poměrně rozšířený diagnostický test
- R. Kizek a kol. (MENDELU)
- rakovina a metalothioneiny
metalothionein (komplex se zinečnatými ionty)

## Slide 29: Jednoduché stanovení metalothioneinů a fytochelatinů
fytochelatiny: každá cca druhá AK cystein
Lze fytochelatiny stanovit elektrochemicky
co nejjednoduším způsobem?

## Slide 30: pík H a strukturně citlivá analýza proteinů
katalytický proces na rtuťové elektrodě (aminokyseliny nesoucí labilním proton: lyzin, arginin, histidin)
vysoká citlivost detekce peptidů a bílkovin
citlivost k
      agregaci bílkovin
      denaturaci bílkovin („unfolding“)
      změnám redox stavu peptidů a bílkovin (-SH vs. –S-S-)
      záměnám jednotlivých aminokyselin (rozlišení standardních a mutantních bílkovin)

## Slide 31: pík H a strukturně citlivá analýza proteinů
obrovský rozdíl mezi nativními
a denaturovanými proteiny
(zejm. na HMDE modifikované DTT)
agregace a-synucleinu (Parkinsonova choroba): elektrochemie unikátně rozliší časné fáze agregace
Paleček, Ostatná a kol.

## Slide 32: pík H a strukturně citlivá analýza proteinů
„unfolding“ proteinů
v důsledku odstranění strukturně významného iontu zinku
(protein p53,
inkubace s EDTA; srovnání s trvale nestrukturovaným mutantem)
DNA-protein interakce
(specifický komplex p53-DNA nedává pík H)
nestrukturovaný
EDTA
EDTA
EDTA
Paleček, Ostatná a kol.

## Slide 33
rtuťová elektroda – exponát do muzea? NE!
?

## Slide 34: Toxicita rtuti
rtuť je toxická, ale v jaké formě?
kovová rtuť: chemicky stálá, tudíž bezpečná
páry: pozor na chronickou otravu, při náhodném nadýchání plně reverzibilní
soli a jejich roztoky: toxické
organické sloučeniny: TOXICKÉ!!!
státy EU i jiné zakazují rtuťové elektrody (s kovovou rtutí), ale nezakazují „úsporné žárovky“
alternativy – rtuťové filmy (sic!), amalgamy, bismut
Na rtuť z teploměru hasiči s respirátory??
TOXICKÉ JSOU I JINÉ VĚCI!