## Slide 1: Kvalita vod a související rizika pro životní prostředí a člověka
Branislav Vrana
Výzkumný program: Environmentální chemie a modelování Pracovná skupina: Chemodynamika znečištění životního prostředí
RECETOX Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Brno, Česká republika
Notes: Výzkumný program se dlouhodobě zaměřuje na získávání experimentálních dat o stavu a kontaminaci životního prostředí včetně jeho působení na člověka, modelování transportu a distribuce environmentálních polutantů a jejich akumulace v živých organismech i predikci souvisejících rizik.

## Slide 2
Page 2
Znečištění vod chemickými látkami
sídla - tuhý a kapalný odpad
průmyslová výroba
zemědělská výroba (hnojiva, pesticidy, odpadní vody)
doprava (exhaláty, ropné produkty)

## Slide 3
1986: Únik chemikálií do Rýna
Photo: Délmagyarország/Karnok Csaba
2000: Únik kyanidu do Tisy
2002: Povodeň na Labi
2010: Protržení hráze odkaliště, Ajka
2012: Únik ropních látek do Dunaje
3
2020: Únik kyanidů do Bečvy

## Slide 4: Globální znečištění vod chemickými látkami

## Slide 5
Page 5
Regionální znečištění vod chemickými látkami
BSK5-řeky-Evropský trend
Amoniak-řeky-Evropský trend

## Slide 6
Ekosystém
bezobratlí
ryby
řasy
Biologické prvky kvality (BQEs) + podpůrné faktory
Ekologický stav: holistický přístup
charakterizuje kumulativní účinek stresorů
  Hydromorfologie
  Eutrofizace
  Teplota, pH
  Invazivní druhy
  Chemické látky
Jaký je stav vod v Evropě dnes?
Vodní rámcova směrnice 2000/60/ES

## Slide 7
Co způsobuje nedosažení dobrého stavu vod?
Notes: Nové znečišťující látky jsou rozšířeny v prostředí a zahrnují přírodní i antropogenní látky
Mají různou chemickou strukturu a působí na velmi nízkých koncentracích – obtížně chemicky stanovitelné
Mnohé mohou mít závažné důsledky pro volně žijící organismy, neboť mohou být toxické nebo narušovat reprodukci a tím i „evoluční kondici“
Biologické testy hrají významnou roli v detekci, charakterizaci potenciálního vlivu znečišťujících látek, a hodnocení jejich odstraňování v čistírenských procesech, což je velmi aktuální problematika

## Slide 8
Autor: Ján Kautman

## Slide 10
Jaký je stav vod v Evropě dnes?
Ve většině evropských řek a jezer není dosaženo dobrého ekologického stavu (Vodní rámcová směrnice 2000/60/ES)
Chemické látky stále hrají významnou roli ve zhoršování stavu
Ekologický stav povrchových vod, 2018

## Slide 11
Page 11
Chemosféra
70 mil. chemických látek
14 mil komerčně dostupných
> 100.000 denně používáno
> 10.000 látek ve vzorcích životního prostředí
41 prioritních znečišťujících látek (chemický stav)
Jaký je stav vod v Evropě dnes?
Ekosystém
bezobratlí
ryby
řasy
Biologické prvky kvality (BQEs) + podpůrné faktory

## Slide 12
Page 12
Chemosféra
70 mil. chemických látek
14 mil komerčně dostupných
> 100.000 denně používáno
> 10.000 látek ve vzorcích životního prostředí
41 prioritních znečišťujících látek (chemický stav)
Jaký je stav vod v Evropě dnes?
Prioritní znečišťující látky
  typické jsou nepolární persistentní organické látky a těžké kovy
  většinou zakáz používání
  často nevysvětlují pozorované účinky

## Slide 13: Příklad: PCB
POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY
Substituční deriváty bifenylu -209 kongenerů
se stupňem chlorace
  roste stabilita
  klesá rozpustnost ve vodě
  roste rozpustnost v tuku
persistentní organické látky
jednotlivé kongenery mají různou toxicitu

## Slide 14: Polychlorované bifenyly
PCB: podnik Chemko Strážske r.1959-1984
Výrobky: Delor, Hydelor a Delotherm (21 000 t)
Použitií: při výrobě transformátorů a kondenzátorů,
nátěrové hmoty, teplonosné kapaliny, aditiva plastů...

## Slide 15: Bioakumulace PCB
ČAS

## Slide 16: Pieter Brueghel: Velké ryby žerou malé ryby
Potravní řetězec ve vodním ekosystému

## Slide 17: PCB a ryby - biomagnifikace
Hladina PCB:

## Slide 18: Srovnání kontaminace PCB
Chart: Koncentrace v tuku (mg/kg)
| štika | bolen | úhoř | parma
Koncentrace v tuku | 30 | 157 | 43 | 231
Zemplínska Šírava
Rybník Jižní Morava
Chart: Koncentrace v tuku (mg/kg)
| cejn | kapr | amur | jelec | sumec
Koncentrace v tuku | 0.2265 | 0.04185 | 0.065133 | 0.1905 | 1.3822
Chart: Koncentrace v tuku (mg/kg)
| cejn | kapr | amur | jelec | sumec
Koncentrace v tuku | 0.2265 | 0.04185 | 0.065133 | 0.1905 | 1.3822

## Slide 19: Zkoumání vztahu mezi koncentracemi hydrofobních organických kontaminantů (HOC) ve sladkovodních rybách na různých trofických úrovních a ve vodě pomocí pasivního vzorkování
Metodika: terénní měření, pasivní odběry ve vodě a v rybách, chemický rozbor
Zjištění: Trofická magnifikace ve sladkovodních potravních řetězcích jen zřídka zvýší úroveň perzistentních HOC v rybách nad úroveň v jejich prostředí.

## Slide 20: Společný průzkum Dunaje: Joint Danube Survey JDS4
10 supersites in the Danube
Deployment: May-August 2019
Stationary deployment of passive samplers
Hydrophobic compounds: silicone sampler
Hydrophilic compounds:
AttractSPE™ disks HLB
Jaký je stav vod v Evropě dnes?

## Slide 21: Pasivní vzorkování v Dunaji 2019

## Slide 22: JDS4: DDT a metabolity ve vodě
Chart: Concentration (pg/L)
| Jochenstein | Čunovo | Budapest M0 | Batina | Pančevo bridge | Kladovo | Vidin | Ruse | Galati
opDDE | 0.58846 | 0.28331 | 0.74643 | 2.0139 | 1.7502 | 1.8782 | 1.8998 | 2.7319 | 2.2471
ppDDE | 4.8187 | 6.6024 | 17.3082 | 42.5333 | 30.0312 | 27.5139 | 27.4881 | 75.6508 | 40.0627
opDDD | 0 | 4.5689 | 11.4157 | 23.6747 | 25.2216 | 29.6331 | 24.3575 | 17.2065 | 17.1877
ppDDD | 0 | 10.469 | 21.4385 | 66.5102 | 49.5142 | 58.9188 | 54.2516 | 47.9778 | 47.2922
opDDT | 0 | 0.98357 | 1.9615 | 5.4276 | 4.0984 | 5.7519 | 5.6753 | 5.0149 | 3.4505
ppDDT | 0 | 1.6109 | 2.8476 | 7.2723 | 5.8998 | 7.7061 | 11.7856 | 13.3485 | 5.3285
X
X – analytical issues, loss of 13C labelled standards
Výsledky analýz silikonového vzorkovače

## Slide 23
JDS4: Trend znečištění po proudu Dunaje – hlavní skupiny emergentních znečišťujících látek
Apparent differences among communal and agriculture pattern of pollution - ongoing dilution of communal/industrial pollution downstream and pesticides jump up at lower stretch of the Danube.

## Slide 24: Organické mikropolutanty ve vodě
> 350,000
Chemických látek a jejich směsí na globálním trhu1
1Wang, Z. et al. Environ Sci Technol 54 (2020) 2575–2584
2EU Parliament and Council, Official Journal of the EU L 226 (2013) 1–17
45
Prioritní látky podle Vodní rámcové směrnice2
Nové znečišťující látky
PPCPs = léčiva, produkty osobní péče
pesticidy
Průmyslové chemikálie
…
https://www.norman-network.com/nds/susdat/
Notes: Prioritní znečišťující látky
  typické jsou nepolární persistentní organické látky a těžké kovy
  většinou zakáz používání
  často nevysvětlují pozorované účinky
Nové „emergentní“ látky
  rozšířeny
  neregulovány
  zřídka monitorovány
  většinou polární
  nízká účinnost odstraňování na ČOV
  směsi
  mohou mít vysokou biologickou aktivitu

## Slide 25: Léčiva
Page 25
Na trhu cca. 3000 účinných složek
Český trh 98 mld. Kč (v cenách výrobců).
180,4 mil. balení na předpis
84,5 mil. balení volný prodej
  Spotřeba léčiv v ČR v 2022
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/2024/2/IQVIA_MPO_Sektorova-analyza-farm--prumyslu-v-CR_Master_24ledna24.docx
Vývoj hodnoty farmaceutického trhu s léky na předpis a volně prodejnými registrovanými přípravky v ČR (mld. Kč)
Vývoj prodaných balení léků na předpis a volně prodejných registrovaných přípravků v ČR (mil. balení)

## Slide 26: Léčiva – kde to všechno končí?
Domácnosti
užívání
likvidace
metabolismus
kal a hnůj jako hnojivo
až 90%
5%
Podzemní voda
Povrchová voda
výluh
rozklad
rozklad
ČOV
Notes: spotřebují se tuny léků
až 90% se vyloučí močí, stolicí, kůží…
jako původní látka nebo metabolit
Čistírny odpadních vod

## Slide 27: Léčiva – kde to všechno končí?
Page 27
omezené účinnosti odstranění na ČOV
sorpce na kal (různé vlastnosti)
biodegradace na metabolity, nebo až na CO2
účinnost odstranění 0 –100 %
závisí od struktury látek
hledají se nové postupy odstranění

## Slide 28: Léčiva a znečištění vod - účinky
Page 28
biologické účinky při nízkých koncentracích
antibiotická rezistence
účinek směsí látek
endokrinní disruptory
poškození ekosystému
chronická expozice
persistence nebo pseudo - persistence

## Slide 29: Monitorování léčiv a pesticidů v odpadní vodě

## Slide 30: Koncentrace léčiv ve vodě na odtoku z ČOV
Page 30
Měření: 100 léčiv v 14 terapeutických skupinách

## Slide 31: Emise léčiv ve vyčištěných odpadních vodách
Chart: Emise kg/rok
| nervový systém | kardiovaskulární | antibiotika | protizánětové | metabolit | dýchací systém | trávící trakt | urologika | ostatní
Total | 564.8236 | 125.488 | 119.03 | 59.0147 | 68.0977 | 28.9968 | 0.12407 | 0.17519 | 13.886
Page 31
Měření cca 100 léčiv v 14 terapeutických skupinách
cca 980 kg/rok
Odhad roční emise léčiv z odtoku ČOV Brno-Modřice, 2018
17
12
9
1
7
3
2
1
11
Notes: trvalé zvyšování jejich spotřeby na obyvatele
koncentrace v životním prostředí se budou pravděpodobně zvyšovat úměrně stárnutí a nárůstu populace

## Slide 32: Léčiva a znečištění vod
Page 32
Koncentrace v řekách závisí od účinnosti odstranění na ČOV a ředícího poměru
ČOV Košice: 225 000 obyvatel
Emise 5.2 kg/den – 1900 kg/rok
Průtok na ČOV: 0.7 m3/s
Řeka Hornád: 22 m3/s
Zdroj: STU Bratislava
ČOV Brno: 378 000 obyvatel
Emise 0.4 kg/den – 153 kg/rok
Průtok na ČOV: 1.0 m3/s
Řeka Svratka: 7.68 m3/s
ČOV Bratislava: 500 000 obyvatel
Emise ?
Průtok na ČOV: 1.2 m3/s
Dunaj: 2 025 m³/s

## Slide 33: Opatření na snížení dopadů na životní prostředi
Page 33
zvyšovat informovanost a podporovat uvážlivé používání léčivých přípravků
vývoj „ekologičtějších“ léčivých přípravků
zkvalitnění hodnocení rizik pro životní prostředí a jeho přezkoumání
omezit plýtvání a zlepšit nakládání s odpady
rozšířit monitorování životního prostředí
odstranit další mezery ve znalostech
Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
Notes: Podařilo se dosáhnout pokroku, neboť v současné době se hodnocení rizik pro životní prostředí provádí povinně u všech léčivých přípravků
léčivé přípravky jako výrobky jsou osvobozeny od většiny ustanovení všeobecných právních předpisů Unie o chemických látkách
látky používané při výrobě léčivých přípravků jsou rovněž osvobozeny, pokud jsou přítomny v konečném výrobku.
látky, které byly použity, ale v konečném výrobku přítomny nejsou, podléhají ustanovením o registraci a hodnocení podle nařízení REACH a mohou se na ně vztahovat povolení a omezení

## Slide 34
Děkuji za Vaši pozornost!

## Slide 35: Endokrinní disruptory: Důvod intersexuality v rybách?
Page 35
Samci ryb jsou ‘feminizováni’ estrogenními látkami
Mnoho látek s estrogenní aktivitou je přítomno ve výpustích ČOV a tak uvolňováno do řek
Steroidní estrogeny, jak přírodní (např. estradiol, estrone), tak syntetické (např. ethynylestradiol- EE2) jsou pravděpodobně hlavní příčinou

## Slide 36: Jak účinný je syntetický estrogen EE2?
Page 36
návrh NEK =35 pg/l = 3,5x10-11 g/l = 0,000000000035 g/l
1 g = 1000 mg
1 mg = 1000 µg
1 µg = 1000 ng
1 ng = 1000 pg

## Slide 37: Endokrinní disruptory - EDC
Page 37
Které látky mohou být EDC?
Farmaceutika (antikoncepce, léky,…)
Antibiotika
Produkty rozkladu detergentů
Pesticidy (herbicidy, insecticidy, fungicidy...)
Změkčovače plastů
Rostlinné metabolity
Chemikálie z vaření & hoření
Kovy
Jaké jsou následky disrupce?
Neschopnost udržet homeostázu
Narušení růstu & vývoje
Narušení odpovědi na vnější impulsy
Změny chování
Potlačená gametogeneze
Embryonální malformace
Zvýšená neoplasie nebo karcinogeneze
Notes: Antropogenní i přírodní látky, které přímo nebo nepřímo ovlivňují hormonální systém a mohou působit na velmi nízkých koncentracích

## Slide 38: Globální problém: Acidifikace oceánu
Oceány pohlcují oxid uhličitý z atmosféry, a proto stoupá jejich acidita.

## Slide 39: Globální problém: Acidifikace oceánu
Odhaduje se, že průměrné pH mořské vody pokleslo od roku 1750 z 8.19 na 8.05,
co znamená téměř 40% nárůst koncentrace H+.
Acidifikace může způsobit zásadní narušení fungování mořských ekosystémů.

## Slide 40: Biogeochemické toky dusíku a fosforu
Biogeochemické cykly dusíku a fosforu byly lidmi radikálně změněny v důsledku mnoha průmyslových a zemědělských procesů.
Fritz Haber (1868-1934)

## Slide 41: Eutrofizace
Obohacování vod o živiny- dusík a fosfor
Přirozená – výplach z půdy, rozklad mrtvých organismů
Nepřirozená – lidská činnost (hnojiva, čistící prostředky, průmyslové a komunální odpadní vody

## Slide 42: Globální problém: Zdroje sladké vody
Kde je na Zemi sladká voda?
Dvě třetiny světové populace (4 miliardy lidí) žijí v podmínkách vážného nedostatku vody alespoň 1 měsíc v roce.

## Slide 43
Voda je kritickým zdrojem pro udržení života
Odhadovaná spotřeba vody
Notes: Přístupná voda se zajištěnou dodávkou v současnosti pochází z více než osmdesáti procent z povrchových zdrojů a z necelých dvaceti procent z podzemních. Poptávka po vodě se bude zvyšovat do té míry, že v roce 2030 bude chybět 2700 miliard krychlových metrů, tedy asi 40 procent globálních potřeb.

## Slide 44: Globální problém: Zdroje sladké vody
Environmentální problémy: Aralské moře
1989
2014
K nadměrné exploataci dochází, pokud je vodní zdroj těžen nebo extrahován rychlostí, která překračuje rychlost doplňování.

## Slide 45: Problémy planety a jejich dopady
Lokální
Regionální
Globální

## Slide 46: Planetární meze
Úzký vztah s hydrosférou:
Acidifikace oceánu
Biogeochemické toky fosforu a dusíku
Zdroje sladké vody
Chemické znečištění
Notes: Planetární meze (anglicky: Planetary boundaries) je koncepce, kterou formuloval Johan Rockstrom se svými spolupracovníky ze Stockholmského ústavu pro výzkum odolnosti (Stockholm Resilience Centre) v r. 2009. Základní článek v časopise Nature má titul „Bezpečný prostor pro lidské aktivity“ (A Safe Operating Space for Humanity). Tento „bezpečný prostor“ je vymezen právě planetárními mezemi. Lidská činnost přitom začala v antropocénu prudce kulminovat a některé meze již překročila. Autoři této koncepce identifikovali 9 mezí, v jejichž rámci by se měli antropogenní aktivity držet, aby se předešlo devastacím ekosystémů, omezování ekosystémových služeb a závažným ekologickým katastrofám. Pro 7 těchto mezí byly stanoveny indikátory a navrženy přípustné hranice, pro 2 z nich (atmosférický aerosol a chemická kontaminace) navržené nejsou, vzhledem k problematičnosti jejich vymezení. Autoři soudí, že tři z mezí již byly překročeny: změna klimatu, biogeochemický tok dusíku a ztráta biodiverzity. Ve všech těchto případech se lidstvo již nepohybuje v bezpečném operačním prostoru.
Změna klimatu[editovat | editovat zdroj]
Za hlavní příčinu globální změny klimatu byly označeny emise skleníkových plynů, koncentrace jednoho z hlavních skleníkových plynů, oxidu uhličitého se s velkou spolehlivostí měří už od 50. let 20. století. Dnes je v ovzduší o 40% více oxidu uhličitého než okolo roku 1900, asi 389 ppm (parts per million). Vychází se z podrobných měření pravidelně uváděných ve zprávách Mezivládního panelu pro změny klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC). Nejvyšší hodnota byla naměřena 4.5.2013, kdy celosvětová koncentrace dosáhla 400 ppm. Oxid uhličitý je brán jako ekvivalent, k němuž se připočtou se všechny další skleníkové plyny podle jejich globálního ohřívacího potenciálu. Stanovená planetární mez je navrhována na 350 ppm.
Ztráta biologické rozmanitosti[editovat | editovat zdroj]
Jedná se o relativně pomalu běžící proces, nemá zlomové body. Navrhovaným indikátorem je počet druhů, které vyhynou za rok na milion druhů (navrhovaná hranice 10, realita je 100, předindustriální hodnota byla 0,1 – 1). Česká republika je na tom v oblasti biodiverzity velmi špatně. V poslední době se největší pozornost věnuje mořské biodiverzitě, ukazuje se, že značně trpí, především nadměrným rybolovem, mění se tím systém potravního řetězce a vztahy v rámci celého ekosystému, není přesně jasné, k jaké změně dojde, ale jistě to bude mít za následek výrazné ochuzení celé biodiverzity.
Biogeochemické toky fosforu a dusíku[editovat | editovat zdroj]
Indikátory dusíku, znamená počet, který by měl být z atmosféry odebírán za rok (v miliónech tun), navrhovaná hranice je 35 mil. tun za rok, v současnosti překročeno (je to 121 miliónu za rok). U fosforu je třeba zhodnotit kolik se ho dostává do oceánu.
Acidifikace oceánu[editovat | editovat zdroj]
Současné pH je 8,1, předindustriální hodnota byla 8,2. Navrhuje se, aby se hranice stanovila podle průměrné nasycenosti aragonitu (hranice by měla být stanovena na 2,75 - pokud by bylo méně než 1, aragonit by se v mořské vodě rozpouštěl, mořské korály jsou rozpouštěny už pokud je to méně než 3, v dnešní době je 2,9)
Zdroje sladké vody[editovat | editovat zdroj]
Neměla by být větší spotřeba než 4 000 krychlových km/rok, v současné době (2020) je 3 800 krychlových km/rok, předindustriální hodnota byla 415 krychlových km/rok.
Chemická kontaminace[editovat | editovat zdroj]
Chemickou kontaminací se zabývá např. REACH – (politika EU, která podchycuje výrobu chemikálií). Jsou problémy s prokazováním dopadů zapříčiněných chemickou kontaminací, jelikož se toxicita látek těžko dokazuje.