## Slide 1: Praktikum školských pokusů 1, Elektřina
Podzimní semestr 2022

## Slide 2
1. Demonstrace závislosti elektrického odporu polovodičů na teplotě.
2. Demonstrace závislosti elektrického odporu polovodičů na teplotě.
3 Hallův jev 1,2,3.
4. Pohyb elektrolytu protékaného proudem v magnetickém poli 1, 2, 3, 4.
5. Demonstrace funkce primárního článku
6. Demonstrace funkce sekundárního článku - Pb akumulátoru 1, 2, 3.
7. Demonstrace termoelektrického jevu
8. Seebeckův koeficient a znaménková konvence Seebeckova koeficientu 1,2.
9. Zapojení termočlánku typu K pro měření teploty pomocí mikrovoltmetru a lázní s referenční teplotou 1,2.
Obsah

## Slide 3
10. Peltiérův jev 1, 2, 3, 4, 5, 6.
11. Ampérův pokus 1, 2, 3, 4.
12. Určení polarity permanentního magnetu 1, 2.
13. Oerstedův pokus 1, 2.
14. Demonstrace tvaru elektromagnetického pole v okolí proudovodičů 1, 2.
15. Demonstrace zmagnetování magneticky tvrdé oceli 1, 2, 3, 4, 5, 6.
16. Hysterezní křivka feromagnetika 1, 2, 3.
17 Demonstrace a přibližné určení Curieovy teploty vzorků Fe a Ni 1, 2, 3.
Obsah

## Slide 4
Tento materiál byl připraven v rámci projektu Zkvalitnění a inovace přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI), reg. č. p.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170.

## Slide 5
Horkovzdušná pistole, teplota vzduchu max.
Regulovatelný zdroj napětí
V
A
V
1.Demonstrace závislosti elektrického odporu polovodičů na teplotě.
Sestavte experiment dle obrázku.
Změřte elektrický odpor za pokojové teploty a po ohřátí vzorku.
Teplotu proudu vzduchu nelze překročit, protože by došlo k spálení izolace.
Teplotní součinitel odporu
Kde
keramika

## Slide 6
Horkovzdušná pistole, teplota vzduchu max.
Regulovatelný zdroj napětí
V
A
V
Silikonová podložka
Vzorek Ge
2. Demonstrace závislosti elektrického odporu polovodičů na teplotě.
Sestavte experiment dle obrázku.
Změřte elektrický odpor za pokojové teploty a po ohřátí vzorku.
Teplotu proudu vzduchu nelze překročit, protože by došlo k odpájení vzorku od přívodních vodičů. .

## Slide 7
Destička Ge
Zdroj proudu
Voltmetr
Směr magnetického pole kolmo do nákresny
Směr proudu
3. Hallův jev – experimentální uspořádání 1.
Sestavte obvod dle obrázku.
Pod vzorek vložte permanentní magnet.
Odečtěte napětí na voltmetru.
Obrácením magnetu změňte polaritu.
Odečtěte napětí na voltmetru.

## Slide 8
Zdroj proudu
Voltmetr
Směr magnetického pole kolmo do nákresny
Směr proudu
Destička Ge
Destička Ge
magnet
Trajektorie nositelů kladného el. náboje
Trajektorie nositelů záporného el. náboje
Směr proudu
Směr proudu
V
Elektrické pole
Magnetické pole
L
w
t
A
Ampérmetr
Kde je Hallova konstanta
Hallův jev – experimentální uspořádání 2.

## Slide 9
Hallův jev - chybný výklad 3.
Trajektorie nositelů kladného el. náboje
Trajektorie nositelů záporného el. náboje
Směr proudu
Směr proudu
V rovnovážném stavu je Lorentzova síla rovna nule,
tj. silový účinek magnetického pole je kompenzován silovým účinkem příčného elektrického pole.

## Slide 10
magnet
N
S
Proudový zdroj
Petriho miska
Roztok NaCl
Grafitová elektroda
Grafitová elektroda
Magnetická indukční čára-schematicky
A
4. Pohyb elektrolytu protékaného proudem v magnetickém poli 1.
Nalejte do misky roztok 10N NaCi.
Zapojte elektrický obvod dle obrázku.
Umístěte permanentní magnet pod misku postupně oběma zakreslenými způsoby.
Posypte hladinu malým množstvím krupice.
Postupně zvyšujte elektrický proud dokud se nedá roztok do pohybu.
Pohyb lze kvalitativně vysvětlit objemovou hustotou magnetické složky Lorentzovy síly.
je proudová hustota, magnetická indukce

## Slide 11
Směr pohybu krupicových zrníček
Regulovatelný proudový zdroj
Magnetické indukční čáry
A
N
S
4. Pohyb elektrolytu protékaného proudem v magnetickém poli 2.

## Slide 12
magnet
N
S
Proudový zdroj
Petriho miska
Roztok NaCl
Grafitová elektroda
Grafitová elektroda
Magnetická indukční čára-schematicky
A
4. Pohyb elektrolytu protékaného proudem v magnetickém poli 3.

## Slide 13
Směr pohybu krupicových zrníček
Regulovatelný proudový zdroj
Magnetické indukční čáry
A
4. Pohyb elektrolytu protékaného proudem v magnetickém poli 4.

## Slide 14
Plastová miska
měď
Elektrolyt: kyselina citronová
5. Demonstrace funkce primárního článku
Sestavte experiment podle obrázku.
Do plastové misky vložte měděnou a zinkovou destičku. Destičky vůči stěně zajistíte plastovým kolíčkem na prádlo.
Do misky nalejte 10 % roztok kyseliny citronové (na koncentraci příliš nezáleží).
Připojte k elektrodám voltmetr a změřte napětí.
Sestavte čtyři samostatné články popsaným způsobem a zapojte do série.
K takto vytvořené baterii připojte červenou vysoce svítivou LED diodu. Napětí na baterii by měla stačit na její rozsvícení.
Pokud je čas, nechte sestavu svítit.
zinek
V

## Slide 15
V
V
V
6. Demonstrace funkce sekundárního článku - Pb akumulátoru 1.
Sestavte experiment podle obrázku.
Do plastové nádobky vložte dvě olověné destičky které zajistíte vůči stěně plastovým kolíčkem na prádlo.
Do nádobky nalejte 10 % roztok kyseliny sírové tj. cca 1/3 koncentrace akumulátorové kyseliny.
Připojte k elektrodám voltmetr a elektrody zkratujte. V tomto stavu ponechte baterii do té doby, než je zcela vybitá.
Napětí na článku blízké nule

## Slide 16
V
6. Demonstrace funkce sekundárního článku - Pb akumulátoru 2.
A
Stabilizovaný zdroj napětí
V
Zcela vybitou baterii připojte ke zdroji stejnosměrného napětí podle obrázku. Zvyšujte připojené napětí až k hodnotě, kdy ampérmetr zaznamená nárůst nabíjecího proudu. Pozor na plynování na elektrodách, které generuje aerosol roztoku kyseliny sírové, dráždící sliznici horních cest dýchacích.

## Slide 17
V
6. Demonstrace funkce sekundárního článku - Pb akumulátoru 3.
A
Stabilizovaný zdroj napětí
Po několika minutách nabíjení odpojte nabíjecí zdroj a elektrochemický článek připojte přes vypínač k 1.5 až 3 V žárovičce.

## Slide 18
Tající led
mikrovoltmetr
7. Demonstrace termoelektrického jevu
měď
železo
Relativní (vůči Pt) Seebekův koeficient při pokojové teplotě pro Fe je a
pro Cu je 6,5 .
Zapojte elektrický obvod s termočlánkem železo měď podle obrázku.
Změřte teplotu lihového plamene elektrickým termočlánkovým teploměrem.
Vložte jeden spoj termočlánku do tajícího ledu a druhý ohřejte lihovým plamenem, jehož teplota byla změřena.
Odečtěte termoelektrické napětí.
Porovnejte naměřené napětí s teoreticky předpovězenou hodnotou dle tabelovaných Seebeckových koeficientů pro Cu a Fe.
Úkoly:

## Slide 19
8. Seebeckův koeficient a znaménková konvence Seebeckova koeficientu 1.
Pro proudovou hustotu platí:
Kde je proudová hustota, elektrická vodivost, Seebeckův koeficient, absolutní termodynamická teplota, V elektrické napětí
Pro
pak
Pro polovodič typu p
Pro polovodič typu n
Pro kovy může být i
Za předpokladu, že nezávisí na teplotě
Vzorek elektricky vodivého materiálu
Znaménko elektrického náboje
Rozložení teploty a napětí na vzorku se Seebeckovým koeficientem záporným a kladným, schematicky.

## Slide 20
Antimon | 47 | Platina | 0 (z definice)
Nichrom | 25 | Sodík | -2
Molybden | 10 | Draslík | -9
Kadmium | 7,5 | Nikl | -15
Wolfram | 7,5 | Konstantan | -35
Zlato | 6,5 | Bismut | -72
Stříbro | 6,5 | Selen | 900
Měď | 6,5 | Tellur | 500
Rhodium | 6 | Křemík | 440
Tantal | 4,5 | Germanium | 330
Olovo | 4 | n-typ Bi2Te3 | -230
Hliník | 3,5 | p-typ Bi2xSbxTe3 | 300
Uhlík | 3 | p-typ Sb2Te3 | 185
Rtuť | 0,6 | železo | 19
Antimon | 47 | Platina | 0 (z definice)
Nichrom | 25 | Sodík | -2
Molybden | 10 | Draslík | -9
Kadmium | 7,5 | Nikl | -15
Wolfram | 7,5 | Konstantan | -35
Zlato | 6,5 | Bismut | -72
Stříbro | 6,5 | Selen | 900
Měď | 6,5 | Tellur | 500
Rhodium | 6 | Křemík | 440
Tantal | 4,5 | Germanium | 330
Olovo | 4 | n-typ Bi2Te3 | -230
Hliník | 3,5 | p-typ Bi2xSbxTe3 | 300
Uhlík | 3 | p-typ Sb2Te3 | 185
Rtuť | 0,6 | železo | 19
Tabulka relativního Seebeckova koeficientu různých materiálů vzhledem k platině při pokojové teplotě.
8. Seebeckův koeficient a znaménková konvence Seebeckova koeficientu 2.

## Slide 21
Měřený objekt
chromel
alumel
Referenční teplota
Termočlánek typu
Zapojení termočlánku typu K pro měření teploty pomocí mikrovoltmetru. Termoelektrický koeficient termočlánku typu K závisí mírně na teplotě. Pro teplotu činí .
9. Zapojení termočlánku typu K pro měření teploty pomocí mikrovoltmetru a lázní s referenční teplotou 1.
µvoltmetr
alumel

## Slide 22
Měřený objekt
chromel
alumel
měď
měď
µvoltmetr
Referenční teplota
Termočlánek typu
Zapojení termočlánku typu K s prodlužovacími vodiči pro měření teploty pomocí mikrovoltmetru a lázní s referenční teplotou.
9. Zapojení termočlánku typu K pro měření teploty pomocí mikrovoltmetru a lázní s referenční teplotou 2.

## Slide 23
 | Chromel Ni, 90%, Cr 10% | Alumel (95% Ni, 2% Al, 2% Mn, 1% Si)
koeficient | 0.00032 K-1 | 0.00239 K-1
Resistivita | 0.706 µΩ m | 0.294 µΩ m
Youngův modul | 186 GPa | -
Pevnost v tahu | 620-780 MPa | 620-780 MPa
hustota | 8.5 g ccm | 8.61 g ccm
Bod tání | 1420 °C | 1399 °C
Koeficient délkové roztažnosti | 12.8 10-6 20-1000 °C | 12.0 10-6 20-1000 °C
Maximální teplota ve vzduchu | 1100 °C | -
Tepelná vodivost | 19 W m−1 K−1 at 23 °C | 29.7 W m−1 K−1 at 23 °C
Curieova teplota | nemagnetický | 152 -180 °C
Termočlánek typu K

## Slide 24
10. Peltiérův jev 1.
měď
Peltiérův koeficient
Regulovatelný proudový zdroj
měď
Peltierův koef.
Peltierův koef.
Proud (kladný směr od A do B)
Tepelný tok způsobený Peltierovým jevem (1)
Tepelný tok
Seebeckův koef.
absolutní termodyn. teplota
Pozn. 1. je jen jedna ze složek celkového tepelného toku, nezahrnuje tepelný tok v důsledku tepelné vodivosti ani Jouleovo teplo.
Peltierův a Seebeckův koeficient je vázán Thomsonovým vztahem
izolátor

## Slide 25
10. Peltiérův jev 2.
Peltiérův koeficient
Regulovatelný proudový zdroj
měď
Polovodič s Peltierovým koef.
Proud (kladný směr od A do B)
Tepelný tok způsobený Peltierovým jevem (1)
Seebeckův koef.
absolutní termodyn. teplota
Pozn. 1. je jen jedna ze složek celkového tepelného toku, nezahrnuje tepelný tok v důsledku tepelné vodivosti ani Jouleovo teplo .
Peltierův a Seebeckův koeficient je vázán Thomsonovým vztahem
izolátor
Tepelný tok v důsledku tepelné vodivosti
Polovodič s Peltierovým koef.

## Slide 26
měď
keramika
Polovodič p-typ
Polovodič n-typ
Seebeckův koef.
Seebeckův koef.
Peltierův článek, TEC1-127060S
40x40 mm, síla 3,6 mm
konstrukce - schematicky
párů PN dvojic
Materiál polovodičů je většinou na bázi Bismuth Telluridu
10. Peltiérův jev 3.

## Slide 27
chladič - hliníková deska
Peltierův článek, TEC1-127060S
V
Změřte kontaktním teploměrem teplotu chladiče- hliníkové desky, na které je přilepen Peltiérův článek a ponorným teploměrem teplotu lázně v kádince.
Kádinku postavte na Peltiérův článek a odečtěte maximální napětí na voltmetru (včetně polarity).
Z informace na štítku článku TEC1-127060S, kde barevně označené číslo představuje počet segmentů páru polovodičů p a n. spočítejte Seebeckův koeficient S jednoho segmentu.
Lázeň o teplotě
Chladič o teplotě
Úkoly
10. Peltiérův jev 4.

## Slide 28
chladič - hliníková deska
Peltierův článek, TEC1-127060S
A
V
Regulovatelný proudový zdroj
Položte chladič Peltierova článku do ledové tříště nebo na kostku ledu tak, aby se Peltierův článek nenamočil.
Zapojte Peltierův článek dle obrázku.
Měřte kontaktním teploměrem teplotu pro několik hodnot proudu
Teplota
10. Peltiérův jev 5.

## Slide 29
Peltierův článek, TEC1-127060S
10. Peltiérův jev 6.

## Slide 30
Proudový zdroj
5 cm
cca 50 cm
A
11. Ampérův pokus 1.
1. Sestavíme experiment podle obrázku. Jako prověšené vodiče lze použít neizolovaná pletená měděná lanka určená k odsávání cínu, která jsou dostatečně měkká. Výsledek pokusu může negativně ovlivnit přítomnost feromagnetických materiálů-oceli v desce a pod deskou stolu.

## Slide 31
Proudový zdroj
Magnetická indukční čára mg. pole vodiče 2
Vodič 2
Vodič 1
A
2. Vodič připojíme ke zdroji proudu cca 25 – 50 A a pozorujeme silový účinek magnetického pole na proudovodič. Doba sepnutí proudu je limitována vyvinutým Joulovým teplem na několik sec.
lze určit přibližně z Ampérova zákona za předpokladu dlouhého přímého vodiče. Směr je dán pravidlem pravé ruky.
11. Ampérův pokus 2.

## Slide 32
Proudový zdroj
Co nejdál
Vodič 2
Vodič 1
A
1. Sestavíme experiment podle obrázku. Jako prověšené vodiče lze použít neizolovaná pletená měděná lanka určená k odsávání cínu, která jsou dostatečně měkká. Vnější propojovací vodiče je třeba vést co nejdál od vodičů zavěšených. Výsledek pokusu může negativně ovlivnit přítomnost feromagnetických materiálů-oceli v desce a pod deskou stolu.
11. Ampérův pokus 3.

## Slide 33
Proudový zdroj
Co nejdál
Vodič 2
Vodič 1
Magnetická indukční čára mg. pole vodiče 2
A
11. Ampérův pokus 4.
2. Vodič připojíme ke zdroji proudu cca 25 A a pozorujeme silový účinek magnetického pole na proudovodič, který je výraznější, než dle bodu 2., protože vodiče se k sobě přibližují. Doba sepnutí proudu je limitována vyvinutým Joulovým teplem na několik sec.
lze určit přibližně z Ampérova zákona za předpokladu dlouhého přímého vodiče. Směr je dán pravidlem pravé ruky.

## Slide 34
Proudový zdroj
Co nejdál
magnet
N
S
A
12. Určení polarity permanentního magnetu 1.
Sestavíme experiment podle obrázku. Jako prověšené vodiče lze použít neizolovaná pletená měděná lanka určená k odsávání cínu, která jsou dostatečně poddajná.

## Slide 35
Proudový zdroj
magnet
N
S
Vektor mg. Indukce magnetické pole permanentního magnetu
A
Vodič připojíme ke zdroji proudu, stačí obvykle A a pozorujeme směr silového účinku magnetického pole na proudovodič. Známe-li směr proudu a směr výchylky, lze určit směr magnetického pole.
12. Určení polarity permanentního magnetu 2.

## Slide 36
Proudový zdroj
Co nejdál
A
13. Oerstedův pokus 1.
Geografický sever
Sestavíme experiment podle obrázku. Jako vodič lze použít vodiče z předchozích experimentů, který napneme v severojižním směru.

## Slide 37
Proudový zdroj
Magnetická indukční čára magnetického pole vodiče
Co nejdál
A
13. Oerstedův pokus 2.
Pro dostatečně dlouhý vodič platí přibližně z Ampérova zákona
Vodič připojíme k regulovatelnému zdroji proudu. Magnetické pole vodiče se superponuje s magnetickým polem zemským. Vzhledem k tomu, že magnetické pole vodiče není v místě magnetické střelky homogenní, nelze jednoduše určit výsledný směr střelky (nebo naopak ze směru střelky magnetické pole vodiče.)

## Slide 38
14. Demonstrace tvaru elektromagnetického pole v okolí proudovodičů 1.
Celkový pohled na demonstrační desku. Obsahuje dvě cívky, které lze zapojit tak, že vytváří pole proti sobě, nebo ve stejném směru. Dále samostatné vodiče 1 a 4 a dvojice vodičů s proudem ve stejném směru 2, 3 a dva vodiče s proudem v opačném směru 5, 6.
Cívka 2.
Cívka 1.
1
2
3
4
5
6

## Slide 39
14. Demonstrace tvaru elektromagnetického pole v okolí proudovodičů 2.
Cívka 1.
Cívka 2.
Regulovatelný zdroj napětí
V
1
2
3
4
5
6
Zapojte ke zdroji stejnosměrného napětí přes spínač
cívky 1 a 2 tak, aby vytvářely pole ve směru proti sobě. Posypte desky práškem z magneticky měkkého feritu nebo železných pilin a sepněte na krátký okamžik spínač za stálého poklepávání desky, aby se piliny mohly uspořádat do tvaru indukčních čar. Totéž proveďte s cívkami zapojenými tak, aby vytvářeli magnetické pole ve stejném směru.
Tvar indukčních čar magnetického pole jednoho vodiče 1 a 4, dvojice proudovodičů se stejným směrem proudu 2, 3 a dvou proudovodičů s opačným směrem proudu zobrazíme stejným způsobem jako pole cívek.

## Slide 40
1200 z.
A
Regulovatelný zdroj proudu
Příčka, kvádřík z uhlíkaté oceli
C jádro z transformátorové oceli
Proud schematicky)
Propojovací vodiče od cívky s indukčností nepřipojovat a ani neodpojovat od zdroje pod napětím.
Stáhnout proud
Nastavit proud
Sepnout spínač
Rozpojit spínač
15. Demonstrace zmagnetování magneticky tvrdé oceli 1.

## Slide 41
Velikost odtrhové síly
První odtržení
A
A
První odtržení
Napájení cívky odpojeno
15. Demonstrace zmagnetování magneticky tvrdé oceli 2.

## Slide 42
Druhé odtržení
Velikost odtrhové síly
A
A
první odtržení
druhé odtržení
Proč je ?
Napájení cívky odpojeno
15. Demonstrace zmagnetování magneticky tvrdé oceli 3.

## Slide 43
Proč je ?
1200 z.
1200 z.
Zjednodušení problému
Příčka z uhlíkaté oceli
Příčka, kvádřík z uhlíkaté oceli
C jádro z transformátorové oceli
jádro z transformátorové oceli - předpoklad: dokonale magneticky měkké
Jádro ve tvaru toroidu
vysvětlení
15. Demonstrace zmagnetování magneticky tvrdé oceli 4.

## Slide 44
Integrační cesta
Proč je ?
1200 z.
A
1200 z.
A
Integrační cesta
Příčka z uhlíkaté oceli
Magnetizace, schematicky
Oddálení příčky
z Ampérova zákona
Integrační cesta
Integrační cesta
Integrační cesta
Integrační cesta
Proud schematicky
cesta
15. Demonstrace zmagnetování magneticky tvrdé oceli 5.
Jádro z magneticky
měkké oceli

## Slide 45
Po nabuzení magnetu a odbuzení zůstane část obvodu z magneticky tvrdé oceli zmagnetovaná. Předpokládejme remanentní magnetizaci (magnetická polarizace 1T), viz Hysterezní křivka. Po odbuzení a vzdálení příčky o plyne z Ampérova zákona (za zjednodušujících předpokladů, tj. toroidní jádro z poloviny z dokonale magneticky měkkého materiálu s relativní permeabilitou )
0
-
-
-
Chromová ocel (98Fe, 0.9Cr, 0.6 C, 0.4Mn)
Integrační cesta
Polarizace po oddálení poloviny jádra o klesne z hodnoty na přibližně při intenzitě magnetického pole . Zmagnetovaná příčka se částečně odmagnetuje.
15. Demonstrace zmagnetování magneticky tvrdé oceli 6.

## Slide 46: 16. Hysterezní křivka feromagnetika 1.
  Mr remanentní magnetizace
M (Am-1)
H
Hc koercitivní pole
Hsat
Msat
Hysterezní křivka feromagnetika vyjadřuje vztah mezi magnetizací (Am-1) nebo magnetickou polarizací a intenzitou magnetického pole, nebo magnetickou indukcí a intenzitou magnetického pole v daném místě feromagnetika.
Magnetizace
Magnetická polarizace
Magnetická indukce
Rozdíl mezi a je pouze v jednotkách, tvar křivky je stejný.
Br remanentní magnetizace
B (T)
H
Hc koercitivní pole
Hsat

## Slide 47
0
-
-
-
Transformátorová ocel plech m120-27S, magnetizace ve směru vinutí role
Magneticky měkký materiál (velmi malé koercitivní pole)
16. Hysterezní křivka feromagnetika 2.
Příklad hysterezní křivky

## Slide 48
0
-
-
-
Chromová ocel (98Fe, 0.9Cr, 0.6 C, 0.4Mn)
Magneticky tvrdší materiál (středně velké koercitivní pole)
Příklad hysterezní křivky
16. Hysterezní křivka feromagnetika 3.
Převzato z:
Witold Mazgaj; Zbigniew Szular; Michał Sierżęg
Approximation of Hysteresis Loops of Transformer Steel Sheets
2018 International Symposium on Electrical Machines (SME)
DOI: 10.1109/SME43824.2018
10-13 June 2018

## Slide 49
Vzorky zavěšeny na termočláncích K průměr , izolované skleněným opletem.
Fe
Ni
Co
magnet
Termočlánkový teploměr
Maximální teplota termočlánku typu K
Drátky o průměru chromelu a alumelu termočlánku typu K snesou trvalý ohřev dle normy DIN 43712 max.
17. Demonstrace a přibližné určení Curieovy teploty vzorků Fe a Ni, 1.

## Slide 50
Drátky o průměru chromelu a alumelu termočlánku typu K snesou trvalý ohřev dle normy DIN 43712 max. , max. teplota termočlánku K je krátkodobě
Termočlánkový teploměr
magnet
Currieová teplota
Teplota vzorku
termočlánek K průměr , izolovaný skleněným opletem.
Vzorek Fe, Ni ohřejeme nad Curieovu teplotu, přiblížíme magnet a odečteme teplotu v okamžiku přitažení vzorku k magnetu. Curieova teplota Co je běžným plynovým kahanem nedosažitelná.
17. Demonstrace a přibližné určení Curieovy teploty vzorků Fe a Ni, 2.

## Slide 51
Curieova teplota vybraných prvků
Materiál | Curieova teplota | Curieova teplota
Železo | 1043 | 770
Kobalt | 1400 | 1130
Nikl | 627 | 354
Gadolinium | 292 | 19
Dysprosium | 88 | -185
Materiál |  | 
Železo | 1043 | 770
Kobalt | 1400 | 1130
Nikl | 627 | 354
Gadolinium | 292 | 19
Dysprosium | 88 | -185
17. Demonstrace a přibližné určení Curieovy teploty vzorků Fe a Ni, 3.